# Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 26 septembrie 2001

Ordin nr. 138, din 5 septembrie 2001, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. – 005.

Ministru de interne, având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispoziţiile generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005 atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Ministru de interne, Ioan Rus

Bucureşti, 5 septembrie 2001.

Nr. 138.

ANEXĂ

DISPOZIŢIE GENERALĂ DIN 5 SEPTEMBRIE 2001, PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR - D.G.P.S.I. - 005

## CAPITOLUL I

#### PREVEDERI GENERALE

### SECŢIUNEA 1

#### Scop, domeniu de aplicare

Art. 1. - Prezentele dispoziţii generale reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Prezentele dispoziţii generale stabilesc cadrul general de aplicare unitară a prevederilor legale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la agenţi economici, instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale şi detaliază, după caz, anumite aspecte referitoare la aceasta.

Art. 3. - Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică la agenţii economici şi la instituţiile care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici, precum şi la unităţile administrativ-teritoriale.

### SECŢIUNEA a 2-a

#### Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 4. - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune:

- stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- întocmirea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispoziţii, hotărâri etc.) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

- întocmirea, aprobarea şi difuzarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor (liste, situaţii, instrucţiuni, grafice, planuri, documentaţii tehnice, regulamente de organizare şi funcţionare etc.);

- asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizaţii de lucru, fişe de instruire) şi a actelor normative de reglementare specifice;

- îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de pregătire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare;

- implementarea sistemului de depistare şi cunoaştere a oricăror situaţii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze de incendiu, stări de pericol, alte încălcări, scoateri din funcţiune);

- reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte, convenţii şi alte asemenea situaţii;

- realizarea sistemului operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

- asigurarea funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- organizarea intervenţiei, în caz de incendiu, de către salariaţi, populaţie şi forţele specializate;

- analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea de măsuri conforme cu realitatea, precum şi a împrejurărilor şi factorilor determinanţi.

## CAPITOLUL II

#### ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### SECŢIUNEA 1

#### Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la agenţi economici şi instituţii

Art. 5. - În cadrul agenţilor economici şi instituţiilor vizate de prevederile prezentelor dispoziţii generale, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie una dintre următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:

- compartiment, serviciu, secţie sau birou, de regulă la agenţi economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, clădiri înalte şi foarte înalte, clădiri civile cu săli aglomerate, cu peste 600 de persoane şi scenă amenajată;

- cadre tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru această activitate, la societăţi şi regii naţionale, agenţi economici şi instituţii cu risc mediu de incendiu, clădiri civile cu săli aglomerate care nu se încadrează în prevederile lit. a), precum şi la autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;

- cadre tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau persoane care îndeplinesc prin cumul atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în alte situaţii decât cele menţionate la lit. a) şi b).

Art. 6. - Atribuţiile pentru structurile menţionate la art. 5 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin patronului şi autorităţilor administraţiei publice.

Art. 7. - Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor, ţinându-se seama de calitatea funcţiei pe care o au.

Art. 8. - (1) Structurile prevăzute la art. 5 se integrează, după caz, în structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii.

(2) Denumirea serviciu de pompieri civili rezultă din caracterul activităţii pe care o desfăşoară şi din atribuţiile legale pe care le pot îndeplini pompierii civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimilează ca o structură de personal în sensul celor prevăzute în organizarea muncii.

Art. 9. - Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispoziţie etc.) privind apărarea împotriva incendiilor, prevăzute la art. 4 lit. b), se referă la:

- stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

- constituirea serviciului de pompieri civili;

- modul de executare a lucrărilor cu foc deschis;

- reglementarea fumatului;

- modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii;

- măsuri speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, care să contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase;

- sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

- răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză;

- aplicarea în cadrul agentului economic sau al instituţiei a prevederilor unor reglementări din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situaţiile în care reglementările de nivel general nu detaliază toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente;

- contractul, înţelegerea, angajamentul sau convenţia privind asigurarea intervenţiei, în caz de urgenţă, a forţelor specializate, precum şi de pregătire a acesteia;

- reglementarea modului de întreţinere, verificare şi reparare a instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor, din dotare;

- stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau instituţiei.

Art. 10. - Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor, menţionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regulă, informaţii privind:

- substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea agentului economic sau a instituţiei;

- datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregătire, calificare şi atestare;

- agenţii economici care au contracte de închiriere, locaţie şi altele asemenea, cu specificarea clădirilor utilizate şi a profilului de activitate;

- alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervă, pompe, hidranţi exteriori şi interiori);

- instalaţiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător, rezerve);

- instalaţiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii şi componente de declanşare sau acţionare, rezerve);

- exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora;

- sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare a propagării incendiilor pe locuri de amplasare: pereţi, planşee, sisteme de ventilaţie, climatizare etc.;

- zonele cu pericol de explozie, dacă este cazul;

- utilajele şi autospecialele de intervenţie din dotarea serviciului de pompieri şi stocurile de agenţi stingători sau neutralizatori;

- echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, în funcţie de riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliţi conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;

- instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, instalaţiile utilitare, efectuarea lucrărilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);

- procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, şi fişele de instruire aferente;

- graficele de întreţinere şi verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

- planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi încăperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţie;

- avizele şi autorizaţiile p.s.i., inclusiv documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse în opis;

- atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate şi procesele-verbale de verificare a elementelor de construcţie, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalaţiilor;

- programele, planurile sau alte documente similare cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru îmbunătăţirea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

- registrele pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc, a instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor, a exerciţiilor şi aplicaţiilor executate şi a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

- alte documente specifice (scenarii de siguranţă la foc, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu, analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor, extrase din publicaţii privind incendiile în sectoare de activitate asemănătoare etc.).

Art. 11. - Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se reactualizează de cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:

- s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

- s-au produs modificări de personal;

- s-au produs schimbări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii;

- au expirat termenele de valabilitate sau de garanţie specificate.

Art. 12. - Preîntâmpinarea situaţiilor generatoare de incendii în cadrul agenţilor economici şi instituţiilor se realizează prin:

- organizarea controlului de prevenire;

- efectuarea, conform reglementărilor tehnice de exploatare, a lucrărilor de întreţinere şi verificare la instalaţiile utilitare şi la mijloacele tehnice de producţie;

- organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă;

- executarea la termenele scadente a încercărilor şi testelor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 13. - Controlul respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se efectuează de:

- structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor constituite (desemnate) în cadrul agentului economic sau instituţiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);

- şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;

- serviciile de pompieri;

- patroni (manageri).

Art. 14. - (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 13 lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

- construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;

- constatările rezultate din teren şi documente;

- propunerile de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

(2) Periodic se efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfăşoară activităţi în construcţiile şi instalaţiile din patrimoniul agentului economic sau al instituţiei. Concluziile rezultate se analizează şi se au în vedere la încheierea unor contracte viitoare.

(3) Regimul de control prevăzut la alin. (2) se aplică şi de către locatorul depozitelor angro.

Art. 15. - (1) Controlul efectuat de persoanele prevăzute la art. 13 lit. b) trebuie să aibă în vedere:

- existenţa, integritatea şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice p.s.i. din dotare;

- respectarea cantităţilor şi naturii materialelor combustibile folosite;

- asigurarea intervenţiei în caz de incendiu;

- înlăturarea surselor posibile de iniţiere a focului.

(2) Neconformităţile sau deficienţele constatate se aduc la cunoştinţă factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat în cadrul agentului economic sau instituţiei.

Art. 16. - Deciziile luate pe baza constatărilor din controale se aduc la cunoştinţă prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.

Art. 17. - Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă (noaptea, în zilele nelucrătoare, sărbători legale sau alte situaţii) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor se face în funcţie de posibilităţile concrete, urmărindu-se asigurarea:

- verificării periodice a construcţiilor, instalaţiilor sau a amenajărilor aflate în patrimoniu;

- supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor;

- posibilităţilor de anunţare a incendiului la forţele specializate de intervenţie;

- realizării primei intervenţii şi, după caz, punerii în funcţiune a instalaţiilor sau a sistemelor care nu intră automat în funcţiune datorită unor defecţiuni;

- accesului forţelor de intervenţie în situaţii de urgenţă.

### SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 18. - (1) Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţilor administrativ-teritoriale este serviciul public de pompieri civili, ca serviciu comunitar pentru situaţii de urgenţă.

(2) Constituirea şi structura serviciului public de pompieri civili se stabilesc avându-se în vedere prevederile legale în vigoare.

(3) Cadrul tehnic p.s.i. sau persoana cu atribuţii de îndrumare, control şi de constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se desemnează de consiliul local şi poate fi, după caz:

- viceprimarul;

- secretarul;

- orice altă persoană angajată în cadrul primăriei, aptă şi atestată în condiţiile legii să îndeplinească aceste atribuţii.

(4) Se recomandă ca primarul să nominalizeze persoane din rândul cetăţenilor, care, constituite în grupe, vor efectua pe bază de voluntariat activităţi de prevenire a incendiilor, cum sunt:

- atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;

- supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele.

Art. 19. - Actele de autoritate specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 4 lit. b), se referă la:

- înfiinţarea serviciului public de pompieri civili;

- asocierea sau stabilirea relaţiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori agenţi economici, dacă nu se poate înfiinţa un serviciu public de pompieri civili propriu având în structură formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor;

- stabilirea cuantumului taxelor special destinate finanţării serviciului public de pompieri civili şi pentru desfăşurarea de activităţi de informare a cetăţenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- componenţa grupelor de prevenire a incendiilor şi sectoarele de competenţă a acestora;

- construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

- reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis;

- reglementarea fumatului în spaţiile prevăzute la lit. e);

- reglementarea modului de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii;

- măsurile speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, care să contracareze efectele perioadelor caniculare şi secetoase;

- sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

- răspunderile ce revin părţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul concesionării, închirierii şi antreprizei;

- reglementarea circulaţiei pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a mijloacelor care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute, staţionare, oprire şi parcare);

- contractul sau convenţia privind asigurarea intervenţiei de stingere a incendiului de către alt serviciu public de pompieri civili, în condiţii de operativitate şi eficienţă, potrivit anexei nr. 2 la Criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili, aprobate prin Ordinul comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 37.424/1998 şi publicate în revista "Pompierii Români" nr. 2/1999;

- completarea numărului de servanţi pompieri voluntari în grupele de intervenţie la autospecialele de stingere ale altui serviciu public de pompieri civili, stabilit să intervină conform contractelor sau convenţiilor încheiate în baza prevederilor lit. m).

Art. 20. - (1) Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor, menţionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regulă, informaţii referitoare la:

- datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului public de pompieri civili, inclusiv privind pregătirea, calificarea şi atestarea;

- agenţii economici cu care primăria a încheiat contracte de închiriere, locaţie şi altele, cu specificarea obiectului de activitate;

- alimentarea unităţii administrativ-teritoriale cu apă pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe, reţele de hidranţi de incendiu, rampe de alimentare cu apă, amenajate la râuri şi lacuri);

- sistemul de anunţare şi alarmare în caz de incendiu;

- zilele în care se organizează activităţi tradiţionale, cu participarea unui număr mare de persoane pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

- zonele din unitatea administrativ-teritorială în care intervenţia se poate realiza numai cu dispozitive de la distanţă din cauza străzilor înguste, drumurilor în pantă, caselor izolate, podurilor sub capacitate şi altor asemenea situaţii;

- fişele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii militari, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

- aplicaţiile şi exerciţiile de intervenţie desfăşurate cu serviciul public de pompieri civili;

- utilajele şi autospecialele din dotare şi stocurile de agenţi de stingere;

- echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, în funcţie de riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliţi conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;

- procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, şi fişele de instruire aferente;

- planul de intervenţie al localităţii, avizat de unitatea teritorială de pompieri militari;

- avizele şi autorizaţiile p.s.i. obţinute pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări din patrimoniul propriu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

- atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele-verbale de verificare a elementelor de construcţie, instalaţiilor utilitare şi a mijloacelor tehnice p.s.i.;

- notele de activităţi preventive organizate şi desfăşurate în cadrul unităţii administrativ-teritoriale;

- regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de pompieri civili;

- alte documente care se apreciază ca oportune.

(2) Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se actualizează conform situaţiilor prevăzute la art. 11.

Art. 21. - (1) Activităţile de prevenire desfăşurate conform art. 18 alin. (4) se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menţionează de regulă:

- locurile în care s-a desfăşurat activitatea;

- aspectele constatate;

- măsurile luate.

(2) Notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se păstrează la sediul primăriei într-un dosar special constituit.

(3) Pentru situaţiile deosebite constatate primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.

Art. 22. - Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice se face de către membri ai serviciului public de pompieri civili sau de alte persoane desemnate de primar şi are în vedere următoarele:

- supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;

- asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;

- interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;

- evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;

- menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;

- verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări de prevenire şi stingere a incendiilor;

- anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;

- efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participante la aceasta.

Art. 23. - (1) Organizarea activităţii de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale presupune:

- organizarea activităţii de instruire a salariaţilor din primărie şi ai agenţilor economici din subordinea primăriei conform prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000;

- stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoştinţă locuitorilor actele normative, reglementările specifice şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor.

(2) Tematica orientativă anuală se structurează de regulă pe următoarele probleme:

- obligaţii, răspunderi şi sarcini care revin cetăţenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

- cauzele, regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populaţiei sau ansamblurilor de locuit în comun;

- supravegherea şi educarea copiilor pentru a nu fi implicaţi în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;

- apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole şi fondului forestier;

- analizarea unor incendii înregistrate în alte localităţi şi cunoscute din materialele publicate de mass-media.

Art. 24. - Aducerea la cunoştinţă cetăţenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin:

- materiale tipărite şi afişate la sediul primăriei şi în alte locuri frecventate de locuitori;

- intervenţii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare în presa locală;

- prezentarea lor în cadrul unor adunări locale.

### SECŢIUNEA a 3-a

#### Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă

Art. 25. - (1) Prin loc de muncă în înţelesul prevederilor prezentelor dispoziţii generale se înţelege:

- secţie, sector, atelier de producţie;

- depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

- atelier de întreţinere, reparaţii, prestări de servicii şi proiectare;

- instalaţie tehnologică sau de condiţionare, utilaj tehnologic;

- laborator;

- magazin, raion sau stand de vânzare;

- unitate de învăţământ în clădiri separate;

- sală de spectacole, conferinţe, recepţii, sport, pentru vizitatori şi altele asemenea;

- unitate de alimentaţie publică;

- secţie medicală, farmacie;

- construcţie pentru cazare;

- secţie, compartiment, sector, departament administrativ funcţional;

- cămin de bătrâni sau de copii;

- fermă zootehnică sau agricolă;

- punct de recoltare de cereale păioase sau exploatare forestieră.

(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici sau firme, locul de muncă se delimitează la limita spaţiilor utilizate de aceştia, iar utilităţile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin înţelegere, agenţilor economici sau firmelor respective.

Art. 26. - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariaţi a condiţiilor care să permită acestora ca pe baza cunoştinţelor de care dispun şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie să acţioneze pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.

Art. 27. - (1) Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă constă în:

- prevenirea incendiilor, prin evidenţierea materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi a măsurilor generale şi specifice de prevenire a incendiilor;

- salvarea utilizatorilor şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor specifice şi menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

- instruirea salariaţilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului p.s.i. pe locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă a instructajului şi asigurarea certificării efectuării acestuia, precum şi afişarea schemelor de intervenţie sau a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

- marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate şi de orientare sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare;

- organizarea stingerii incendiilor.

(2) Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă cuprinde măsuri şi informaţii privind:

- precizarea corectă a mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare a personalului de la locul de muncă, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, înştiinţarea conducătorului locului de muncă, patronului, anumitor categorii de specialişti şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor;

- prezentarea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor, stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, mijloacelor de salvare şi protecţie a personalului, precizându-se cantităţile care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

- stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;

- organizarea efectivă a intervenţiei prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare, de stingere şi de limitare a propagării arderii, ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

Art. 28. - (1) Datele privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) şi e) şi alin. (2), se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil şi mai puţin afectat în caz de incendiu.

(2) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

(3) Structura-cadru a formularului este prezentată în anexa nr. 2, aceasta putând fi completată, după caz, şi cu alte date şi informaţii despre fluxul tehnologic.

Art. 29. - La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

- prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

- gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile, susceptibile a se aprinde;

- dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- verificarea spaţiilor la sfârşitul programului de lucru;

- parametrii care se au în vedere pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.

Art. 30. - (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:

- pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

- pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;

- pentru încăperile de cazare şi dormitoarele comune, indiferent de numărul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.

Art. 31. - (1) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare roşie traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare, după caz.

(2) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de anunţare a incendiilor) şi posibilităţile de refugiu (încăperi speciale, terase etc.), precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

Art. 32. - Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

Art. 33. - La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de agenţii de stingere.

Art. 34. - (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare roşie.

(2) Planuri de depozitare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

Art. 35. - Planurile de depozitare şi de evacuare se amplasează în locuri care pot fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât să poată fi utile forţelor de intervenţie.

Art. 36. - (1) Schemele de intervenţie se întocmesc pentru instalaţiile tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, şi cuprind instrucţiuni referitoare la:

- descrierea succintă a procesului tehnologic, cu menţionarea principalilor parametri (presiuni, temperaturi de lucru);

- cantitatea de produse combustibile din instalaţie şi agenţii eficienţi pentru stingerea acestora;

- precizarea în ordine cronologică a operaţiunilor ce se efectuează în caz de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre;

- prezentarea măsurilor pentru protecţia vecinătăţilor;

- desemnarea persoanelor care participă la acţiunile de intervenţie;

- enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente în instalaţie şi precizarea, pe releveele instalaţiilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a componentelor de punere în funcţiune.

(2) Pe releveul instalaţiei se marchează locul de amplasare a autospecialelor sau a altor utilaje de intervenţie din dotarea serviciului propriu de pompieri civili.

(3) Schemele de intervenţie se elaborează de şefii de instalaţii, se întocmesc în două exemplare şi se aprobă de patron, exemplarul 1 păstrându-se la şeful instalaţiei, iar exemplarul 2, la şeful formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor.

Art. 37. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se întocmesc pentru locurile de muncă în care sunt instalaţii tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu şi pentru punctele vitale vulnerabile la incendiu, stabilite de patron.

Art. 38. - (1) Prin punct vital vulnerabil la incendiu se înţelege acel loc de muncă, instalaţie, echipament etc. indispensabil asigurării funcţionalităţii principale a construcţiilor şi agenţilor economici şi care prezintă cel puţin risc mediu de incendiu.

(2) Lista de principiu cuprinzând punctele vitale vulnerabile la incendiu este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 39. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pe baza documentelor avute la dispoziţie, cum sunt normele, normativele, regulamentele şi instrucţiunile de exploatare şi funcţionare, regulamentele de ordine interioară şi alte documentaţii de specialitate.

Art. 40. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

- prevederile specifice de p.s.i. din reglementările în vigoare;

- obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

- regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

- evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

- prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

Art. 41. - (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează, după caz, de şeful sectorului de activitate (instalaţiei, secţiei, atelierului etc.) şi se aprobă de patron.

(2) Premergător aprobării de către patron instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 42. - (1) În funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează sau se păstrează la persoana competentă care efectuează instructajul periodic de prevenire şi stingere a incendiilor.

(2) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 43. - Salariaţii din locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute la art. 37 au obligaţia să le studieze, să şi le însuşească şi să le respecte.

Art. 44. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile din schemele de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

Art. 45. - Pentru noile tehnologii şi instalaţii instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor întocmite de proiectanţi au iniţial caracter provizoriu şi se completează cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii în funcţiune, probelor tehnologice şi din exploatare în timp de un an, după care se aprobă de patron şi devin definitive.

Art. 46. - (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se revizuiesc cel puţin o dată la 3 ani şi se reactualizează la modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

(2) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor va avea înscrisă data întocmirii şi aprobării.

Art. 47. - Documentele specifice instructajului p.s.i. pe locul de muncă se întocmesc în conformitate cu prevederile Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I/002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000, şi trebuie să se refere la:

- listele cuprinzând procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de muncă şi pentru instructajul periodic;

- procedurile de instruire întocmite în detaliu;

- documentele care să ateste efectuarea instructajelor specifice locului de muncă;

- testele sau chestionarele privind verificarea cunoştinţelor însuşite pe perioada instruirilor;

- rezultatele obţinute din verificarea cunoştinţelor din ultimul an de activitate la locul de muncă;

- concluziile rezultate din activitatea de instruire, întocmite la sfârşitul fiecărui an, în care se menţionează numărul total de salariaţi şi al celor nou-veniţi, rezultatele obţinute şi măsurile luate, precum şi procedurile reactualizate.

Art. 48. - Documentele de instruire de pe locul de muncă se păstrează în locuri cât mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea şi integritatea, astfel încât ele să poată fi analizate în orice situaţie.

Art. 49. - (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare şi informare) şi cele auxiliare se execută, se iluminează, se amplasează şi se montează conform standardelor în vigoare.

(2) În anumite situaţii indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în limbi de circulaţie internaţională.

(3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului (şefului) locului de muncă.

Art. 50. - Organizarea efectivă a intervenţiei pe locul de muncă presupune:

- alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, anunţarea altor persoane care trebuie să desfăşoare activităţile prevăzute la lit. c), precum şi a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit;

- asigurarea şi urmărirea realizării salvării rapide şi în siguranţă a personalului, conform concepţiei stabilite;

- întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje;

- acţionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;

- evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

- protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului (temperatură, fum, gaze toxice etc.);

- verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare, acţionându-se pentru stingerea acestora.

Art. 51. - (1) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 50 nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, în afara programului de lucru şi în zilele de repaus şi sărbători legale.

(2) Verificarea prezenţei personalului nominalizat se face la începerea programului de lucru, de către conducătorul locului de muncă, şeful de schimb sau de persoana care conduce activităţile.

Art. 52. - (1) La întocmirea listei cuprinzând substanţele periculoase se consultă prevederile legale în vigoare care reglementează transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase, respectiv Legea nr. 31/1994 şi Acordul european pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase - A.D.R.

(2) De asemenea, pot fi avute în vedere şi prevederile Directivei europene SEVESO.

Art. 53. - Lista cuprinzând substanţele periculoase se completează şi se reactualizează ori de câte ori apar modificări în gestionarea substanţelor respective, iar extrase din această listă se păstrează în fiecare loc de muncă unde acestea se depozitează sau se utilizează permanent.

Art. 54. - Lista prevăzută la art. 53 va cuprinde toate substanţele periculoase utilizate, încadrate în cele 9 clase, specificându-se în mod obligatoriu pentru fiecare substanţă:

- numărul de identificare O.N.U;

- denumirea;

- numărul de pericol;

- cantitatea existentă;

- locul de depozitare şi utilizare;

- agenţii (substanţele) adecvaţi (adecvate) pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

- caracteristicile fizico-chimice esenţiale ce determină pericolul de incendiu sau de explozie.

Art. 55. - Obligaţiile referitoare la substanţele periculoase se soluţionează prin numirea de către patron a unui consilier de siguranţă, special instruit şi atestat conform reglementărilor în vigoare, care trebuie să aibă în vedere limitările cantitative, comunicarea la autorităţi şi alte notificări impuse.

## CAPITOLUL III

FORME ŞI MODALITĂŢI PRINCIPALE PENTRU EVALUAREA ŞI CONTROLUL CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### SECŢIUNEA 1

#### Valorificarea concluziilor şi constatărilor rezultate din controalele efectuate de persoanele în drept

Art. 56. - (1) Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

- personalul unităţilor de pompieri militari şi protecţie civilă;

- cadre tehnice din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, societăţilor şi regiilor de profil;

- inspectori din structura inspecţiilor de specialitate ale statului (calitatea în construcţii, protecţia muncii, protecţia mediului);

- inspectori din structura autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi persoanele menţionate la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să aibă atestată competenţa în condiţiile legii.

Art. 57. - Controalele executate de personalul prevăzut la art. 56 alin. (1) se finalizează prin unul dintre următoarele documente:

- proces-verbal de control tehnic de specialitate;

- notă de constatare;

- raport de constatare.

Art. 58. - Valorificarea constatărilor din documentele de control se asigură în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, prin stabilirea de măsuri şi acţiuni, cu termene şi responsabilităţi, pentru înlăturarea deficienţelor consemnate şi îndeplinirea măsurilor stabilite, asigurându-se conformarea cu prevederile legilor care reglementează apărarea împotriva incendiilor.

Art. 59. - (1) Se recomandă instituirea unui sistem de informare şi monitorizare a îndeplinirii măsurilor stabilite.

(2) În cazul neîndeplinirii măsurii persoana responsabilă va arăta motivele şi va face, în scris, propuneri noi referitoare la măsura respectivă.

Art. 60. - Pentru verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite patronul, prin cadrul tehnic sau prin persoana cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor ori prin colective de specialişti, va controla pe teren stadiul şi calitatea execuţiei.

Art. 61. - La controlul următor al autorităţii de specialitate patronul trebuie să fie în măsură să prezinte detaliat, pe bază de documente, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite anterior.

Art. 62. - Prin înţelegere sau la solicitare planul de acţiuni şi măsuri întocmit şi aprobat poate fi transmis spre informare autorităţii de specialitate care a executat controlul.

### SECŢIUNEA a 2-a

#### Analiza periodică a activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 63. - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor se analizează, de regulă, anual, cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii.

(2) Analiza se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmită de structura care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 64. - (1) Raportul de analiză va conţine în principiu următoarele probleme:

- implementarea noilor prevederi legale;

- stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

- deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului prin aplicaţii şi exerciţii de intervenţie;

- relaţiile cu terţi privind apărarea împotriva incendiilor;

- asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor interesate.

Art. 65. - (1) La analiză participă în mod obligatoriu patronul, şefii structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute menţiuni în raport şi, după caz, proprietarii construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulţi agenţi economici.

(2) Prezenţa se consemnează într-un tabel convocator din care să rezulte că persoanele în cauză au fost anunţate şi au participat efectiv la analiză.

### SECŢIUNEA a 3-a

#### Informarea asupra deficienţelor şi neconformităţilor privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 66. - În cadrul fiecărui agent economic, instituţie şi localitate se realizează un sistem informaţional bazat pe documente (rapoarte), pentru a se sesiza cât mai operativ orice deficienţă care apare cu privire la apărarea împotriva incendiilor.

Art. 67. - (1) Documentul (raportul) trebuie să conţină în principiu următoarele:

- descrierea deficienţei;

- sectorul (locul) în care se manifestă;

- data constatării;

- consecinţele posibile;

- propuneri de soluţionare;

- certificarea înlăturării deficienţei.

(2) Documentul (raportul) se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul rămâne la şeful sectorului de activitate (locului de muncă) în care s-a constatat neregula, iar celălalt se transmite structurii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, care le analizează şi face propuneri patronului.

(3) Analiza, împreună cu propunerile, se întocmeşte lunar pentru cazurile care suportă amânare, iar în celelalte situaţii înlăturarea deficienţelor (neconformităţilor) se face operativ.

### SECŢIUNEA a 4-a

#### Planificarea şi executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu

Art. 68. - (1) Exerciţiile şi aplicaţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de pe locul de muncă.

(2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:

- alarmarea;

- evacuarea;

- stingerea incendiului.

Art. 69. - Exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie se efectuează:

- planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de intervenţie de pe locurile de muncă;

- inopinat, de către patron, autorităţile de control sau de alţi factori de decizie;

- cel puţin o dată pe semestru, în una din zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, pentru a se verifica pregătirea salariaţilor aflaţi în serviciu în zilele respective;

- planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului de pompieri civili.

Art. 70. - (1) Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru:

- înfiinţat pentru fiecare loc de muncă, pentru cele care se efectuează conform art. 69 lit. a) şi b);

- înfiinţat la nivelul agentului economic, instituţiei sau localităţii, pentru cele care se efectuează conform art. 69 lit. c) şi d).

(2) Registrul va avea conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 71. - Fiecare exerciţiu sau aplicaţie de intervenţie se finalizează printr-un raport care să facă referiri cel puţin la:

- obiectivele şi scopul aplicaţiei sau exerciţiului;

- menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de pe locul de muncă în caz de incendiu;

- îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;

- menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

- aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice p.s.i.;

- desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;

- propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

## CAPITOLUL IV

SIGURANŢA EXPLOATĂRII INSTALAŢIILOR UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR ŞI A MIJLOACELOR TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

### SECŢIUNEA 1

#### Prevederi generale

Art. 72. - Gestionarea siguranţei exploatării instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice p.s.i. aferente construcţiilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin:

- stabilirea persoanelor care sunt desemnate să verifice, să întreţină şi să repare instalaţiile utilitare şi mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- elaborarea procedurilor de lucru pentru lucrările prevăzute la lit. a);

- completarea, semnarea şi arhivarea documentelor care atestă executarea lucrărilor menţionate la lit. a);

- întocmirea şi reactualizarea permanentă a evidenţei mijloacelor tehnice p.s.i., pe categorii, cu menţionarea necesarului, existentului, deficitului şi a principalelor caracteristici funcţionale;

- întocmirea evidenţei stocurilor de rezervă de mijloace tehnice p.s.i. şi a componentelor acestora, prevăzute de reglementări tehnice în vigoare;

- menţionarea surselor de alimentare cu energie electrică de bază şi de rezervă şi a consumatorilor cu rol în caz de incendiu.

Art. 73. - (1) Lucrările de verificare, întreţinere şi reparaţii prevăzute în anexa nr. 5 se pot executa de salariaţii din structurile de specialitate proprii sau de persoanele juridice atestate potrivit legii.

(2) Lista cuprinzând persoanele fizice şi juridice care prestează lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice p.s.i. se întocmeşte pe categorii, menţionându-se numărul şi perioada de valabilitate a atestatului prevăzut de lege.

Art. 74. - Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe baza instrucţiunilor proiectantului, producătorului sau furnizorului de echipament şi a prevederilor normelor şi normativelor de specialitate.

Art. 75. - Rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se stabileşte şi se asigură în scopul rezolvării unor situaţii care pot apărea în activitate, conform recomandărilor cuprinse în anexa nr. 6.

Art. 76. - (1) Verificările privind starea de funcţionare a mijloacelor tehnice p.s.i. se fac zilnic (pe schimb), săptămânal, lunar, trimestrial şi anual, după caz.

(2) Verificarea zilnică sau pe schimb se efectuează de regulă vizual şi vizează:

- integritatea mijloacelor tehnice p.s.i.;

- existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare a unor componente;

- asigurarea parametrilor de funcţionare, îndeosebi presiuni ale fluidelor, prin citirea valorilor indicate de manometre;

- menţinerea posibilităţilor de utilizare operativă.

Art. 77. - Pentru unele categorii de mijloace tehnice p.s.i. exploatarea, repararea, întreţinerea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 78. - După utilizare fiecare mijloc tehnic de prevenire şi stingere a incendiilor se repune în funcţiune sau se înlocuieşte.

Art. 79. - (1) Deţinătorii sau persoanele juridice care asigură verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor vor evidenţia într-un registru întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 7 datele referitoare la funcţionarea fiecărui sistem sau a fiecărei instalaţii automate.

(2) La solicitarea marilor unităţi sau a unităţilor teritoriale de pompieri militari, anual în luna ianuarie, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) vor pune la dispoziţie acestora copii de pe evidenţele respective.

### SECŢIUNEA a 2-a

#### Prevederi specifice

Art. 80. - (1) La locurile de alimentare cu energie electrică se vor menţiona echipamentele care trebuie acţionate pentru decuplarea de la reţea a clădirii respective.

(2) Pentru toate cazurile în care sunt necesare dispozitive speciale la locul de decuplare se vor asigura şi dispozitivele respective.

Art. 81. - Pentru fiecare instalaţie de ventilaţie şi climatizare se întocmeşte în mod obligatoriu schema de pornire, oprire sau de izolare pe tronsoane, indicându-se locul şi modul de acţionare a clapetelor sau şibărelor.

Art. 82. - (1) La sistemele automate de detecţie, semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se asigură posibilităţile de identificare operativă a locului incendiului, utilizându-se, după caz, scheme, etichete şi alte asemenea soluţii uşor de interpretat.

(2) Pentru sistemele de detectare şi semnalizare automată a incendiilor, integrate cu sisteme antiefracţie, care transmit semnalele la agenţii economici de pază şi protecţie, beneficiarii vor stabili modul de conlucrare cu subunităţile de intervenţie ale pompierilor militari privind retransmiterea semnalului de incendiu, realizarea intervenţiei şi raportarea datelor de la incendii.

(3) Semnalele pentru avertizarea, alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi pentru alarmarea şi alertarea pompierilor voluntari în caz de incendiu sau în alte situaţii de urgenţă publică vor fi distincte pentru fiecare situaţie.

(4) Valorificarea semnalelor acustice şi/sau optice generate de centralele de semnalizare a incendiilor se asigură prin:

- supravegherea permanentă a acestora de personal competent şi capabil să ia măsurile necesare;

- retranslarea semnalelor la locuri de muncă supravegheate permanent;

- punerea automată în funcţiune a echipamentelor de stingere şi de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, pe bază de programe care vor conţine şi ordinea de priorităţi;

- urmărirea prin instalaţii de televiziune cu circuit închis a locurilor sau a zonelor periclitate de incendiu.

Art. 83. - (1) La achiziţionarea stingătoarelor beneficiarul trebui să solicite instrucţiunile de transport, depozitare şi manipulare pentru a putea beneficia de garanţiile date de producător.

(2) Utilizatorul stingătoarelor trebuie să asigure verificarea prin sondaj a stării de funcţionare a acestora, între intervalele prevăzute pentru verificările obligatorii.

(3) Starea de funcţionare a unui lot de stingătoare se determină prin exerciţii concrete executate cu salariaţii, înainte de trimiterea lotului la o nouă verificare.

Art. 84. - Starea de operativitate a instalaţiilor de stingere cu apă se asigură în principal prin menţinerea sub presiune a reţelelor/ramificaţiilor de distribuţie, înlăturarea posibilităţilor de îngheţ, coroziune şi solicitare mecanică a conductelor, instalarea de indicatoare de avertizare sau informare privind amplasarea hidranţilor, vanelor şi robinetelor cu acţionare locală şi prin menţinerea liberă a accesului la acestea.

Art. 85. - Certificarea calităţii produselor de stingere (pulberi, prafuri, substanţe de spumare etc.) se asigură prin certificatele de calitate ale furnizorului şi buletinul/raportul laboratorului de încercări care a verificat menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi a eficienţei de stingere a produselor.

Art. 86. - (1) Uşile rezistente la foc şi antifoc, obloanele, clapetele, trapele etc. se verifică zilnic privind poziţia normală a acestora şi asigurarea posibilităţilor de îndeplinire a funcţiilor (închidere sau deschidere).

(2) Anual se verifică manevrabilitatea dispozitivelor prevăzute la alin. (1), prin acţionare manuală sau automată (electrică, mecanică, pneumatică, hidraulică etc.), după caz.

Art. 87. - (1) Mijloacele de protecţie a personalului de intervenţie se asigură şi se păstrează separat, pentru salariaţii proprii ai agentului economic şi, respectiv, pentru membrii forţelor care participă la intervenţie ca forţe de sprijin, conform planurilor de intervenţie.

(2) Pentru mijloacele tehnice care impun măsuri speciale de protecţie pe timpul utilizării agentul economic are obligaţia să asigure pregătirea şi autorizarea salariaţilor, potrivit legii.

(3) Pentru a se elimina producerea unor accidente nedorite trebuie să se asigure înlocuirea componentelor consumabile la termenele prevăzute de fabricant, precum şi întreţinerea şi verificarea acestora de către persoane autorizate în domeniu.

## CAPITOLUL V

#### DISPOZIŢII FINALE

Art. 88. - Pentru agenţii economici şi instituţiile care nu se încadrează în prevederile art. 3 persoana cu funcţii de conducere va asigura organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin respectarea cerinţelor minime prevăzute de prezentele dispoziţii generale.

Art. 89. - Controlul respectării şi punerii în aplicare a prevederilor prezentelor dispoziţii generale se efectuează după 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 90. - Detalierea modului de întocmire a listei cuprinzând substanţele periculoase se va face prin instrucţiuni specifice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, care se vor publica în revista "Pompierii Români".

Art. 91. - (1) Pentru construcţiile, amenajările şi instalaţiile tehnologice care intră, potrivit legii, sub incidenţa avizării şi/sau autorizării p.s.i. prevederile prezentelor dispoziţii generale pot fi conţinute sintetic într-un registru de siguranţă la foc.

(2) Structura şi conţinutul Registrului de siguranţă la foc se vor stabili de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor dispoziţii generale.

Art. 92. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.

#### ANEXA Nr. 1

Primăria ...........................

Judeţul ............................

FIŞĂ DE INCENDIU Nr. ..............

din .............. 200 .....

(model)

#### I. Identificarea locului incendiului

Numele şi prenumele .......................................................………………………………………………………………………..

Destinaţia locului producerii incendiului |__|__|__|

Localitatea ................................. Mediu urban |__| rural |__|

Judeţul în care s-a produs evenimentul |__|__|

Str. .......……………………………….... nr. ........, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......

Distanţa în kilometri faţă de subunitatea de raion |__|__|__|

#### Momentul observării

| Ziua | Luna | Anul | Ora | Minutul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Momentul lichidării

| Ziua | Luna | Anul | Ora | Minutul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. Date despre intervenţie

Incendiul a fost stins de serviciul public de pompieri [1] serviciul privat de pompieri civili [2] serviciul privat de pompieri civili – societate comercială [3] salariaţi [4] persoane fizice [5]

  - Autospeciale utilizate ......................................

  - Mijloace de stingere ........................................

III. Date despre cauză:

1. Sursa de aprindere |__|__| 2. Mijloace care puteau produce aprinderea |__|__|__|

3. Primul mijloc care s-a aprins |__|__| 4. Împrejurarea determinată |__|__|__|

#### IV. Consecinţele incendiului

Ce a ars ..................................................................……………………………………………………………………………….

Propagare la vecinătăţi ........................................…………………………………………………………………………………

Victime: decedaţi: adulţi …………..., copii .………….., răniţi: adulţi ………………………....., copii ………………………...

Date suplimentare .........................................................………………………………………………………………………….

Primar,                                                                                                                                       Secretar,

......................                                                                                                                               ......................

#### ANEXA Nr. 2

Societatea Comercială (Instituţia) ..................................

Aprobat

Numele şi prenumele .................……………

Semnătura ..................

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

locul de muncă ......................

| I. PREVENIREA INCENDIILOR 1. Materiale combustibile şi inflamabile a) produse finite din lemn b) lacuri c) solvenţi d) depuneri de lacuri şi alte reziduuri e) .................................... 2. Surse de aprindere posibile a) de natură electrică b) termice c) foc deschis, fumat d) autoaprindere e) ..................................... | 3. Echipamente şi mijloace a) motoare şi corpuri electrice b) instalaţie de uscare c) sistem de ventilaţie d) scule şi dispozitive e) ..................................... 4. Măsuri generale a) interzicerea focului deschis b) interzicerea fumatului c) colectarea ambalajelor şi deşeurilor d) .................................... e) .................................... f) .................................... g) .................................... | 5. Măsuri specifice a) asigurarea funcţionării sistemului din dotarea cabinei de vopsit b) funcţionarea normală a elementelor de compartimentare c) păstrarea cantităţilor de lacuri şi vopsele în limite admise d) utilizarea numai de scule care nu produc scântei e) .................................. |
| --- | --- | --- |
| II. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI 1. Mijloacele de alarmare, alertare a) telefon ........................ b) buton de alarmare .............. c) sonerie ........................ 2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a) uşi antifoc b) clapete c) trape | 3. Mijloace de protecţie a salariaţilor a) măşti .............................. b) costume ............................ c) aparate izolante ................... 4. Asigură intervenţia a) stingătoare ........................ b) hidranţi interiori ................. c) tablou electric .................... d) instalaţii tehnologice | 5. Evacuare de bunuri ..................................... ..................................... ..................................... |

Întocmit

Numele şi prenumele ..............................

Semnătura ...............................

##### ANEXA Nr. 3

LISTA DE PRINCIPIU

cuprinzând punctele vitale vulnerabile la incendiu

  - Staţii de primire-distribuţie a energiei electrice

  - Posturi de transformare

  - Tablouri electrice principale

  - Staţii de reglare şi distribuţie a gazelor

  - Centrale termice

  - Încăperi speciale de cabluri electrice

  - Staţii de producere de acetilenă

  - Centrale de ventilare şi climatizare

  - Calculatoare de proces

  - Dispecerate de proces

  - Depozite de materii prime şi materiale sau de produse finite combustibile

  - Staţii de frig cu amoniac

  - Gospodării de ungere şi răcire

  - Staţii de compresoare de aer

  - Rampe de încărcare-descărcare produse petroliere

16. Alte sectoare, linii tehnologice, utilaje sau echipamente cu funcţii vitale

#### ANEXA Nr. 4

EVIDENŢA

aplicaţiilor şi exerciţiilor de intervenţie efectuate la ..........................................

| Nr. Crt. | Data şi ora executării aplicaţiei | Felul aplicaţiei | Sectorul de activitate | Cine a organizat aplicaţia (exerciţiul) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Numele şi funcţia | Semnătura |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

##### ANEXA Nr. 5

NOMENCLATORUL

mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

#### A. Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

| Nr. Crt. | Obiectul verificării | Condiţii de executare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Starea de integritate | vizual | zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Tensiunea de alimentare a surselor (bază şi rezervă) | măsurare cu voltmetru | zilnic sau la predarea primirea schimbului |  |
|  | Starea de funcţionare generală | informare verbală şi analiza consemnărilor din registru | zilnic sau la predarea primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor optice şi acustice: a) de incendiu b) de defect | simulări conform instrucţiunilor | zilnic sau la predarea primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor retransmise la distanţă | conform recomandărilor furnizorului | zilnic sau la predarea primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea transmisiilor la unităţile de pompieri militari | stabilirea legăturilor | zilnic sau la predarea primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale | acţionarea unui detector sau buton de alarmare | săptămânal | Pentru instalaţiile cu până la13 linii testarea se face prin rotaţie. Pentru instalaţiile cu mai mult de 13 linii testarea se face la mai multe linii pe săptămână astfel încât testarea unei linii să nu depăşească 13 săptămâni. |
|  | Funcţionarea detectoarelor şi a butoanelor de semnalizare | simularea incendiului conform instrucţiunilor furnizorului | trimestrial |  |
|  | Sensibilitatea detectoarelor | prin sondaj conform instrucţiunilor furnizorului | anual |  |
|  | Condiţiile de mediu în care funcţionează detectoarele | vizual, cu înlăturarea condiţiilor care generează exces de praf, umiditate, vibraţii | săptămânal |  |
|  | Asigurarea degajării spaţiului din jurul detectoarelor şi butoanelor manuale | vizual | săptămânal | raza spaţiului între 0,75-1 m |
|  | Starea marcajelor de identificare | vizual | anual |  |
|  | Capacitatea bateriei de acumulatoare: a) tensiune b) electrolit - concentraţie şi nivel c) starea contactelor | măsurare şi vizual | săptămânal |  |
|  | Comutarea automată a surselor de alimentare cu energie electrică | conform instrucţiunilor furnizorului | lunar |  |
|  | Funcţionarea globală a semnalizărilor de defect | simulări ale tuturor condiţiilor de defect specifice | lunar | Liniile se verifică prin rotaţie astfel încât intervalul de testare pentru fiecare linie să nu depăşească 6 luni. |
|  | Funcţionarea dispozitivelor exterioare de alarmare | simulare | lunar |  |
|  | Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor şi butoanelor | - curăţare de praf, impurităţi - vizual, starea circuitelor şi contactelor | trimestrial |  |
|  | Integritatea cablurilor de semnalizare | vizual | trimestrial |  |
|  | Rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi împământarea | măsurarea rezistenţelor | anual |  |
|  | Verificarea metrologică a AMC-urilor din instalaţie | măsurători în laboratoarele de specialitate | anual |  |

###### B. Stingătoare

| Tipul stingătoarelor | Problematica urmărită | Modul de efectuare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate tipurile | - existenţa şi amplasarea - aspectul exterior şi integritatea - inscripţionarea şi etichetele - curăţare şi reprotejare adecvată - funcţionalitatea subansamblurilor componente - rezistenţa internă a recipientului | Vizual demontarea completă a stingătoarelor aplicarea de suprapresiune conform prescripţiilor | lunar (săptămânal pentru punctele vitale vulnerabile sau zonele cu risc foarte mare de incendiu) anual la 3 ani sau ori de câte ori starea de integritate o impune | - cele cu CO2 conform ISCIR cele cu CO2 conform ISCIR |
| Cu spumă chimică | - cantitatea şi calitatea soluţiilor spumante - înlocuirea substanţelor în funcţie de temperatură (vară, iarnă) | - prelevare de probe - vizual - conform recomandărilor producătorului de soluţie | semestrial |  |
| Cu pulbere | - starea de încărcare a buteliei de CO2 - starea calitativă a pulberii - înlocuirea pulberii | - cântărirea buteliei - palpare manuală - manual sau mecanic | anual, maximum 2 ani | - abatere de 1% faţă de greutatea inscripţionată - nu se admite tasarea sau aglomerarea |
| Cu CO2 | starea de încărcare | cântărirea stingătorului | anual | abatere maximă de 1% faţă de greutatea inscripţionată |
| Cu apă pulverizată | - starea de încărcare a buteliei de CO2 - cantitatea de apă | - cântărirea buteliei - măsurare volumetrică | anual | - abatere maximă de 1% faţă de greutatea inscripţionată - abatere maximă de 1% faţă de capacitatea stingătorului |

C. Instalaţii de stingere cu apă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Periodicitate Probleme care se urmăresc Modul de efectuare Observaţii -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3

      - Instalaţii de hidranţi exteriori şi interiori ------------------------------------------------ zilnic - echiparea vizual consemnarea elementelor lipsă

  - presiune în reţea şi situaţia accesibilităţii

  - accesibilitate

  - funcţionarea iluminatului de siguranţă

  - trimestrial - refularea apei punere în funcţiune

  - starea furtunurilor

II. Instalaţii de stingere cu sprinklere ----------------------------------------zilnic

  - starea distribuitorului şi ACS-ului vizual

  - păstrarea condiţiilor la capetele sprinkler

  - funcţionarea iluminatului de siguranţă aferent

  - lunar

  - funcţionarea ACS-ului deschiderea şi închiderea

  - funcţionarea sistemului de semnalizare robinetelor care asigură astfel de verificări

III. Instalaţii de stingere cu apă pulverizată ----------------------------------------------

zilnic starea alimentării cu apă vizual semestrial funcţionarea efectivă deschiderea şi închiderea vanelor şi robinetelor care asigură o asemenea verificare

IV. Vane şi robinete de alimentare ---------------------------------- lunar starea poziţiei acestora şi a sigiliului vizual de siguranţă semestrial manevrabilitate închidere şi deschidere totală -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Instalaţii de stingere cu spumă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipul instalaţiei Problematica Modul Periodicitatea Observaţii urmărită de executare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalaţii fixe reciclarea spumantului realizarea zilnic şi semifixe liniilor necesare integritatea instalaţiei vizual săptămânal verificarea întregului cu apă anual la revizii În funcţie de posibilităţi circuit se poate face şi cu spumă.

E. Instalaţii cu dioxid de carbon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.

crt. Problematica urmărită Modul de executare Periodicitatea Observaţii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de integritate a instalaţiei, existenţa sigiliilor şi a poziţiei normale de funcţionare a robinetelor, starea de încărcare a buteliilor

Funcţionarea sistemului de ventilaţie natural vizual zilnic sau mecanic Poziţia supapei de golire a colectorului Funcţionarea sistemului de avertizare optic şi acustic

  - Starea de funcţionare a alimentării de bază - trecerea automată de pe şi de rezervă a centralei de semnalizare sursa de bază pe sursa de şi acţionare rezervă

Funcţionarea detectoarelor - verificarea funcţionării prin săptămânal folosirea unor surse de căldură sau fum - se va verifica prin cântărire numai când sunt prevăzute starea de încărcare a cu sisteme de cântărire buteliilor de comandă

  - Starea de funcţionare a armăturilor de comandă şi siguranţă Duzele de refulare a dioxidului de carbon vizual lunar Starea de funcţionare a circuitelor electrice

  - Starea de funcţionare a instalaţiei vizual în ansamblu Starea de funcţionare a butoanelor manuale Starea de funcţionare a dispozitivelor auxiliare - întreruperea automată a alimentării cu energie trimestrial electrică a aparaturii de aer condiţionat de ventilaţie - închiderea şi blocarea uşilor Cântărirea buteliilor componente ale Se va întocmi proces-verbal bateriilor active, principale şi de rezervă de cântărire.

5. Funcţionarea sistemului de detectare, prin declanşarea unei baterii avertizare şi alarmare Modul de evacuare a personalului din zona vizual protejată în termenul prestabilit Funcţionarea sistemelor de întrerupere anual a instalaţiilor auxiliare Deversarea dioxidului de carbon prin toate duzele de refulare Sistemul de evacuare a dioxidului de carbon din zona protejată ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### ANEXA Nr. 6

RECOMANDĂRI

privind rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

În principiu, rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură în limitele de mai jos, astfel:

- 15-20% din cantitatea necesară pentru fiecare tip de furtun, dar nu mai puţin de 2 role a câte 20 m;

- 10-15% pentru fiecare accesoriu din dotarea hidranţilor interiori şi exteriori de incendiu;

- 10% din fiecare tip de stingător;

- 15% din cantitatea stabilită de pulbere, spumant sau alte produse de stingere din dotare;

- 100% din numărul de recipiente pentru fiecare instalaţie de stingere de gaze inerte;

- 10-25% din totalul capetelor sprinkler, drencer sau de pulverizare, dar nu mai puţin de 25 bucăţi din fiecare;

- 10-25% din totalul detectoarelor sau butoanelor de semnalizare, dar nu mai puţin de 15 bucăţi din fiecare;

- un recipient încărcat şi 2 cartuşe filtrante pentru fiecare aparat de protecţie a respiraţiei;

- un cartuş filtrant pentru fiecare mască contra fumului şi gazelor fierbinţi;

- 50% din totalul blindelor montate pe conductele de spumare ale instalaţiilor fixe sau semifixe de stingere a incendiilor la rezervoare de produse petroliere;

- cantităţile de mijloace tehnice specifice care se pun în mod gratuit la dispoziţie unităţilor de pompieri militari în caz de incendiu, în conformitate cu art. 45 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997;

- piesele de rezervă cuprinse în listele din documentaţiile tehnice ale autospecialelor, navelor, trenurilor p.s.i. şi ale altora asemenea.

Rezervele menţionate la lit. c), e), f) şi g) nu se constituie în situaţiile în care verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice p.s.i. respective se fac de persoane juridice, atestate potrivit legii, care au obligaţia contractuală de a face înlocuirea operativă a componentelor şi a elementelor acestora.

##### ANEXA Nr. 7

Tipul instalaţiei

DATE

privind verificarea şi funcţionarea instalaţiei ...................

-----------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Natura semnalului | | | | |

|Nr. | Data | | Locul |-------------------|Componenta| |Măsura| |

|crt.|(zi, lună, an)|Ora|semnalului|Incendiu sau defect| afectată |Cauza|luată |Observaţii|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

-----------------------------------------------------------------------------------------