SOCIETATEA NATIONALA A CĂILOR FERATE ROMANE

ORDINUL PREŞEDINTELUI

NR: 104

din 31 ianuarie 1992

privind prevenirea producerii de incendii la vagoanele de calatori din trenuri si staţii

Cu toate masurile dispuse anterior în ultima perioada de timp au continuat sa se producă incendii la vagoanele de calatori având drept consecinţe importante pagube materiale. Incendiile s-au produs in cele mai frecventa cazuri la vagoanele din depozitele statiilor cat si in trenuri dupa coborarea calatorilor sau in timpul mersului.

In scopul prevenirii aparitiei acestui gen de evenimente, in baza Hotaririi Guvernului nr. 235/1991 privind infiintarea S.N.C.F.R. modificata prin Hotararea Guvernului nr. 570/1991 privind reorganizarea activitatii transporturilor feroviare,

ORDON

1. Partizile de tren cu ocazia verificarii legitimatiilor de calatorie, vor actiona pentru depistarea eventualelor produse imflamabile interzise la transport in trenurile de calatori, procedand in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.

2. In statiile de destinatie dupa coborarea calatorilor, personalul de tren va inchide toate ferestrele si usile de acces de la vagoane, va verifica interiorul sa nu existe surse de incendiu si sa tina sub observatie garnitura de tren pentru a nu permite accesul persoanelor straine pana la predarea garniturii. Dupa predarea garniturii de tren in statii de destinatie catre personalul de vagoane in statiile fara revizii de vagoane sau catre personalul MC in statiile fara revizii de vagoane, usile de acces in vagoane se vor incuia cu cheie patrata.

3. Vagoanele din depozitele statiilor, cele cu RP expirat sau cu defecte accidentale care asteapta repararea, se vor asigura impotriva patrunderii raufacatorilor in interiorul vagoanelor prin legarea usilor in interior cu cablu de otel litat de Ø 5-8 mm. cu capetele matisate, cablu imbracat in cauciuc si cu S-uri de prindere la ochiurile de la capetele cablului, dupa modelul din anexa.

Modelul de dispozitiv anexat poate fi inlocuit cu orice solutie ce poate garanta o asigurare corespunzatoare contra patrunderii unor persoane in interiorul vagoanelor.

Asigurarea usilor de acces se face prin interior cu dispozitivele de tipul celui descris mai sus, cu exceptia ultimelor usi ale vagoanelor de la extremitatile grupului de vagoane, respectiv la care asigurarea se face prin incuierea usilor cu cheia patrat si la aceleasi usi la exterior prin legarea cu sarma de Ø 5mm.

In mod similar vor fi asigurate si vagoanele care circula spre unitatile reparatoare.

4. In afara asigurarii vagoanelor de calatori, in toate statiile se va organiza paza acestora cu personal de paza, iar in statiile unde nu sunt paznici se va organiza supravegherea vagoanelor cu personal de serviciu.

5. In statiile cu revizii de vagoane sefii statiilor si reviziilor de vagoane vor elabora reglementari comune, sau completa pe cele existente privind asigurarea vagoanelor precum si pentru paza sau supravegherea vagoanelor depozitate.

In reglementari se va mentiona in mod clar si momentul predarii garniturii de catre personalul de miscare personalului C si vagoane si invers.

Un exemplar al acestor reglementari se va inainta la diviziile M,C,V, regionale in termen de 10 zile de la primirea prezentului ordin.

In statiile fara revizii de vagoane, reglementarile mentionate mai sus vor fi intocmite de catre statiile respective, iar cate un exemplar al acestor reglementari va fi inaintat sefilor de divizie M, C, regionale.

Reglementarile privind asigurarea si supravegherea vagoanelor de calatori se aplica si in statiile unde din diferite motive acestea au fost dispersate.

Pentru ducerea la indeplinire a prezentului ordin raspund conducerile regionalelor CF diviziilor MCV staţiilor şi reviziilor de vagoane respective, precum şi salariaţii cu sarcini de îndrumare şi control din regionalele respective.

Bucureşti, 30 ianuarie 1992

# Preşedinte SS indescifrabil