###### CUPRINS

SEMNALIZAREA LUMINOASĂ CU TREPTE MULTIPLE DE VITEZĂ	2

SECŢIUNEA 1	2

Generalităţi	2

SECŢIUNEA a 2 – a	4

Utilizarea culorilor în semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză	4

SECŢIUNEA a 3 – a	4

Indicaţii luminoase de viteză la semnalizarea cu trepte multiple de viteză	4

SECŢIUNEA a 4 – a	5

Semnale luminoase de intrare sau de parcurs la semnalizarea cu trepte multiple de viteză.	5

SECŢIUNEA a 5 – a	8

Semnale luminoase de ieşire sau de ramificaţie la semnalizarea cu trepte multiple de viteză.	8

SECŢIUNEA a 6 – a	20

Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat cu funcţie de prevestitor.	20

SECŢIUNEA a 7 – a	22

Semnale luminoase prevestitoare la semnalizarea cu trepte multiple de viteză pe linii neînzestrate cu bloc de linie automat	22

SECŢIUNEA a 8 – a	23

Semnalele repetitoare ale semnalelor de intrare, parcurs sau ieşire la semnalizarea cu trepte multiple de viteză	23

SECŢIUNEA a 9 – a	23

Indicaţia luminoasă de chemare la semnalizarea cu trepte multiple de viteză	23

SECŢIUNEA a 10 – a	24

Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat cu patru indicaţii.	24

SECŢIUNEA a 11 – a	25

Repetitoare luminoase pe blocul de linie automat cu patru indicaţii	25

SECŢIUNEA a 12 – a	26

Repere pentru indicarea începutului sau sfârşitului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză	26

SECŢIUNEA a 13 – a	27

Repere pentru indicarea începutului sau sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii	27

Anexa A1	28

Compunerea semnalelor	28

A1.1	Semnalul de circulaţie - simboluri	28

A1.2	Semnal de circulaţie cu indicator luminos de direcţie.	28

A1.3	Semnalul de grup cu indicator de linie	29

A1.4	Semnalul de circulaţie cu indicatorul “Lipsă distanţă de frânare”	29

A1.5	Semnalul de circulaţie cu indicator de semnalizare a ieşirii trenurilor pe linia din stânga a căii duble banalizate.	30

Anexa A2	31

Semnificaţia indicaţiilor semnalelor TMV	31

Anexa A3	33

Diagrama vitezelor	33

CAPITOLUL 11

# SEMNALIZAREA LUMINOASĂ CU TREPTE MULTIPLE DE VITEZĂ

## SECŢIUNEA 1

### Generalităţi

Art. 1.–	(1) Semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză - TMV - răspunde cerinţelor europene de semnalizare şi presemnalizare a mai multor trepte de viteză şi realizează transmiterea vizuală a următoarelor informaţii:

- semnalizarea de distanţare – numărul sectoarelor libere în faţa trenului - prin indicaţiile unităţilor luminoase utilizând codul de culoare;

- semnalizarea de viteză, prin indicatoarele luminoase utilizând codificarea numerică zecimală.

(2) Semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză se referă numai la semnalizarea pentru circulaţie. Semnalizarea pentru manevrarea vehiculelor feroviare şi triere rămâne aceeaşi ca la semnalizarea cu două trepte de viteză.

(3) Acest tip de semnalizare va înlocui, conform regulamentului de exploatare tehnică feroviară, semnalizarea circulaţiei cu viteză sporită în abatere care foloseşte banda luminoasă orizontală galbenă pentru indicarea vitezei de 60 km/h şi banda luminoasă orizontală verde pentru indicarea vitezei de 90 km/h.

Art. 2.–	În acest capitol se vor utiliza următoarele noţiuni:

- semnalizarea luminoasă cu două trepte de viteză - semnalizarea luminoasă clasică a căii ferate române, folosită pentru indicarea vitezei stabilite şi a vitezei reduse;

- semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză - semnalizarea luminoasă folosită pentru indicarea vitezei stabilite precum şi a vitezelor reduse – la nevoie din 10 în 10 km/h;

- semnalizarea de distanţare se referă la numărul sectoarelor libere în faţa trenului – atât pe blocul de linie automat cât şi în staţie;

- blocul de linie automat cu trei indicaţii este blocul de linie automat clasic al căii ferate române care utilizează pentru indicarea numărului de sectoare libere în faţa trenului, unităţi luminoase colorate cu indicaţiile de verde, galben sau roşu;

- blocul de linie automat cu patru indicaţii este blocul de linie automat  care utilizează pentru indicarea numărului de sectoare libere în faţa trenului, unităţi luminoase cu indicaţiile de verde, verde clipitor, galben sau roşu;

- dependenţă directă între staţii – situaţia în care între două staţii vecine pe o secţie cu bloc de linie automat nu există semnale de bloc, caz în care indicaţiile semnalelor de ieşire ale unei staţii prevestesc indicaţiile semnalelor de intrare ale staţiei vecine.

Art. 3.–	Semnalizarea cu trepte multiple de viteză respectă următoarele principii:

a.	Semnalizarea de distanţare şi semnalizarea de viteză sunt indicate separat prin unităţi luminoase la semnale, respectiv indicatoare.

b.	Unităţile luminoase colorate – verde, galben, roşu - sunt utilizate pentru semnalizarea de distanţare.

Pentru a mări capacitatea secţiilor de circulaţie sau pentru a permite o viteză mai mare de circulaţie a trenurilor, se pot folosi indicaţii de preavertizare - sistem de semnalizare cu patru indicaţii. Indicaţia semnalului suplimentar semnifică: "prevesteşte oprirea la semnalul ce urmează după semnalul următor " şi este indicată prin verde clipitor.

- Cifrele sunt utilizate pentru semnalizarea de viteză.

Reducerea vitezei la un semnal trebuie să fie presemnalizată la semnalul precedent.

O indicaţie de viteză, sub forma de cifre luminoase, nu apare simultan cu indicaţia de "oprire".

Art. 4. - 	(1)	Semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză utilizează, fără modificări, semnalele luminoase de manevră, de triere, indicatoarele şi reperele specifice semnalizării luminoase la calea ferată română.

(2)	Indicatoarele luminoase de viteză sunt amplasate pe catargul semnalelor şi dau informaţii, astfel:

- indicatorul luminos de viteză, montat în partea superioară a catargului semnalului, deasupra unităţilor luminoase; acesta indică viteza maximă de circulaţie a trenului permisă la semnalul pe care este amplasat.

- indicatorul luminos prevestitor de viteză, montat în partea inferioară a catargului semnalului chiar sub unităţile luminoase; acesta prevesteşte viteza maximă de circulaţie a trenului permisă la semnalul următor.

(3)	Indicaţiile luminoase de chemare, de ieşire pe linia din stânga a căii duble banalizate, lipsă distanţă de frânare, precum şi cele ale indicatoarelor de linie şi de direcţie nu sunt figurate distinct în aceste instrucţiuni, fiind aceleaşi ca la semnalizarea cu două trepte de viteză.

Art. 5. - 	Dacă viteza afişată de indicatorul luminos de viteză la semnal diferă de viteza care a fost prevestită de indicatorul luminos prevestitor de viteză al semnalului precedent, aceasta se va considera indicaţie dubioasă şi se va proceda conform celor arătate la capitolul “Defectarea semnalelor fixe” din Instrucţia de semnalizare.

Art. 6. - 	Dacă semnalul cu indicatoare luminoase de viteză sau semnalul blocului de linie automat cu patru indicaţii este defect sau dă indicaţie dubioasă se va proceda conform celor arătate la capitolul “Defectarea semnalelor fixe” din Instrucţia de semnalizare.

Art. 7. -	Dacă semnalul nu ordonă oprirea şi indicatorul luminos de viteză este stins, este permisă circulaţia după semnal cu viteza stabilită.

## SECŢIUNEA a 2 – a

### Utilizarea culorilor în semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză

Art. 8. - 	Utilizarea culorilor în semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză din staţii, în legătură cu circulaţia trenurilor este următoarea:

a.	roşu, ordonă oprirea mişcărilor de circulaţie şi de manevră;

b.	galben, permite circulaţia trenurilor cu viteza afişată de indicatorul luminos de viteză - cu cifre de culoare albă  - ordonând reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor;

c.	verde, permite circulaţia trenurilor cu viteza indicată de indicatorul luminos de viteză - cu cifre de culoare albă. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza egală sau mai mare;

d.	verde clipitor, permite circulaţia trenurilor cu viteza afişată de indicatorul luminos de viteză - cu cifre de culoare albă  - ordonând reducerea vitezei în vederea trecerii pe lângă semnalul următor cu viteza prevestită de indicatorul luminos prevestitor de viteză  - cu cifre de culoare galbenă. Viteza prevestită de indicatorul luminos prevestitor de viteză al semnalului este întotdeauna mai mică decât cea afişată de indicatorul luminos de viteză al aceluiaşi semnal.

Excepţie fac semnalele de ieşire către linia curentă înzestrată cu bloc de linie automat şi dependenţă directă între staţii unde indicatorul luminos prevestitor de viteză este asociat cu culoarea verde a semnalului iar viteza prevestită de indicatorul luminos prevestitor de viteză al semnalului este întotdeauna mai mică sau egală cu cea afişată de indicatorul luminos de viteză al aceluiaşi semnal.

Indicaţia de verde clipitor - fără indicaţii de viteză - la semnalele de intrare, de parcurs sau de ieşire de la linia directă, în staţiile situate pe secţii cu bloc de linie automat cu patru indicaţii, arată că semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea.

## SECŢIUNEA a 3 – a

### Indicaţii luminoase de viteză la semnalizarea cu trepte multiple de viteză

Art. 9. -	Indicatoarele luminoase de viteză afişează viteza de circulaţie permisă - în zeci de kilometri/oră.

Art. 10. -	În funcţie de culoarea cifrelor, indicatoarele luminoase de viteză sunt:

a.	indicatorul luminos de viteză, cu cifre de culoare albă, care indică viteza permisă la semnal;

b.	indicatorul luminos prevestitor de viteză, cu cifre de culoare galbenă, care prevesteşte viteza permisă la semnalul următor.

Art. 11. -	Viteza ordonată de indicatorul luminos de viteză este viteza maximă permisă peste schimbătoarele de cale în abatere. Dacă nu se specifică altfel în livretul de mers, buletinul de avizare a restricţiilor - BAR sau ordin de circulaţie viteza se poate mări numai după depăşirea cu tot trenul a  schimbătoarelor de cale.

Art. 12. -	Dacă viteza afişată de indicatorul luminos de viteză este de 20 km/h - cifra 2 aprinsă  - această viteză nu va fi depăşită pe tot parcursul. Parcursul cu viteza de 20 km/h poate să fie atât pe linie directă cât şi în abatere şi se sfârşeşte la un semnal de circulaţie “pe oprire” care nu are asigurat drum de alunecare.

## SECŢIUNEA a 4 – a

### Semnale luminoase de intrare sau de parcurs la semnalizarea cu trepte multiple de viteză.

Art. 13. -	Semnalele luminoase de intrare sau de parcurs, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, dau una din următoarele indicaţii:

Fig. 4.1	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren.

Fig. 4.2	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 4.3	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 4.4	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza stabilită. Semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea. Indicaţia apare numai în staţiile situate pe o secţie înzestrată cu bloc de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren

Fig. 4.5	Liber cu viteza redusă afişată de indicatorul luminos de viteză - 2, 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 6 înseamnă 60 km/h. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă-  viteza permisă la semnal.

Fig. 4.6	Liber cu viteza redusă afişată de indicatorul luminos de viteză - 2, 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza egală sau mai mare.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă-  viteza permisă la semnal.

Fig. 4.7	Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 6 înseamnă 60 km/h. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză - întotdeauna mai mică decât cea a indicatorului de viteză.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren, indicatorul luminos de viteză indică viteza la semnal - cu cifre de culoare albă - iar indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte viteza la semnalul următor - cu cifre de culoare galbenă.

Fig. 4.8	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza redusă - 2, 3, 6, 8, 9 sau 10 - prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză. În figură, 6 înseamnă 60 km/h.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren, indicatorul luminos de viteză este stins iar indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte viteza la semnalul următor - cu cifre de culoare galbenă.

## SECŢIUNEA a 5 – a

### Semnale luminoase de ieşire sau de ramificaţie la semnalizarea cu trepte multiple de viteză.

Art. 14. -	Semnalele luminoase de ieşire, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, dau indicaţii diferite, după cum staţia este situată pe secţie:

a.	înzestrată cu bloc de linie automat având semnale de bloc intermediare;

b.	înzestrată cu instalaţie de dependenţă directă între staţii, realizată pe principiile blocului de linie automat, la care indicaţiile semnalelor de ieşire sunt în dependenţă cu indicaţiile semnalelor de intrare din staţia următoare;

c.	neînzestrată cu bloc de linie automat şi fără instalaţie de dependenţă directă între staţii.

Art. 15. -	Semnalele luminoase de ieşire, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, pentru staţiile situate pe o secţie înzestrată cu bloc de linie automat având semnale de bloc intermediare dau una din următoarele indicaţii:

- ieşire de la linia directă către blocul de linie automat cu trei indicaţii dacă semnalul de ieşire de la linia directă nu dă acces în abatere:

# Fig. 5.1	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.2	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 5.3	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 5.4	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza stabilită. Semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea. Indicaţia apare numai dacă ieşirea se face către blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren.

b.	ieşire de la linia directă către blocul de linie automat cu trei sau cu patru indicaţii dacă semnalul de ieşire de la linia directă dă acces şi în abatere:

# Fig. 5.5	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.6	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 5.7	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 5.8	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza stabilită. Semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea. Indicaţia apare numai dacă ieşirea se face către blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren.

c.	ieşire de la linie abătută sau ieşire în abatere de la linia directă:

# Fig. 5.9	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.10	Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza egală sau mai mare.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza permisă la semnal.

Fig. 5.11	Liber cu viteza redusă afişată de indicatorul luminos de viteză -  3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza permisă la semnal.

Art. 16. -	Semnalele luminoase de ieşire, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, pentru staţiile situate pe o secţie înzestrată  cu bloc de linie automat şi dependenţă directă între staţii, la care indicaţiile semnalelor de ieşire sunt în dependenţă cu indicaţiile semnalelor de intrare din staţia următoare, dau una din următoarele indicaţii:

a.	ieşire de la linia directă către blocul de linie automat dacă semnalul de ieşire de la linia directă nu dă acces în abatere:

# Fig. 5.12	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.13	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 5.14 	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 5.15	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza redusă prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză - 2, 3, 6, 8, 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte - cu cifre de culoare galbenă -  viteza la semnalul următor.

Fig. 5.16	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza stabilită. Semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea. Indicaţia apare numai dacă ieşirea se face către blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren.

b.	ieşire de la linia directă către blocul de linie automat cu trei sau cu patru indicaţii dacă semnalul de ieşire de la linia directă dă acces şi în abatere:

# Fig. 5.17	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.18 	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 5.19	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 5.20	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza redusă prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză - 2, 3, 6, 8, 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte - cu cifre de culoare galbenă -  viteza la semnalul următor.

Fig. 5.21	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor indică liber cu viteza stabilită. Semnalul care urmează după semnalul următor ordonă oprirea. Indicaţia apare numai dacă ieşirea se face către blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren.

c.	ieşire de la linie abătută sau ieşire în abatere de la linia directă:

# Fig. 5.22	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.23	Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza mai mare decât cea afişată la acest semnal.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza permisă la semnal.

Fig. 5.24	Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor ordonă oprirea.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza permisă la semnal.

Fig. 5.25	Liber cu viteza afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor - de intrare în staţia vecină -  este “pe liber” cu viteza prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză - întotdeauna mai mică sau egală cu cea a indicatorului de viteză.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren; indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza la semnal iar indicatorul luminos prevestitor de viteză  prevesteşte - cu cifre de culoare galbenă -  viteza la semnalul următor.

Art. 17. -	Semnalele luminoase de ieşire, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, pentru staţiile situate pe o secţie neînzestrată cu bloc de linie automat şi fără  dependenţă directă între staţii dau una din următoarele indicaţii:

- ieşire de la linia directă dacă semnalul de ieşire de la linia directă nu dă acces în abatere:

# Fig. 5.26	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.27	Liber cu viteza stabilită. Linia curentă este liberă.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

b.	ieşire de la linia directă dacă semnalul de ieşire de la linia directă dă acces şi în abatere:

# Fig. 5.28	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.29	Liber cu viteza stabilită. Linia curentă este liberă.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

c.	ieşire de la linie abătută sau ieşire în abatere de la linia directă:

# Fig. 5.30	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren

Fig. 5.31	Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză - 3, 6, 8, 9 sau 10. În figură, 3 înseamnă 30 km/h. Linia curentă este liberă.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren, iar indicatorul luminos de viteză indică - cu cifre de culoare albă -  viteza permisă la semnal.

Art. 18. -	Semnalele luminoase de ramificaţie, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, dau indicaţii diferite, după cum ramificaţia este situată pe secţie:

a.	înzestrată cu bloc de linie automat, la care indicaţiile sunt aceleaşi cu cele ale semnalelor de intrare;

b.	neînzestrată cu bloc de linie automat la care indicaţiile sunt aceleaşi cu cele ale semnalelor de ieşire către linia curentă neînzestrată cu bloc de linie automat - Fig. 5.28,  Fig. 5.29 şi  Fig. 5.31.

## SECŢIUNEA a 6 – a

### Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat cu funcţie de prevestitor.

Art. 19. -	Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat care fac şi  funcţia de prevestitor pot să fie dotate, sau nu, cu unitatea de roşu de rezervă şi dau una din următoarele indicaţii:

Fig. 6.1	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren.

Fig. 6.2	Liber cu viteza stabilită. ATENŢIE! semnalul următor este “pe oprire”.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 6.3	Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor arată viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 6.4	Liber cu viteza stabilită, semnalul următor este “pe liber” cu viteza prevestită la indicatorul luminos prevestitor de viteză.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren, indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte - cu cifre de culoare galbenă -  viteza la semnalul următor.

Fig. 6.5	Liber cu viteza stabilită. Semnalul de intrare este “pe liber” cu viteza stabilită iar semnalul care urmează după semnalul de intrare este “pe oprire”. Indicaţia apare numai dacă staţia este situată pe o secţie înzestrată cu bloc de linie automat cu patru indicaţii.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren

## SECŢIUNEA a 7 – a

### Semnale luminoase prevestitoare la semnalizarea cu trepte multiple de viteză pe linii neînzestrate cu bloc de linie automat

Art. 20. -	Semnalul luminos prevestitor pe linii neînzestrate cu bloc de linie automat, la semnalizarea cu trepte multiple de viteză, dă una din următoarele indicaţii:

Fig. 7.1	Liber cu viteza stabilită, semnalul de intrare este “pe liber” cu viteza stabilită.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

Fig. 7.2	Liber cu viteza stabilită, semnalul de intrare este “pe liber” cu viteza prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare galbenă.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren, iar indicatorul luminos prevestitor de viteză prevesteşte - cu cifre de culoare galbenă -  viteza permisă la semnalul de intrare.

Fig. 7.3	Liber cu viteza stabilită, semnalul de intrare este “pe oprire”.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

## SECŢIUNEA a 8 – a

### Semnalele repetitoare ale semnalelor de intrare, parcurs sau ieşire la semnalizarea cu trepte multiple de viteză

Art. 21. -	Repetitoarele semnalelor luminoase de intrare, parcurs sau ieşire la semnalizarea cu trepte multiple de viteză dau una din următoarele indicaţii:

- Semnalul luminos următor este “pe oprire”. Repetitorul are aspectul din Fig. 8.1

- Semnalul luminos următor este “pe liber” cu viteza redusă ordonată de indicatorul luminos de viteză. Repetitorul are aspectul din Fig. 8.2.

- Semnalul luminos următor este “pe liber” cu viteza stabilită iar indicatorul luminos de viteză este stins. Repetitorul are aspectul din Fig. 8.3.

Fig. 8.1	Semnalul următor este "pe oprire".

Ziua şi noaptea: - o dungă verticală cu lumină albă care are la capătul de sus o dungă orizontală cu lumină albă, îndreptată spre dreapta sensului de mers.

Fig. 8.2	Semnalul următor este "pe liber" iar indicatorul luminos de viteză indică viteză redusă.

Ziua şi noaptea: - o dungă verticală cu lumină albă, care are la capătul de sus o dungă oblică cu lumină albă, îndreptată în jos spre dreapta sensului de mers.

Fig. 8.3 Semnalul următor este "pe liber" cu viteza stabilită iar indicatorul luminos de viteză este stins.

Ziua şi noaptea: - o dungă verticală cu lumină albă, care are la capătul de sus o dungă oblică cu lumină albă, îndreptată în sus spre dreapta sensului de mers.

# Notă.

# Numărul de puncte luminoase afişate de repetitorul luminos realizat pe tehnologie cu fibră optică este mult mai mare ca în figură.

## SECŢIUNEA a 9 – a

### Indicaţia luminoasă de chemare la semnalizarea cu trepte multiple de viteză

Art. 22. -	Indicaţia luminoasă de chemare la semnalizarea cu trepte multiple de viteză are aceeaşi semnificaţie cu cea a indicaţiei luminoase de chemare de la semnalizarea existentă cu două trepte de viteză.

## SECŢIUNEA a 10 – a

### Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat cu patru indicaţii.

Art. 23. -	Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat cu patru indicaţii dau următoarele indicaţii:

Fig. 10.1	Opreşte fără a depăşi semnalul.

Ziua şi noaptea: O lumină roşie, spre tren.

Fig. 10.2	Liber cu viteza stabilită, primul sector de bloc este liber, al doilea este ocupat.

Ziua şi noaptea: O lumină galbenă, spre tren.

Fig. 10.3 	Liber cu viteza stabilită, două sectoare de bloc sunt libere, al treilea este ocupat.

Ziua şi noaptea: O lumină verde clipitoare, spre tren.

Fig. 10.4	Liber cu viteza stabilită, cel puţin trei sectoare de bloc sunt libere.

Ziua şi noaptea: O lumină verde, spre tren.

## SECŢIUNEA a 11 – a

### Repetitoare luminoase pe blocul de linie automat cu patru indicaţii

Art. 24. -	Repetitoarele luminoase ale blocului de linie automat cu patru indicaţii au acelaşi aspect ca şi repetitoarele luminoase ale semnalelor luminoase de intrare, de parcurs sau de ieşire şi dau una dintre următoarele indicaţii:

- Semnalul luminos următor este “pe oprire”. Indicaţia repetitorului are aspectul din Fig. 8.1;

- Semnalul luminos următor este pe verde clipitor concomitent cu prevestirea vitezei reduse la semnalul următor – Fig. 6.4 -  sau pe galben. Indicaţia are aspectul din Fig. 8.2

- Semnalul luminos următor este pe verde sau verde clipitor. Indicaţia are aspectul din Fig. 8.3

## SECŢIUNEA a 12 – a

### Repere pentru indicarea începutului sau sfârşitului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză

Art. 25. -	Pentru indicarea începutului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză se prevede un reper special.

Art. 26. -	Reperul pentru indicarea începutului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză este format dintr-o placă dreptunghiulară de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagră literele "TMV" şi care are următoarea semnificaţie:

ATENŢIE! - începe semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză.

Fig. 12.1	Reperul pentru indicarea intrării pe o secţie de circulaţie cu semnale luminoase cu trepte multiple de viteză.

Art. 27. -	Reperul pentru indicarea începutului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză se montează la 500 m înaintea primului semnal luminos cu trepte multiple de viteză.

Art. 28. -	Pentru indicarea sfârşitului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză se prevede un reper special.

Art. 29. -	Reperul pentru indicarea sfârşitului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză este format dintr-o placă dreptunghiulară de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagră literele "TMV", tăiate de o linie neagră oblică şi care are următoarea semnificaţie:

ATENŢIE! - se sfârşeşte semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză.

Fig.12.2	Reperul pentru indicarea ieşirii de pe o secţie de circulaţie cu semnale luminoase cu trepte multiple de viteză.

Art. 30. -	Reperul pentru indicarea sfârşitului semnalizării luminoase cu trepte multiple de viteză se montează la 500 m după ultimul semnal luminos cu trepte multiple de viteză.

## SECŢIUNEA a 13 – a

### Repere pentru indicarea începutului sau sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii

Art. 31. -	Pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicaţii se prevede un reper special.

Art. 32. -	Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicaţii este format dintr-o placă dreptunghiulară de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagră literele "BLA 4 I" şi care are următoarea semnificaţie:

ATENŢIE! - începe blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Fig. 13.1 	Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicaţii.

Art. 33. -	Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicaţii se montează pe primul semnal luminos de la care începe semnalizarea pe principiile blocului de linie cu patru indicaţii.

Art. 34. -	Pentru indicarea sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii se prevede un reper special.

Art. 35. -	Reperul pentru indicarea sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii este format dintr-o placă dreptunghiulară de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagră literele "BLA 4 I", tăiate de o linie neagră oblică şi care are următoarea semnificaţie:

ATENŢIE! - se sfârşeşte blocul de linie automat cu patru indicaţii.

Fig.13.2 	Reperul pentru indicarea sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii.

Art. 36. -	Reperul pentru indicarea sfârşitului blocului de linie automat cu patru indicaţii se montează pe ultimul semnal luminos la care se foloseşte semnalizarea pe principiile blocului de linie cu patru indicaţii.

## Anexa A1

### Compunerea semnalelor

### A1.1	Semnalul de circulaţie - simboluri

- Indicator numeric – cifre de culoare albă - al vitezei reduse după semnal - în zeci de km/h.

- Unitate optică - galben.

- Unitate optică - verde.

- Unitate optică - roşu normal aprins.

- Indicator numeric – cifre de culoare galbenă - al vitezei reduse după semnalul următor - în zeci de km/h sau o săgeată albă cu vârful în jos pentru “lipsă distanţă de frânare”.

- Indicator de linie, direcţie, lipsă distanţă de frânare, ieşire pe linia din stânga a căii duble.

- Unitate optică - alb lunar.

### A1.2	Semnal de circulaţie cu indicator luminos de direcţie.

Indicaţia de direcţie - în acest caz “F” - arată direcţia în care a fost îndrumat trenul.

Indicatorul luminos de direcţie este montat pe semnalele de la care se ramifică mai multe direcţii de mers. El este montat sub unităţile luminoase, respectiv sub indicatorul prevestitor de viteză, dacă acesta există.

Indicatorul luminos de direcţie este un indicator de acelaşi tip şi format cu cel de viteză şi afişează prin litere albe direcţia de mers.

Literele de culoare albă care afişează direcţia apar pe indicator simultan cu indicaţia permisivă a semnalului luminos.

### A1.3	Semnalul de grup cu indicator de linie

Indicatorul luminos de linie arată cu cifre verzi numărul liniei de la care este permisă circulaţia trenului.

Indicatorul de linie este montat sub unităţile luminoase, respectiv sub indicatorul prevestitor de viteză, pe stâlpul semnalului luminos cu catarg care deserveşte un grup de linii.

Indicatorul de linie este de acelaşi tip şi format cu indicatorul de viteză şi arată cu cifre verzi luminoase numărul liniei de la care a fost executat parcursul.

Semnalele de grup care deservesc mai multe direcţii de mers au atât indicator de linie cât şi indicator de direcţie, montate împreună.

Cifrele care indică numărul liniei apar pe indicator în acelaşi timp cu indicaţia luminoasă permisivă a semnalului.

### A1.4	Semnalul de circulaţie cu indicatorul “Lipsă distanţă de frânare”

Indicatorul “Lipsă distanţă de frânare” arată că distanţa de la semnalul luminos pe care este montat până la semnalul; următor este mai scurtă decât distanţa de frânare minimă necesară pentru viteza maximă permisă pentru parcursul respectiv şi mecanicul de locomotivă trebuie să ia în scurt timp măsurile necesare pentru a opri trenul în faţa semnalului următor care este “pe roşu”.

Indicatorul “Lipsă distanţă de frânare” este de acelaşi tip şi format cu cel de viteză şi afişează atât ziua cât şi noaptea o săgeată albă luminoasă cu vârful în jos.

Săgeată albă luminoasă apare în acelaşi timp cu indicaţia de viteză redusă dată de semnalul pe care este montată dacă semnalul următor este “pe oprire”. Dacă semnalul următor este “pe liber” săgeata va fi stinsă.

Acest indicator este, de asemenea, montat la semnalele de intrare în staţiile la care semnalele de intrare permit intrarea la linii    înfundate   pentru   a   distinge   aceste   parcursuri  faţă de 			 parcursurile de trecere.

Dacă toate intrările se fac la linii înfundate - staţie terminus - atunci acest indicator lipseşte.

### A1.5	Semnalul de circulaţie cu indicator de semnalizare a ieşirii trenurilor pe linia din stânga a căii duble banalizate.

Pentru a permite ieşirea trenurilor pe linia din stânga a căii duble în cazul căii duble cu bloc de linie automat banalizat pe semnalele de ieşire este montat un indicator care semnalizează ieşirea trenurilor pe linia din stânga a căii duble.

Fanta albă luminoasă oblică - stânga sus către dreapta jos - apare în acelaşi timp cu indicaţia de liber la semnalul luminos de ieşire.

La semnalele care au atât indicaţie de direcţie cât şi fantă este permis ca acestea să fie afişate pe acelaşi indicator sau pe indicatoare separate pentru semnalizarea direcţiei de mers şi a ieşirii pe linia din stânga a căii duble. Se admite, de asemenea, ca fanta albă luminoasă oblică să fie realizată la fel ca la semnalizarea cu două trepte de viteză, folosind o unitate optică normală - Instrucţia de semnalizare nr. 4, Art. 154

Notă

La restul semnalelor şi indicatoarelor simbolizarea este aceeaşi cu cea utilizată la semnalizarea cu două trepte de viteză.

## Anexa A2

### Semnificaţia indicaţiilor semnalelor TMV

| 1 |  | Opreşte fără a depăşi semnalul! – valabil atât pentru circulaţie cât şi pentru mişcările de manevră. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ţ | Liber cu viteza stabilită. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea. |
| 3 |  | Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită. |
| 4 |  | Liber cu viteza stabilită pe BLA cu patru indicaţii sau într-o staţie situată pe o secţie cu BLA cu patru indicaţii – semnal de intrare, de parcurs sau de ieşire pe linia directă. Semnalul următor indică galben şi dacă are indicator de viteză, acesta este stins. |
| 5 |  | Liber cu viteza redusă arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea. |
| 6 |  | Liber cu viteza redusă arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea şi distanţa până la semnalul următor este mai mică decât distanţa de frânare. |
| 7 |  | Liber cu viteza redusă arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Semnalul următor este “pe liber” cu aceeaşi viteză sau mai mare. |
| 8 |  | Liber cu viteza stabilită. La semnalul următor viteza este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză - cu cifre galbene. |
| 9 |  | Liber cu viteza redusă arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. La semnalul următor viteza este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză - cu cifre galbene - întotdeauna mai mică decât cea a indicatorului de viteză. |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  | Liber cu viteza redusă arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Urmează ieşire în linie curentă pe o distanţă cu dependenţă directă între staţii - fără semnale BLA. La semnalul următor viteza este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză - cu cifre galbene. |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

## Anexa A3

### Diagrama vitezelor

Legendă:

vA	 – 	viteza la semnalul A

vB 	–	viteza la semnalul B

v 	–	viteza la semnalul care urmează după semnalul B

vPA 	–	viteza prevestită la semnalul A - cu cifre galbene

vS 	– 	viteza stabilită

vSG 	– 	viteza stabilită la indicaţia de galben.

vr 	– 	viteza redusă de 30 km/h

Observaţie: În diagrame s-a considerat că viteza stabilită este de 160 km/h.

|  | Aspectul semnalului A | Indicaţia dată de semnalul A | Curba vitezei | Aspectul semnalului B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Opreşte fără a depăşi semnalul! – valabil atât pentru circulaţie cât şi pentru mişcările de manevră. |  |  |
| 2 |  | Liber cu viteza stabilită. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea. |  |  |
| 3 |  | Liber cu viteza stabilită. Semnalul următor este “pe liber” cu viteza stabilită. |  |  |
| 4 |  | Liber cu viteza stabilită pe BLA cu patru indicaţii sau într-o staţie situată pe o secţie cu BLA cu patru indicaţii – semnal de intrare, de parcurs sau de ieşire pe linia directă. Semnalul următor indică galben şi dacă are indicator de viteză, acesta este stins. |  |  |
| 5 |  | Liber cu viteza vA arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea. |  |  |
| 6 |  | Liber cu viteza redusă vr arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Atenţie! semnalul următor ordonă oprirea şi distanţa până la semnalul următor este mai mică decât distanţa de frânare. |  |  |
| 7 |  | Liber cu viteza vA arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Semnalul următor este “pe liber” cu aceeaşi viteză sau mai mare. | sau |  |
| 8 |  | Liber cu viteza stabilită. La semnalul următor viteza vB este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză vPA - cu cifre galbene. |  |  |
| 9 |  | Liber cu viteza vA arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. La semnalul următor viteza vB este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză vPA - cu cifre galbene - întotdeauna mai mică decât cea a indicatorului de viteză. |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  | Liber cu viteza redusă vA arătată de indicatorul de viteză - cu cifre albe. Urmează ieşire în linie curentă pe o distanţă cu dependenţă directă între staţii - fără semnale BLA. La semnalul următor viteza vB este cea arătată de indicatorul prevestitor de viteză vPA – cu cifre galbene. |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |