CAPITOLUL I

OBIECTUL INSTRUCŢIUNILOR

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni stabilesc obligaţiile şi răspunderile administratorului infrastructurii feroviare şi ale operatorilor de transport feroviar privind:

- solicitarea, întocmirea, aprobarea şi difuzarea programului de circulaţie;

- urmărirea şi analizarea realizării programului de circulaţie;

- stabilirea şi analizarea cauzelor întârzierii trenurilor;

- calculul indicatorilor specifici activităţii de transport feroviar.

Art. 2. - Definiţiile unor termeni folosiţi în prezentele instrucţiuni în legătură cu programarea şi analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor se găsesc în ANEXA 1.

PARTEA I

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR

CAPITOLUL II

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR

Art. 3. - (1) Trenurile pot să circule pe infrastructura feroviară numai dacă sunt prevăzute într-un program de circulaţie, au atribuit un număr şi au un orar dinainte stabilit.

(2) De la aplicarea prezentelor instrucţiuni privind programarea circulaţiei sunt exceptate următoarele categorii de trenuri solicitate şi puse în circulaţie în mod operativ şi care sunt evidenţiate în programul de circulaţie:

- trenurile mixte;

- trenurile de intervenţie;

- trenurile macara;

- trenurile de ajutor;

- trenurile de lucru;

- trenurile de probă;

- alte categorii de trenuri puse în circulaţie de administratorul infrastructurii feroviare în vederea efectuării transporturilor prevăzute de lege în interesul său propriu pentru nevoile urgente ale exploatării;

- trenuri puse în circulaţie la cererea justificată a operatorilor de transport feroviar.

Art. 4. - (1) Planul de mers reprezintă totalitatea traselor prevăzute într-un interval de timp, de regulă un an.

(2) Planul de mers se compune din graficul de circulaţie al trenurilor de marfă şi călători, planul de compunere al trenurilor de călători şi se materializează prin livretele de mers.

Art. 5. - Scopul întocmirii planului de mers al trenurilor este organizarea şi dirijarea circulaţiei în vederea satisfacerii echitabile şi nediscriminatorie a cererilor operatorilor de transport feroviar, utilizarea raţională a capacităţii de circulaţie a infrastructurii feroviare şi organizarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor şi a manevrei vehiculelor feroviare, securitatea transporturilor şi regularitatea circulaţiei trenurilor, asigurându-se şi intervale libere de circulaţie pentru lucrări la liniile de cale ferată şi la instalaţiile feroviare.

Art. 6. - (1) Programul de circulaţie reprezintă adaptarea/modificarea operativă periodică a planului de mers în funcţie de starea infrastructurii feroviare şi de solicitările operatorilor de transport feroviar.

(2) Prin programul de circulaţie, administratorul infrastructurii feroviare, în baza solicitărilor operatorilor de transport feroviar, stabileşte care dintre trasele de circulaţie ale trenurilor alocate acestora, urmează să fie folosite într-o anumită perioadă de timp: lună, decadă, zi.

CAPITOLUL III

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE CĂLĂTORI

Art. 7. - (1) Circulaţia trenurilor de călători se face conform traselor alocate prin planul de mers, întocmit de regulă anual şi reprezintă programul de circulaţie anual.

(2) Pentru preluarea creşterii volumului de trafic cauzat de anumite sărbători sau evenimente, operatorii de transport feroviar de călători pot solicita administratorului infrastructurii feroviare introducerea în circulaţie a unor trenuri suplimentare.

(3) Trenurile prevăzute în programul anual pot circula, după caz, pe toată durata de valabilitate a planului de mers, sezonier şi/sau numai în anumite zile ale săptămânii.

Art. 8. - La cererea operatorului de transport feroviar de călători, administratorul infrastructurii feroviare poate modifica operativ circulaţia trenurilor de călători faţă de programul de circulaţie anual, în sensul suplimentării, anulării circulaţiei unor trenuri sau modificării compunerii acestora.

Art. 9. - (1) Trenurile suplimentare faţă de programul de circulaţie anual pot circula numai în baza unei trase suplimentare faţă de planul de mers sau în condiţiile unei trase prevăzute în programul de circulaţie anual.

(2) Cererea pentru introducerea în circulaţie a unor trenuri suplimentare se depune de către operatorul de transport feroviar de călători la compartimentul specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare, astfel:

a) cu 90 de zile înainte de punerea în circulaţie, faţă de data la care urmează să circule în România, în cazul trenurilor care urmează să circule în trafic internaţional;

b) cu cel puţin 15 zile înainte de punerea în circulaţie, în cazul trenurilor din traficul intern care urmează să circule pe una sau mai multe regionale, pentru trenurile prevăzute cu regim de rezervare a locurilor;

c) cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în circulaţie, în cazul trenurilor din traficul intern  care urmează să circule pe una sau mai multe regionale, pentru trenurile fără regim de rezervare a locurilor.

(3) Administratorul infrastructurii feroviare poate să accepte solicitări ale operatorilor de transport feroviar în termene mai mici decât cele de la alin. (2), cu condiţia rezolvării cererilor la termenele stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 10. - Anularea circulaţiei unor trenuri de călători cuprinse în programul de circulaţie anual, se poate face de către compartimentul specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare, numai în cazuri motivate, pe toată distanţa de circulaţie sau numai pe o porţiune din aceasta, astfel:

a) în mod programat, la solicitarea operatorului de transport feroviar de călători care se aduce la cunoştinţa administratorului infrastructurii feroviare cu cel puţin 90 zile înainte - pentru trenurile în trafic internaţional, cu cel puţin 15 zile înainte - pentru trenurile din trafic intern cu regim de rezervare a locurilor şi cu cel puţin 5 zile înainte - pentru trenurile din trafic intern fără regim de rezervare;

b) în mod programat, în cazul efectuării unor lucrări neprevăzute iniţial în planul de mers la infrastructura feroviară, cu avizarea operatorilor de transport feroviar de călători cu cel puţin 90 zile înainte - pentru trenurile în trafic internaţional, cu 15 zile înainte - pentru trenurile în trafic intern cu regim de rezervare a locurilor şi cu 5 zile înainte - pentru trenurile din trafic intern fără regim de rezervare a locurilor;

c) în mod excepţional, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare,  aducându-se imediat la cunoştinţa operatorilor de transport feroviar de călători.

Art. 11. - (1) Circulaţia trenurilor cuprinse în programul de circulaţie, cu o compunere diferită, în plus sau in minus faţă de cea prevăzută in livretele de mers, pe toată distanţa sau numai pe o porţiune din aceasta, se poate face, în mod programat, numai pe baza unei cereri a operatorului de transport feroviar de călători şi a unei aprobări de circulaţie emisă de şeful compartimentului specializat din structura:

a) centrală a administratorului infrastructurii feroviare pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe regionale, sau pentru cele cu regim de rezervare a locurilor;

b) regională a administratorului infrastructurii feroviare pentru trenurile care circulă pe o singură regională, cu avizarea obligatorie a compartimentului specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare.

(2) Termenul de depunere a cererii prevăzute la alin. (1) privind circulaţia în compunere modificată este de:

- cel puţin 90 zile pentru trenurile din traficul internaţional;

- cel puţin 15 zile pentru trenurile din traficul intern cu regim de rezervare a locurilor;

- cel puţin 48 de ore pentru trenurile din traficul intern fără regim de rezervare a locurilor.

(3) În cazuri bine motivate (afluenţă de călători, defectări de vagoane, repatrieri de vagoane în trafic intern şi internaţional, locomotive la program, etc), la cererea operatorului de transport feroviar de călători, şeful compartimentului specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare, poate aproba modificări operative în compunerea trenurilor de călători, indiferent de rangul acestora.

(4) În cazul în care prin solicitarea operatorului de transport feroviar de călători, se doreşte circulaţia unui tren având un tonaj mai mare decât cel prevăzut în trasă, dar nu depăşeşte tonajul maxim admis de secţiile de circulaţie din parcurs, aprobarea de circulaţie se emite de către compartimentul specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor in vigoare, indiferent de rangul trenului.

(5) Atunci când necesităţile de exploatare ale administratorului infrastructurii feroviare impun suplimentarea cu material rulant (locomotive, vagoane de măsurat calea, automotoare) a unor trenuri de călători şi circulaţia acestora în interes propriu, acest lucru se poate face cu aprobarea operatorului de transport feroviar de călători.

Art. 12. - (1) Aprobările de punere în circulaţie a trenurilor suplimentare, de anulare a circulaţiei unor trenuri, sau de modificare a compunerii unor trenuri faţă de cea prevăzută în livretele de mers, se dau de şefii compartimentelor abilitate să primească cererile respective şi sunt cele menţionate la art. 9, art. 10 şi art. 11 din prezentele instrucţiuni.

(2) Difuzarea programului de circulaţie a trenurilor suplimentare şi a planurilor de mers întocmite în acest scop, a anulărilor de trenuri de călători şi a modificărilor în compunerea trenurilor de călători, se face după emiterea aprobării, astfel:

a) compartimentul specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare, către structurile regionale, regulatoarele de circulaţie, unităţile de bază şi operatorii de transport feroviar de călători interesaţi, pentru trenurile internaţionale şi interregionale indiferent de rangul acestora;

b) compartimentul specializat din structura regională a administratorului infrastructurii feroviare, către regulatoarele de circulaţie, staţiile, haltele de mişcare şi operatorii de transport feroviar de călători interesaţi, pentru trenurile care circulă numai pe raza proprie de activitate şi nu afectează circulaţia celorlalte trenuri de călători şi/sau marfă;

c) operatorii de transport feroviar de călători către unităţile/subunităţile şi personalul din subordine.

CAPITOLUL IV

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE MARFĂ

Art. 13. - Programul de circulaţie se consideră definitivat şi se aplică după parcurgerea următoarelor trei faze:

a) întocmirea programului de expedieri de trenuri de fiecare operator de transport feroviar de marfă;

b) analizarea, corelarea şi aprobarea de către administratorul infrastructurii feroviare a programelor de expedieri depuse de operatorii de transport feroviar de marfă - din momentul însumării acestora şi aprobării, devine program de circulaţie;

c) transmiterea către fiecare operator de transport feroviar a programului de circulaţie aferent.

Art. 14. - (1) Un tren de marfă se consideră programat din momentul în care administratorul infrastructurii feroviare a comunicat operatorului de transport feroviar de marfă, prin mijloacele stabilite de comun acord, aprobarea pentru circulaţia trenului respectiv, şi trasa acestuia a fost difuzată personalului de execuţie, cu consemnarea datei şi orei.

(2) Orice tren de marfă va avea un singur număr de la staţia de îndrumare până la staţia de destinaţie, dacă nu s-a dispus altfel prin livretele de mers sau programul zilnic de circulaţie.

(3) După aprobarea programului de circulaţie se interzice schimbarea în parcurs a numărului de tren pe întreaga distanţă de circulaţie sau punerea în circulaţie de noi trenuri, cu excepţia celor prevăzute la art.3 alin.(2).

Art. 15. - Periodicitatea întocmirii programului de circulaţie a trenurilor de marfă, precum şi modul de realizare a acestuia este următoarea:

a) lunar - prin stabilirea traselor şi a zilelor de circulaţie cerute de operatorii de transport feroviar să fie utilizate în luna respectivă;

b) decadic - prin adaptarea programului de circulaţie lunar la condiţiile de circulaţie din decada respectivă, astfel încât să fie asigurat programul de expedieri de trenuri prezentat de fiecare operator de transport feroviar de marfă;

c) zilnic - prin stabilirea numărului şi afectarea fiecărui tren care urmează să circule pe fiecare secţie de circulaţie, în intervalul de 24 ore începând cu ora 17.oo, în funcţie de solicitările zilnice ale operatorilor de transport feroviar de marfă.

Art. 16.  - (1) Aprobarea programelor de circulaţie a trenurilor de marfă, se face de către şeful compartimentului specializat al administratorului infrastructurii feroviare din structura:

a) regulatorului de circulaţie pentru trenurile care circulă pe raza unui singur regulator de circulaţie al administratorului infrastructurii feroviare;

b) regională pentru trenurile care circulă pe raza a două sau mai multe regulatoare de circulaţie din cadrul unei singure regionale de cale ferată a administratorului infrastructurii feroviare;

c) centrală pentru trenurile care circulă pe raza a două sau mai multor regionale de cale ferată ale administratorului infrastructurii feroviare.

(2) În cazul în care prin solicitarea operatorului de transport feroviar se doreşte circulaţia pe aceeaşi trasă a unui tren cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut pentru această trasă în livretele de mers, dar nu depăşeşte tonajul maxim admis pe fiecare din secţiile de circulaţie din parcurs, aprobarea de circulaţie se emite de şeful compartimentului specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare.

Art. 17. - (1) Pentru elaborarea programului de circulaţie lunar, operatorii de transport feroviar definitivează programul lunar de expedieri pe care îl prezintă administratorului infrastructurii feroviare în ziua de 28 a fiecărei luni (respectiv în ziua de 26 pentru luna februarie) care precede luna de programare.

(2) Programul de circulaţie lunar este şi programul de circulaţie al decadei I a lunii pentru care se întocmeşte.

Art. 18. - (1) Programul de circulaţie decadic cuprinde nominal trasele de marfă din programul lunar care urmează să fie utilizate într-o perioadă de 10 zile calendaristice (11 pentru lunile cu 31 zile şi 8/9 pentru luna februarie).

(2) Programul de circulaţie decadic se întocmeşte de către administratorul infrastructurii feroviare în mod similar cu programul de circulaţie lunar, astfel:

- în zilele de 8, 18 şi 28 (26 pentru luna februarie) ale fiecărei luni, fiecare operator de transport feroviar prezintă administratorului infrastructurii feroviare programul de expedieri de trenuri de marfă pentru decadele 11-20, 21-30/31, sau 21-28/29 pentru luna februarie şi respectiv 1-10 a lunii următoare;

- după însumarea, analizarea şi punerea de acord a programelor de expedieri între ele în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu programul de circulaţie lunar, proiectul rezultat se aprobă de către şeful compartimentului specializat al administratorului infrastructurii feroviare, precizat la art. 16, devenind program de circulaţie decadic.

(3) La întocmirea programului de circulaţie decadic se ţine seama de următoarele elemente:

a) închideri de linii pe o secţie de circulaţie pe o perioadă mai mare de 5 zile;

b) derogări de la îndrumătorul de rute;

c) periodicitatea trenurilor internaţionale stabilită prin protocoale;

d) suspendarea activităţii de circulaţie în intervale de timp mai mici de 24 ore;

e) previziuni ale operatorului de transport feroviar privind creşterea capacităţii de preluare la transport a unor tipuri de mărfuri;

f) programul de dirijare al vagoanelor goale;

g) restricţii de încărcări pentru perioade mai mari de 3 zile;

h) propuneri ale regionalelor de cale ferată, respectiv ale regulatoarelor de circulaţie.

Art. 19. - (1) Trasele, prevăzute pentru decada I care este şi program cadru lunar, sunt menţionate nominal.

(2) La întocmirea programelor decadelor II şi III, în plus faţă de trasele din decada anterioară care vor rămâne programate, se vor specifica:

- trasele prevăzute a fi utilizate în decada respectivă în plus faţă de programul decadei anterioare;

- trasele neutilizate în decada respectivă faţă de programul decadei anterioare.

(3) Programul de circulaţie decadic devine obligatoriu în desfăşurarea lui pe tot parcursul perioadei de referinţă, atât pentru operatorii de transport feroviar, cât şi pentru administratorul infrastructurii feroviare şi se poate adapta doar în condiţiile art. 21.

Art. 20. – (1) Programele de circulaţie lunar şi decadic se difuzează unităţilor interesate cu cel puţin 48 ore înainte de începerea lunii sau decadei.

(2) Difuzarea programelor de circulaţie lunar şi decadic se face de către compartimentul specializat al administratorului infrastructurii feroviare din structura:

a) centrală, către structurile sale regionale, pentru trasele de marfă internaţionale şi interregionale, respectiv către operatorii de transport feroviar, prin mijloacele stabilite de comun acord cu operatorii de transport feroviar;

b) regională, pentru trasele de marfă care sunt utilizate pe raza proprie de activitate, sau pentru trasele interregionale sau internaţionale de marfă, pentru distanţele aferente fiecărei regionale, prin telegramă sau telefonogramă adresată subunităţilor interesate şi operatorilor de transport feroviar;

c) regulatorului de circulaţie, prin dispoziţie RC către toate subunităţile interesate de pe raza lui de activitate, pentru toate trasele de marfă utilizate pe raza proprie de activitate şi operatorilor de transport feroviar;

Operatorii de transport feroviar de marfă difuzează programul de circulaţie personalului din subordine conform procedurilor proprii.

Art. 21. - (1) Programul de circulaţie zilnic – se întocmeşte de la ora 10.00 pentru trasele care se vor utiliza începând de la ora 17.00 a zilei în curs şi reprezintă adaptarea programului de circulaţie decadic, cuprinzând:

- trasele în plus faţă de cele programate să fie utilizate în decadă;

- trasele suplimentare faţă de planul de mers;

- trasele neutilizate;

- nominalizarea trenurilor de marfă care vor circula pe trasele stabilite să fie utilizate în ziua respectivă

cu menţionarea afectării, tonajului, rutei şi distanţei pe care urmează să fie utilizate.

(2) Analizarea, aprobarea şi transmiterea aprobării programului de circulaţie a trenurilor de marfă se face cel mai târziu până la ora 14.00.

Art. 22. - (1) Anularea utilizării traselor de marfă din programul de circulaţie zilnic se face din oficiu de către administratorul infrastructurii feroviare, prin operatorul de circulaţie, dacă întârzierea trenurilor de marfă la îndrumare depăşeşte 180 minute faţă de ora programată, din următoarele motive:

- vina administratorului infrastructurii feroviare;

- vina operatorului feroviar de transport feroviar;

- accidente sau evenimente feroviare;

- forţă majoră.

Anularea din oficiu se comunică operatorului de transport feroviar interesat, conform metodologiei de difuzare a programelor de circulaţie stabilită la art.20.

(2) Evidenţa traselor neutilizate se face cu codificări separate pentru administratorul infrastructurii şi pentru fiecare operator feroviar, astfel:

a) la administratorul infrastructurii feroviare - codificarea este precedată de iniţiala I de la infrastructură, urmată de cifra corespunzătoare cauzei:

1 - alte cauze;

2 - închideri de linii;

3 - tranzit.

b) la operatorii de transport feroviar - codificările anulărilor sunt precedate de codul operatorului de transport feroviar, urmată de cifra corespunzătoare cauzei:

1 - lipsă locomotivă;

2 - lipsă bruto/DVG;

3 - tranzit;

4 - restricţii de încărcare;

5 - tren neîncărcat sau nedescărcat de clientul operatorului de transport feroviar;

6 - tren neprimit de staţia de destinaţie;

7 - alte cauze

(3) Evidenţa neutilizării traselor datorate accidentelor sau evenimentelor se notează cu litera B iar a celor datorate forţei majore se codifică cu litera F.

(4) Pentru evidenţierea corectă a anulărilor de trenuri, atât administratorul infrastructurii feroviare, cât şi operatorul de transport feroviar, vor comunica reciproc, în timpul derulării programului, cauza reală a anulării trenurilor din program, asumându-şi răspunderea pentru aceasta.

Art. 23. - (1) Programul de circulaţie zilnic aprobat, devine obligatoriu în executare atât pentru operatorii de transport feroviar cât şi pentru administratorul infrastructurii feroviare.

(2) Dacă administratorul infrastructurii feroviare şi/sau operatorii de transport nu pot realiza programul de circulaţie zilnic din cauza unor accidente sau evenimente feroviare, calamităţi naturale sau alte cazuri de forţă majoră prevăzute de lege, se vor stabili şi utiliza, de comun acord, dacă este posibil, rute ocolitoare în cadrul aceluiaşi program de circulaţie; în cazul în care folosirea unor rute ocolitoare nu este posibilă, transporturile respective se reprogramează de comun acord.

Art. 24. - (1) Rectificări operative ale programului de circulaţie zilnic aprobat se pot face şi în timpul derulării programului, la cererea motivată a operatorilor de transport feroviar  sau după caz, a unor subunităţi aparţinând administratorului infrastructurii feroviare care nu pot executa programul zilnic de circulaţie în condiţiile stabilite, după cum urmează:

- la ora 22.00, pentru programul cuprins în intervalul 24.00 – 12.00 şi se evidenţiază cu culoare roşie pe coala program;

- la ora 10.00, pentru programul cuprins în intervalul 12.00 – 17.00 şi se evidenţiază cu culoare verde pe coala program.

(2) Rectificările, se aprobă, după caz, de către compartimentele prevăzute la art. 16, aceleaşi compartimente fiind şi cele care primesc cererile de rectificare şi devin obligatorii în executare.

Art. 25. - (1) Datele privind compunerea trenului - vagoane, osii, tone, lungime, precum şi cele privind vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase, transporturi negabaritice, vietăţi sau alte vagoane cu condiţii de circulaţie speciale, care trebuiesc aduse la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie şi care servesc la conducerea circulaţiei şi urmărirea realizării programului de circulaţie zilnic, se avizează la programul zilnic şi se transmit înainte de expedierea trenului de marfă de către impiegatul de mişcare din staţia de compunere sau prelucrare a trenului, către operatorul de circulaţie care conduce circulaţia pe secţia de care aparţine staţia respectivă.

(2) Datele privind compunerea trenului, prevăzute la alin. (1) se comunică în scris impiegatului de mişcare de către un reprezentant împuternicit al operatorului de transport feroviar după ce trenul a fost compus, în conformitate cu prevederile planului tehnic de exploatare al staţiei şi reglementările specifice în vigoare.

Art. 26. - Difuzarea programului de circulaţie zilnic se face de către:

- compartimentul specializat din structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare către structurile regionale de cale ferată interesate şi operatorii de transport feroviar interesaţi, pentru trenurile de marfă interregionale şi internaţionale prin mijloacele stabilite de comun acord cu operatorii de transport feroviar;

- compartimentul specializat din structura regională a administratorului infrastructurii feroviare, către regulatoarele de circulaţie proprii şi operatorii de transport feroviar de marfă interesaţi, care au structuri teritoriale la nivel de regională;

- regulatoarele de circulaţie, către subunităţile proprii;

- operatorii de transport feroviar de marfă la unităţile şi personalul din subordine.

PARTEA  A-II-A

ANALIZA TEHNICO-OPERATIVĂ A CIRCULAŢIEI TRENURILOR

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ANALIZA TEHNICO-OPERATIVĂ A CIRCULAŢIEI TRENURILOR

Art. 27. - (1) Analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor se efectuează de către administratorul infrastructurii feroviare, care stabileşte modul în care au fost utilizate capacităţile infrastructurii feroviare repartizate operatorilor de transport feroviar.

(2) Instrucţiunile privind analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor stabilesc modul de lucru cu privire la:

a) urmărirea principalilor indicatori specifici activităţii de transport feroviar, necesar a fi raportaţi din punct de vedere statistic şi care, după caz, sunt stabiliţi prin contractele de activitate aprobate de guvern;

b) repartizarea întârzierii trenurilor cumulat şi distinct, pe tip de cauză şi operator de transport feroviar;

c) soluţionarea eventualelor divergenţe apărute în modul de utilizare a traselor alocate şi în repartizarea întârzierii trenurilor.

Art. 28. - Asigurarea circulaţiei trenurilor conform graficelor de circulaţie constituie una din îndatoririle principale ale personalului de exploatare, în care scop acesta este obligat să respecte cu stricteţe prevederile din livretele de mers, din reglementările specifice, precum şi dispoziţiile operative ale administratorului infrastructurii feroviare privind circulaţia trenurilor, ceea ce impune o legătură permanentă între reprezentanţii administratorului infrastructurii feroviare, pe trepte ierarhice şi cei ai operatorilor de transport feroviar pentru asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

Art. 29. - (1) Se interzice administratorului infrastructurii feroviare să dea dispoziţii care să aibă drept urmare întârzierea trenurilor de călători.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):

a) dispoziţiile privind circulaţia trenurilor speciale;

b) ordinele date de conducerea administratorului infrastructurii feroviare în cazul producerii unui accident sau eveniment feroviar, a circulaţiei în condiţii meteo deosebite, precum şi în cazurile de forţă majoră prevăzute de lege.

(3) În cazul lucrărilor la infrastructură, pentru prevenirea perturbaţiilor în exploatare, administratorul infrastructurii feroviare, trebuie să ia măsuri corespunzătoare privind adaptarea graficului de circulaţie, stabilind împreună cu operatorii de transport măsuri concrete obligatorii.

Art. 30. - La solicitarea operatorilor de transport feroviar, administratorul infrastructurii feroviare poate da dispoziţii care să aibă drept urmare întârzierea trenurilor solicitantului, numai atunci când condiţiile de exploatare permit acest lucru.

Art. 31. - Orice întârziere faţă de graficul de circulaţie trebuie analizată separat, cu fiecare operator de transport feroviar în parte, pentru determinarea cauzelor care au generat-o, stabilind totodată măsuri corective corespunzătoare.

CAPITOLUL VI

URMĂRIREA ŞI ANALIZA REALIZĂRII PROGRAMULUI DE CIRCULAŢIE

Art. 32. - Analiza efectuării programului de circulaţie are ca scop determinarea cauzelor nerealizării calitative şi cantitative a programului de circulaţie şi serveşte administratorului infrastructurii feroviare şi operatorilor de transport feroviar la stabilirea măsurilor necesare pentru ca traficul de călători şi marfă să se desfăşoare fluent, conform graficului şi în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor.

Art. 33. - Analiza cantitativă şi calitativă a efectuării programului de circulaţie se face zilnic şi periodic (decadic, lunar, trimestrial, anual) după expirarea perioadei de executare.

Art. 34. - Analizele trebuie să evidenţieze cel puţin următoarele aspecte:

a) modul de întocmire şi realizare a programului de circulaţie aprobat, cu menţionarea cauzelor nerealizării (anulări şi suplimentări de trenuri);

b) regularitatea circulaţiei trenurilor la îndrumare şi în parcurs (cu detalierea cauzelor întârzierilor);

c) calcularea indicatorilor privind realizarea programului de circulaţie şi stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a acestora.

Art. 35. - Indicatorii care se urmăresc şi se analizează  zilnic sunt:

a) indicatori care exprimă modul de realizare a programului de circulaţie: trase programate, trenuri circulate, trase anulate pe cauze, trenuri suplimentare;

b) indicatori care exprimă întârzierea faţă de graficul de circulaţie a trenurilor de călători din programul zilnic de circulaţie: regularitatea circulaţiei la îndrumare şi în parcurs, întârzieri pe 100 tren km, trenkm, viteza medie comercială a trenurilor de călători;

c) indicatori care exprimă calitatea şi cantitatea circulaţiei trenurilor de marfă din programul zilnic de circulaţie: regularitatea circulaţiei la îndrumare şi în parcurs, întârzieri pe 100 tren km, tren km, tone nete km, tone brute km, viteza medie comercială a trenurilor directe de marfă.

Art. 36. - Metodologia de calcul a indicatorilor prevăzuţi la art. 35 pct. b) şi c) este prezentată în ANEXA 3.

Art. 37. - Urmărirea realizării programului de circulaţie a trenurilor se face de staţiile de compunere a trenurilor, de regulatoarele de circulaţie separat pe fiecare secţie de circulaţie şi cumulat pe întregul regulator de circulaţie, de structurile regionale şi cele din centralul administratorului infrastructurii feroviare pentru întreaga reţea a infrastructurii feroviare.

Art. 38. - Elementele necesare pentru urmărirea şi calculul indicatorilor privind realizarea programului de circulaţie a trenurilor, se stabilesc de conducerea centralului structurii organizatorice a administratorului infrastructurii feroviare pentru fiecare secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi întreaga reţea a infrastructurii feroviare.

Art. 39. - Înregistrarea şi concentrarea întârzierilor şi a recâştigărilor de întârzieri precum şi calculul indicatorilor se face pe formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” – ANEXA 4, şi se transmit pentru concentrare pe cale ierarhică, conform organizării specifice (zilnic, decadic, lunar, trimestrial şi anual) pentru trenuri de călători şi pentru trenuri de marfă (defalcate pe directe, locale şi convoaie, trenurile de transcontainere sau mixte fiind asimilate cu trenuri directe, iar locomotivele izolate fiind incluse la trenurile locale si convoaie), pentru fiecare operator în parte.

Art. 40. - Datele primite de la regionale la structura centrală de conducere a circulaţiei aparţinând administratorului infrastructurii feroviare, se totalizează pe fel de tren pentru întreaga reţea.

Art. 41. - (1) Analiza programului zilnic de circulaţie se face de administratorul infrastructurii feroviare astfel:

a) la regulatoarele de circulaţie de către şeful regulatorului de circulaţie sau înlocuitorul său cu operatorii RC după fiecare tură de serviciu şi zilnic cu staţiile din subordine;

b) la structurile regionale ale administratorului de infrastructură feroviară, de către şeful compartimentului specializat, cu fiecare tură, după ieşirea din serviciu şi zilnic cu regulatoarele de circulaţie şi staţiile stabilite, din zona de activitate;

c) la structura centrală a administratorului de infrastructură feroviară, de către şeful compartimentului specializat, zilnic, cu şefii compartimentelor specializate din structurile regionale;

(2) La operatorii de transport feroviar, analiza programului zilnic de circulaţie se efectuează conform reglementărilor proprii.

(3) Analizele periodice între administratorul infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar se vor face conform prevederilor din contractul de acces pe infrastructură.

Art. 42. - (1) Analiza efectuată în comun între administratorul infrastructurii feroviare şi fiecare operator de transport feroviar trebuie să evidenţieze cel puţin următoarele aspecte:

a) modul în care au fost utilizate trasele alocate, evidenţierea anulării circulaţiei trenurilor pe tip de cauze - din iniţiativa operatorului sau din dispoziţia administratorului infrastructurii feroviare;

b) modul de realizare a programului de circulaţie aprobat, cu menţionarea cauzelor nerealizării - anulări şi/sau suplimentări de trase;

c) regularitatea circulaţiei trenurilor la îndrumare şi în parcurs - cu detalierea cauzelor întârzierilor produse direct sau indirect;

d) calcularea indicatorilor privind realizarea programului de circulaţie şi stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;

(2) Administratorul infrastructurii feroviare poate conveni cu operatorii de transport feroviar, analizarea şi a altor indicatori specifici.

CAPITOLUL VII

URMĂRIREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎNTÂRZIERILOR

FAŢĂ DE GRAFICUL DE CIRCULAŢIE

Art. 43. - În cazul trenurilor întârziate, tot personalul de exploatare al administratorului infrastructurii feroviare şi al operatorilor de transport feroviar este obligat să ia toate măsurile pentru aducerea trenului în trasa prevăzută în livret sau în cea suplimentară faţă de livret prin:

a) reducerea duratei de executare a unor operaţiuni din procesul  tehnologic (dacă este posibil);

b) reducerea duratei opririlor prevăzute în staţii, dacă situaţia de pe teren permite;

c) reducerea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând:

c.1. adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză prevăzute în graficul de circulaţie, dar care nu sunt pe teren;

c.2. tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers;

c.3. suprimarea opririlor tehnice marcate special în livretele de mers (dacă este posibil).

Art. 44. - Orice întârziere faţă de graficul de circulaţie trebuie să fie analizată cu atenţie la toate nivelurile pentru stabilirea cauzelor care au generat-o şi a măsurilor de remediere.

Art. 45. - Întârzierile trenurilor faţă de graficul de circulaţie - la îndrumare şi în parcurs - a trenurilor de călători şi marfă se stabilesc ca diferenţe între duratele reale de parcurs şi cele prevăzute în mersul trenurilor din livretele de mers sau în mersurile întocmite pentru trenurile suplimentare, sau pentru cele prevăzute în grafic să circule între săgeţi.

Art. 46. - Datele privind întârzierile trenurilor se înscriu în registrul de căi libere, comenzi şi mişcare, graficul operatorului de circulaţie, foaia de parcurs a mecanicului şi în formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor“.

Art. 47. - (1) Întârzierile trenurilor se evidenţiază pe graficul operatorului de circulaţie, defalcat pe trenuri de marfă şi trenuri de călători, aşa cum se produc, pe toată secţia de circulaţie, separat la îndrumare şi în parcurs.

(2) Întârzierile se evidenţiază astfel:

a) la trenurile înscrise în graficul de circulaţie se înregistrează toate depăşirile de timp produse prin depăşirea orelor de plecare, de trecere sau sosire, prin prelungirea timpilor de mers sau a duratei opririlor faţă de graficul de circulaţie;

b) la trenurile de marfă suplimentare faţă de livret, precum şi la trenurile locale de marfă prevăzute cu circulaţie între săgeţi se înregistrează numai depăşirile de timp faţă de orele de îndrumare şi de sosire prevăzute în livret faţă de mersul întocmit cu ocazia îndrumării trenului;

c) la trenurile de călători suplimentare se înregistrează numai depăşirile de timp faţă de ora de îndrumare programată şi timpul cu cât se depăşeşte durata de parcurs - pe secţia de circulaţie - faţă de trasa în care circulă ca tren suplimentar.

Art. 48. - Recâştigările din întârzieri obţinute prin scurtarea timpilor de mers sau a opririlor, respectiv prin suprimarea opririlor, se înregistrează global pentru fiecare tren, indiferent de ramura care a contribuit la acestea.

Art. 49. - În analiza zilnică a regularităţii circulaţiei trenurilor se evidenţiază numai întârzierile produse trenurilor care au sosit în staţia de descompunere sau în staţia de frontieră dintre două secţii de circulaţie, mai târziu decât ora stabilită în livretul de mers sau mersul întocmit cu ocazia îndrumării, indiferent dacă acestea sunt întârzieri directe sau indirecte.

Art. 50. - (1) Întârzierile şi recâştigările din întârzieri se determină de către fiecare operator de circulaţie şi se notează pe graficul operatorului de circulaţie imediat ce ele se produc.

(2) Întârzierile şi recâştigările din întârzieri se notează, în minute cu semnele “+ “ respectiv “ – “, întârzierile fiind precedate de iniţialele coloanei corespunzătoare din formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”.

Art. 51. - Operatorul de circulaţie face descrierea cauzei întârzierii trenului pe verso graficului de circulaţie, sau pe manşeta acestuia, indicând iniţiala întârzierii şi pe cât posibil vinovaţii pentru întârzierile datorate abaterilor de personal, precum şi orice altă întârziere care nu se poate deduce prin iniţialele corespunzătoare (afluenţei de călători, etc.).

Art. 52. - Operatorii de circulaţie şi impiegaţii de mişcare răspund pentru stabilirea corectă a tuturor întârzierilor şi a recuperărilor din întârzieri, iar operatorii de analiză de la regulatorul de circulaţie, de înregistrarea lor integrală şi corectă, conform prezentelor instrucţiuni.

Art. 53. - Neînregistrarea sau neraportarea corectă a tuturor întârzierilor şi a recuperărilor din întârzieri reprezintă abatere disciplinară şi se tratează conform reglementărilor specifice şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 54. - Întârzierile trenurilor care se descompun în staţia de frontieră a regulatorului de circulaţie vecin, se analizează numai de regulatorul de circulaţie de pe care au intrat, iniţiala întârzierii datorată staţiei de descompunere stabilindu-se şi comunicându-se de către operatorul de la regulatorul de circulaţie vecin.

Art. 55. - Se interzice neprimirea de către regionalele de cale ferată, sau de către regulatoarele de circulaţie vecine, a trenurilor prevăzute în programul de circulaţie, precum şi reţinerea, în cazuri nejustificate, de trenuri la semnal în staţiile tehnice şi de triaj.

Art. 56. - Întârzierile produse altor trenuri de către trenurile care circulă peste orice rang sau de către trenurile de serviciu (de intervenţie, de probă, de lucru, automotoare de serviciu, pluguri de zăpadă, drezine, ş.a.) se înregistrează ca întârzieri directe la trenul întârziat, în contul celor care au produs întârzierea, sau au solicitat punerea în circulaţie a trenurilor peste orice rang sau a trenurilor de serviciu.

CAPITOLUL VIII

REPARTIZAREA ÎNTÂRZIERILOR PE CAUZE

Art. 57. - Repartizarea întârzierilor se face codificat separat pentru cauzele imputabile administratorului infrastructurii feroviare şi separat pentru operatorii de transport feroviar pe baza analizei operative a circulaţiei trenurilor.

Art. 58. - (1) În cazul întârzierilor directe simultane se consideră că trenul a întârziat datorită cauzelor care au produs întârzierea cu durata cea mai mare.

(2) În cazul întârzierilor directe simultane de aceiaşi durată consecinţele le poartă prima cauză reclamată (sesizată).

Art. 59. - (1) În cazul întârzierilor directe succesive se consideră că trenul a întârziat datorită fiecărei cauze în parte, cu numărul corespunzător de minute; redistribuirea întârzierilor şi modul de recuperare a pagubelor se rezolvă de către cei implicaţi.

(2) Ultima cauză directă, poartă mai departe consecinţele întârzierilor indirecte cu iniţialele respective.

Art. 60. - Întârzierile indirecte provocate trenurilor regulate faţă de grafic sau faţă de mersul întocmit cu ocazia îndrumării lor, prin încrucişări cu trenurile întârziate sau treceri înainte de către acestea, poartă iniţiala cauzei cu care trenul întârziat aşteptat s-a prezentat la încrucişare sau trecere înainte, iar în cazul încrucişărilor sau trecerilor înainte succesive cu mai multe trenuri întârziate, poartă iniţiala cauzei ultimului tren întârziat.

Art. 61. - Întârzierile provocate datorită încrucişărilor sau trecerilor înainte atunci când trenurile care aşteaptă cât şi cele aşteptate sunt întârziate, sau trenurile aşteptate sunt regulate iar cele care aşteaptă sunt întârziate, se înregistrează ca întârzieri indirecte; fiecare tren întârziat pleacă mai departe cu iniţiala cauzei cu care s-a prezentat la încrucişare şi în contul căreia se analizează şi sporul de întârziere provocat prin aşteptare.

Art. 62. - Toate întârzierile indirecte care urmează după întârzieri directe simultane se analizează în sarcina aceluia care a produs întârzierea directă cu durata cea mai mare.

Art. 63. - Toate întârzierile indirecte care urmează după o întârziere directă sau directe succesive produse în cazul staţionării în acelaşi loc, se analizează în sarcina celui care a produs ultima întârziere directă.

Art. 64. - După apariţia unei noi cauze directe, toate întârzierile indirecte se analizează în contul celui care a provocat noua cauză directă.

Art. 65. - Întârzierile indirecte provocate de trenurile internaţionale care intră întârziate prin frontierele de stat se analizează până la destinaţie sau până la intrarea în trasă regulată, ca la trenurile din traficul intern.

Art.66. - La evidenţierea unei întârzieri indirecte se specifică şi numărul trenului/trenurilor din cauza căruia/cărora s-a produs întârzierea respectivă, iar în caz contrar se consideră întârziere directă.

Art. 67. - (1) Evidenţa întârzierilor se ţine separat pe trenuri de călători şi marfă pe formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” pentru fiecare operator de transport feroviar.

(2) Datele necesare completării formularului “Informare operativă privind analiza programului de circulaţie a trenurilor” se obţin de regulatorul de circulaţie direct sau prin prelucrare din următoarele documente primare:

- programul de circulaţie zilnic;

- graficul operatorului de circulaţie;

- livretele cu mersul trenurilor de călători şi marfă;

- mersul întocmit de operatorul de circulaţie;

- evidenţa restricţiilor de viteză şi a închiderilor de linie;

- banda de vitezometru (procese verbale de citire a benzii de vitezometru);

- procesele verbale de constatare a stării liniilor, instalaţiilor şi materialului rulant care au produs întârzierea trenurilor sau de analiză a circulaţiei pe tura de serviciu sau zi;

- registrul de dispoziţii RC.

CAPITOLUL IX

ANALIZA ŞI TRATAREA ÎNTÂRZIERILOR FAŢĂ DE GRAFICUL DE CIRCULAŢIE

Art. 68. - (1) Analiza întârzierilor faţă de graficul de circulaţie se face zilnic în cadrul analizei realizării programului de circulaţie zilnic la regulatoarele de circulaţie, precum şi la compartimentele specializate din structurile regionale şi centrale ale administratorului infrastructurii feroviare.

(2) Scopul analizei întârzierilor faţă de graficul de circulaţie este de a stabili şi elimina cauzele care au condus la devieri de la grafic ale trenurilor într-o perioadă de timp.

Art. 69. - Cauzele întârzierilor faţă de graficul de circulaţie se stabilesc imediat cu ocazia analizei efectuată pe firul RC.

Art. 70. - În urma analizei efectuată la sfârşitul turei de serviciu,  la regulatorul de circulaţie se face repartizarea întârzierilor pe cauze, separat pentru infrastructură şi separat pe operatori de transport feroviar.

Art. 71. - (1) Întârzierile se consemnează într-un registru de evidenţă a întârzierii trenurilor, în care se menţionează: numerele trenurilor întârziate, cauzele întârzierilor, măsurile luate (numărul dosarului de cercetare sau numărul notificării transmise operatorului de transport feroviar al cărui tren a fost întârziat se vor înscrie la rubrica „măsurile luate”).

(2) Operatorul de transport feroviar al cărui tren a fost întârziat trebuie să fie notificat în scris asupra cauzei/cauzelor întârzierilor.

(3) Modul în care operatorul de transport feroviar este înştiinţat în legătură cu întârzierile de la grafic analizate se stabileşte de comun acord prin contractul de acces pe infrastructura feroviară.

Art. 72. - În cazul întârzierilor directe simultane, şeful regulatorului de circulaţie hotărăşte la care operator de transport feroviar se înregistrează întârzierea.

Art. 73. - În cazul în care există divergenţe între reprezentanţii administratorului infrastructurii feroviare din structura regională sau centrală şi reprezentanţii operatorului de transport feroviar în legătură cu modul de repartizare a minutelor de întârziere, operatorul de transport feroviar  se poate adresa pentru mediere Autorităţii Feroviare Române - AFER.

Art. 74. - Înregistrările din registrul de evidenţă a întârzierii trenurilor precum şi dosarele de cercetare a întârzierilor faţă de graficul de circulaţie împreună cu documentele menţionate la art.67, constituie documente primare pentru soluţionarea, conform prevederilor în vigoare a litigiilor care pot apare între administratorul infrastructurii feroviare şi operatorul de transport feroviar sau între operatori de transport feroviar cu privire la repartizarea întârzierilor pe cauze.

PARTEA A III-A

CAPITOLUL X

SISTEMUL INFORMATIC IRIS – PREZENTARE ŞI MOD DE UTILIZAREA A APLICAŢIILOR

Art. 75. - (1) Sistemul informatic IRIS cuprinde aplicaţii privind:

a) întocmirea planului anual de mers al trenurilor, şi adaptarea programului de circulaţie, aplicaţie denumită ATLAS;

b) raportarea circulaţiei trenurilor, aplicaţie denumită CRONOS;

c) monitorizarea circulaţiei trenurilor, aplicaţie denumită FOCUS.

(2) Prin prezentele reglementări se asigură exploatarea echipamentelor din dotarea unităţilor/subunităţilor CFR, denumite în continuare staţii de lucru IRIS, având în vedere prevederile livretelor de mers, ale programelor de circulaţie şi dispoziţiile operatorului de circulaţie.

Art. 76. - (1) Sistemul informatic IRIS este destinat atât planificării circulaţiei trenurilor cât şi urmăririi circulaţiei trenurilor şi a compunerii acestora, conform procedurilor specifice descrise în manualele de utilizare ale fiecărei aplicaţii.

(2) Procedurile detaliate de introducere, de transmitere a datelor privind circulaţia trenurilor,  sau de interogare asupra datelor introduse sunt reglementate prin manualele de utilizare ale celor trei aplicaţii informatice. Manualele de utilizare în format electronic pot fi consultate permanent de la fiecare staţie de lucru IRIS, în funcţie de aplicaţia utilizată şi de nivelul de acces la IRIS.

Art. 77. - (1) Datele din planul anual de mers al trenurilor, din aplicaţia ATLAS, se introduc în sistem de compartimentul specializat din centralul administratorului infrastructurii feroviare, care este şi administratorul graficului de circulaţie cu toate datele aferente.

(2) Graficele de circulaţie din planul anual de mers al trenurilor se pot tipări sau vizualiza pe monitor în funcţie de cerinţe pentru: secţiile întregii reţele de cale ferată, pe secţiile unei regionale, pe secţiile unui regulator sau pe o singură secţie de circulaţie.

(3) Utilizatori ai graficelor tipărite de circulaţie din planul anual de mers sunt:

a) personalul din serviciile specializate din centralul administratorului infrastructurii feroviare;

b) dispecerii de circulaţie de la nivelul Biroului Central de Coordonare a Traficului Feroviar, denumit în continuare BCCTF, Regulatoarelor de Circuaţie Regionale, denumite în continuare RCR sau Regulatoarelor de Circulaţie denumite în continuare RC;

c) dispecerii de circulaţie de la BCCTF şi operatorii de circulaţie de la nivelul RCR sau RC.

(4) Modificări în planul anual de mers al trenurilor cum ar fi:

a) crearea unei trase noi;

b) modificări de timpi de mers;

c) modificări ale orelor de circulaţie ale trenurilor;

d) schimbări ale staţiilor de expediţie sau de destinaţie dintr-o trasă se efectuează de compartimentul specializat din centralul administraţiei infrastructurii feroviare sau de dispecerii de circulaţie de la nivelul RCR sau RC în limita competenţei.

Art. 78. - Datele introduse în sistem, pentru fiecare trasă,  în scopul întocmirii planului de mers anual şi graficului de circulaţie sunt, după caz, următoarele:

a) categoria trasei,

b) relaţia trasei cuprinzând staţia de expediţie (denumită în manualul de utilizare staţie de origine), de destinaţie, de opriri tehnice şi/sau comerciale, de schimbare a modului de tracţiune;

c) numărul trasei de bază, tipul şi rangul trenului solicitat să circule în aceasta;

d) solicitantul trasei;

e) perioada de alocare a trasei;

f) viteza maximă de circulaţie;

g) procentul de frânare;

h) tonaj maxim;

i) lungime maximă;

j) tip de tracţiune, număr de locomotive utilizate şi distanţa parcursă de fiecare din ele;

k) timpii alocaţi pentru fiecare oprire;

Art. 79. - (1) Adaptarea planului de mers al trenurilor pentru o perioadă de una lună/decadă/zi se poate face în sistemul IRIS, după caz  prin aplicaţiile ATLAS sau CRONOS la nivelul:

a)	BCCTF pentru trenurile care urmează să circule pe trase de trenuri internaţionale sau interregionale;

b)	RCR pentru trenurile care urmează să circule în trase din cadrul unei singure regionale;

c)	RC pentru trenurile care urmează să circule în trase din cadrul unui singur regulator de circulaţie.

(2) Accesul la aplicaţie pentru modificările la program care urmează să fie introduse în sistem îl au operatorii programatori de la nivelele menţionate la punctele a), b) şi c).

(3) Modificările lunare/decadice/zilnice în program se efectuează în baza aprobărilor date de şefii compartimentelor specializate menţionate la art. 12 şi art.16 din prezentele instrucţiuni.

Art. 80. - Datele privind programul de circulaţie zilnic se introduc în sistem manual, după caz, de către operatorii programatori de la BCCTF, RCR, sau RC până cel mai târziu la ora 15.00 pentru programul de circulaţie începând de la ora 17.00 a zilei în curs şi se transmit automat prin IRIS.

Aceste date sunt următoarele:

a)	trasele în plus faţă de cele programate să fie utilizate în decadă;

b)	trasele suplimentare faţă de programul de mers;

c)	eliminarea traselor care nu se vor utiliza în programul de circulaţie al zilei;

d)	trasele din programul de circulaţie decadic prevăzute să circule în ziua respectivă;

e)	nominalizarea (stabilirea numerelor) tuturor trenurilor de marfă care vor circula pe trasele de la punctele a), b), c) şi d) stabilite să fie utilizate în ziua respectivă;

f)	menţionarea pentru fiecare din trasele menţionate la punctele a), b), c) şi d) a afectării, tonajului, rutei, a  staţiilor de expediţie şi destinaţie, a distanţei pe care urmează să fie utilizate fiecare în programul din ziua respectivă;

g)	introducerea în sistem a modificărilor aprobate pentru compunerile trenurilor de călători sau marfă din programul de circulaţie.

(2) Programul de circulaţie introdus poate fi vizualizat atât tabelar cât şi grafic.

Art. 81. -  Rectificările operative ale programului de circulaţie zilnic aprobat se introduc în sistem prin ATLAS sau CRONOS de operatorul programator în timpul derulării programului în termen de maximum o oră de la aprobarea lor dar nu mai târziu de ora 23.00 pentru programul cuprins în intervalul 24.00-12.00 şi de ora 10.00 pentru programul cuprins în intervalul 12.00-17.00.

Art. 82. - Trasele anulate din programul de circulaţie, în cazul întârzierilor la îndrumare cu peste 180 minute faţă de ora programată, se anulează şi se elimină din sistemul IRIS, prin ATLAS sau CRONOS şi din program de către operatorul programator din regulatorul de pe raza căruia trebuia să se expedieze trenul a cărui trasă a fost anulată.

Art. 83. - (1) La nivel central – BCCTF, dispoziţiile privind programul de circulaţie zilnic care se introduc manual în aplicaţile ATLAS sau CRONOS de către operatorul de program şi verificările pe care acestea le face sunt următoarele:

a) introduce în sistem programul de circulaţie adaptat la programul zilei în curs stabilind trasele de circulaţie;

b) dă dispoziţii referitoare la rectificarea programului de circulaţie zilnic în conformitate cu prevederile legale;

c)	 dă dispoziţii asupra programului de circulaţie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, mărfuri radioactive, etc., stabilind după caz, trasele;

d) controlează  primirea la destinaţie a dispoziţiilor;

e) după caz, verifică sau atribuie codificări pentru anulările traselor din program.

(2) Dispoziţiile privind programul de circulaţie zilnic care se introduc manual în aplicaţia CRONOS de către dispecerul de circulaţie de la BCCTF, şi verificările pe care acestea le face sunt  următoarele:

a)	dă dispoziţii în legătură cu circulaţia trenurilor din program;

b) dă dispoziţii referitoare la rectificarea programului de circulaţie zilnic în conformitate cu prevederile legale;

- dă dispoziţii asupra programului de circulaţie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, mărfuri radioactive, etc., stabilind după caz, trasele;

- dă dispoziţii asupra condiţiilor de circulaţie a trenurilor de intervenţie, de lucru, de ajutor care urmează să circule pe una sau mai multe regionale;

- controlează  primirea la destinaţie a dispoziţiilor;

- urmăreşte şi verifică încadrările întârzierilor trenurilor pe cauze şi responsabili efectuate de dispecerii RCR;

- după caz, verifică sau atribuie codificări pentru anulările traselor din program;

- urmăreşte raportările circulaţiei trenurilor;

- analizează avizările transmise de operatorii de circulaţie RCR;

- dă dispoziţii în legătură cu circulaţia trenurilor pentru RCR.

Art. 84. - (1) Prin aplicaţia IRIS-FOCUS dispecerul de circulaţie de la toate nivelele urmăreşte starea curentă a trenurilor în reţea pentru a decide asupra măsurilor operative de regularizare a circulaţiei.

(2) Zilnic, dispecerul de circulaţie extrage din sistemul IRIS-CRONOS situaţii detaliate privind încadrarea pe cauze şi regionale pentru întârzierile acumulate de fiecare tren care a circulat în programul care s-a încheiat în ziua anterioară.

Art. 85. - (1) La nivel regional – RCR dispoziţiile privind programul de circulaţie zilnic care se introduc manual în aplicaţia CRONOS de către operatorul de program şi verificările pe care acestea le face sunt următoarele:

a)	accesează din sistem programul de circulaţie adaptat la programul zilei în curs, introduce manual trasele de circulaţie pentru trenurile care vor circula numai pe regionala proprie;

b) dă dispoziţii referitoare la rectificarea programului de circulaţie zilnic în conformitate cu prevederile legale;

c) dă dispoziţii asupra programului de circulaţie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, mărfuri radioactive, etc., stabilind după caz, trasele;

d) controlează  primirea la destinaţie a dispoziţiilor;

e)  după caz, verifică sau atribuie codificări pentru anulările traselor din program.

(2) Dispoziţiile, către RC-urile din subordine, privind programul de circulaţie zilnic care se introduc manual în aplicaţia CRONOS de către operatorul de circulaţie de la RCR, şi verificările pe care acestea le face sunt următoarele:

a) acceseză din sistem dispoziţiile primite de la dispecerul de circulaţie din BCCTF  privind programul de circulaţie zilnic;

b) dă dispoziţii în legătură cu adaptarea programului de circulaţie pentru trenurile care circulă pe raza regionalei legate de anulări de trase, schimbări staţii de expediţie sau destinaţie, etc. conform modului de lucru stabilit prin reglementările specifice în vigoare;

c) dă dispoziţii asupra programului de circulaţie pe regionala proprie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, mărfuri radioactive, etc., stabilind după caz, trasele;

d) emite dispoziţii de circulaţie;

e) controlează  primirea la destinaţie a dispoziţiilor;

f) încadrează întârzierile trenurilor pe cauze şi responsabili;

g) după caz, verifică sau atribuie codificări pentru anulările traselor din program;

h) urmăreşte raportările circulaţiei trenurilor;

i) analizează avizările transmise de operatorii de circulaţie RC.

Art. 86. - (1) În cadrul aplicaţilor CRONOS şi FOCUS la nivelul Regulatoarelor de Circulaţie activităţile de conducere şi urmărire operativă a programului de circulaţie zilnic atribuite operatorului de circulaţie sunt următoarele:

a) accesează din sistem dispoziţiile primite de la dispecerul de circulaţie din RCR  privind programul de circulaţie zilnic;

b) adaptează prin ATLAS sau CRONOS programul de circulaţie zilnic conform dispoziţiilor primite de la RCR.

c) dă dispoziţii în legătură cu circulaţia trenurilor:

c1) emite dispoziţii de circulaţie;

c2) controlează primirea de către IDM a dispoziţiilor transmise de operatorul de

circulaţie;

c3) transmite avizări către RCR;

d) dă dispoziţii pentru lucrări programate sau accidentale cu sau fără închidere de linie;

e) face urmărirea primirii prin IRIS a:

e1) dispoziţiilor în legătură cu circulaţia trenurilor de la nivel regional;

e2) menţiunilor privind compunerea şi condiţiile speciale de circulaţie a trenurilor transmise de către IDM;

e3) mesajelor privind circulaţia trenurilor semnalizate necorespunzător;

e4) mesajelor privind trenurile gata de expediere raportate din staţiile de triaj şi tehnice de marfă sau călători;

e5) avizărilor transmise de către IDM operatorului de circulaţie;

e6) explicaţiilor privind întârzierea trenurilor transmise de IDM operatorului de circulaţie.

(2) Activităţile de analiză şi urmărire operativă a circulaţiei trenurilor, gestionate de operatorul de analiza circulaţiei din cadrul regulatorului de circulaţie sunt:

a) interogări ale sistemului IRIS – CRONOS cu privire la:

a1) întârzieri ale trenurilor şi explicaţiile acestora;

a2) întârzieri ale trenurilor neexplicate de către IDM;

b) încadrări în mod operativ ale întârzierilor trenurilor, pe coduri la îndrumare şi în parcurs.

Art. 87. - (1) IDM din toate staţiile de modificare a compunerii trenului trebuie să introducă, o dată cu raportarea expedierii trenului în sistemul IRIS dar nu mai târziu de 15 minute de la expedierea lui din staţie, datele privind compunerea trenului astfel:

- pentru trenurile de marfă: număr de vagoane, osii încărcate, osii goale, sarcina maximă pe osie, tonajul brut, lungimea trenului, număr de locomotive şi tipul de tracţiune;

- pentru trenurile de călători: număr total osii, tonajul brut, lungimea trenului, număr de locomotive şi tipul de tracţiune;

- pentru locomotive izolate: numărul fiecărei locomotive şi tipul de tracţiune.

(2) În situaţia în care intervalul de timp de la expedierea trenului din ultima staţie în care acesta a suferit modificări în compunere şi până la staţia de destinaţie este mai mic de 15 minute, IDM va introduce în sistem datele privind compunerea trenului precizate la alin.(1) în acelaşi timp cu raportarea expedierii.

Art. 88. - (1) Raportarea la nivel de staţie a circulaţiei trenurilor conform programului de circulaţie zilnic se face imediat după expedierea trenului din staţie, dar nu mai târziu de 15 minute,  de către IDM sau alt personal stabilit în planul tehnic de exploatare al staţiei, utilizând aplicaţia CRONOS.

(2) În cadrul aplicaţiei CRONOS la nivel de staţie se primesc în mod automat prin IRIS dispoziţiile în legătură cu circulaţia trenurilor, datele cu privire la programul circulaţie şi modificările operative ale acestuia şi se introduc manual pe măsura realizării efective a programului de circulaţie, datele cu privire la circulaţia trenurilor din programul de circulaţie şi a trenurilor îndrumate pe rute ocolitoare, suplimentare, retrase în staţie sau care nu au respectat mersul stabilit în livretele de mers. Raportările pe care IDM trebuie să le execute imediat după expedierea trenului dar nu mai târziu de 15 minute de la expedierea/trecerea trenului din/prin staţie sunt următoarele:

a) raportări asupra circulaţiei reale a trenurilor din programul de circulaţie:

a1)  tren sosit în staţie - ora reală de sosire, numărul liniei de garare;

a2)  tren plecat din staţie - ora reală de plecare, numărul liniei la care a fost garat trenul în staţie, numărul firului de circulaţie;

a3) tren cu trecere prin staţie - ora reală de trecere, numărul liniei de trecere, numărul firului de circulaţie;

a4) menţiuni de circulaţie - date privind compunerea în staţia de formare sau în staţia de modificare a compunerii şi eventualele condiţii speciale de circulaţie ale trenurilor;

b) raportări asupra nerespectării opririlor şi trecerilor trenurilor stabilite în mersul acestora:

b1) opriri neitinerarice - un tren planificat cu trecere se raportează la sosire şi plecare;

b2) trecere fără oprire - un tren planificat cu oprire se raportează la trecere;

c) explicarea întârzierilor trenurilor – la solicitarea de a explica întârzierea unui anumit tren, solicitată automat de CRONOS, IDM trebuie să introducă un text explicativ privitor la motivaţia întârzierii;

d) raportări speciale:

d1) raportare tren îndrumat pe ruta ocolitoare - pentru situaţiile de excepţie, când în staţie soseşte un tren îndrumat pe rută ocolitoare; acest tren nu este prevăzut în programul de circulaţie, dar trebuie raportat la sosire/plecare/trecere;

d2) raportare tren suplimentar - pentru trenuri de ajutor, trenuri de lucru sau alte vehicule feroviare care circulă prin staţie în afara programului de circulaţie;

d3) trenuri retrase în staţie – pentru situaţiile de excepţie, în care un tren din anumite motive trebuie retras în staţie după ce a fost expediat şi nu a mai ajuns în staţia vecină;

d4) avizări către operatorul de circulaţie - pentru transmiterea avizărilor la operatorul de circulaţie şi listarea/vizualizarea avizărilor transmise anterior operatorului de circulaţie;

d5) confirmări de primire a dispoziţiilor în legătură cu circulaţia trenurilor.

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 89. - Metodologia de completare a formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” este prezentată în ANEXA 2.

Art. 90. - (1) Modul de concentrare a datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare publice, precum şi modul de calcul a altor indicatori specifici, se stabileşte de administratorul infrastructurii feroviare.

(2) Administratorul infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar trebuie să întocmească reglementări comune de amănunt, privind:

- serviciile/compartimentele aparţinând operatorilor de transport feroviar şi ai administratorului infrastructurii feroviare care gestionează analiza regularităţii trenurilor;

- modul de culegere şi transmitere a datelor şi informaţiilor între structurile proprii;

- termenele şi responsabilii privind modul de finalizare a dosarelor de cercetare a personalului vinovat de întârzierea trenurilor;

- termenele de modificare a încadrării întârzierilor în evidenţele analitice ţinute de administratorului infrastructurii feroviare.

Art. 91. - (1) Reglementările din prezentele instrucţiuni sunt obligatorii atât pentru administratorul infrastructurii feroviare cât şi pentru operatorii de transport feroviar cu care acesta are contract de acces pe infrastructura feroviară.

(2) În contractul de acces pe infrastructură, se menţionează şi condiţiile de tarifare pentru utilizarea infrastructurii, atribuirea traselor, anularea sau suplimentarea programului de circulaţie şi modul de tratare a întârzierii trenurilor.

ANEXA 1

la Instrucţiunile nr. 099

DEFINIŢII FOLOSITE ÎN PROGRAMAREA ŞI ANALIZA

TEHNICO-OPERATIVĂ A CIRCULAŢIEI TRENURILOR

trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulaţia unui tren între două puncte ale reţelei, în cursul unei perioade determinate; în sensul prezentelor instrucţiuni, pentru nevoile exploatării, formal, trasa se identifică în programul lunar şi decadic prin atribuirea numărului aferent din livretul de mers;

mersul trenului - orarul stabilit în graficul de circulaţie pentru plecarea, trecerea sau sosirea trenului din /prin/în punctele de secţionare de la staţia de formare până la staţia de destinaţie;

trasă suplimentară faţă de planul de mers - trasa neprevăzută în graficul de circulaţie, care se întocmeşte la solicitarea operatorulului de transport feroviar;

trasă în plus faţă de program - trasa prevăzută în graficul de circulaţie, neprevăzută în programul lunar sau decadic, dar solicitată pentru a fi utilizată la întocmirea programului zilnic;

trasă anulată - trasa solicitată la programul decadic sau zilnic, pentru a fi anulată pe toată distanţa cuprinsă în graficul de circulaţie sau numai pe o porţiune din aceasta;

tren anulat - trenul prevăzut în programul zilei de referinţă care nu a circulat pe toată distanţa cuprinsă în graficul de circulaţie sau numai pe o porţiune din aceasta;

tren restanţă - trenul prevăzut în programul zilnic de circulaţie care nu a ajuns la staţia de destinaţie sau staţia cap de secţie de circulaţie până la ora de încheiere a executării programului de circulaţie;

tren îndrumat - trenul format şi expediat de o staţie de pe regulatorul de circulaţie respectiv. Trenul prevăzut în livretul de mers sau în programul zilnic de circulaţie cu două sau mai multe numere, nu se consideră tren îndrumat de staţiile unde i se schimbă numărul; (Trenurile descompuse temporar, la expedierea lor se consideră trenuri îndrumate);

tren circulat - trenul care şi-a efectuat complet parcursul pe secţia de circulaţie, chiar dacă i se modifică compunerea prin ataşare/detaşare de vagoane, i se schimbă mijloacele de remorcare sau i se schimbă numărul, indiferent în ce scop - schimbarea sensului de mers, rebrusment, intrare pe altă magistrală, etc. - în perioada analizată şi anume:

a)  de la ora plecării din staţia de compunere de pe secţia de circulaţie până la ora sosirii în staţia de descompunere de pe secţia de circulaţie sau până la ora ieşirii de pe secţia de circulaţie;

b)  de la ora intrării şi până la ora ieşirii de pe secţia de circulaţie sau până la ora sosirii în staţia de descompunere de pe secţia de circulaţie;

tren circulat regulat - trenul care pleacă, respectiv soseşte la orele prevăzute în graficul de circulaţie al trenurilor, respectiv în trasa alocată;

Se consideră tren circulat regulat - trenul care:

a) a sosit în staţia de destinaţie, de descompunere sau de frontieră a secţiei de circulaţie, la ora prevăzută în livret sau în mersul întocmit;

b) a fost întârziat la îndrumare sau în parcurs însă a recâştigat această întârziere şi a sosit în staţia de descompunere sau de frontieră a secţiei de circulaţie la ora prevăzută în livret sau în mersul întocmit;

c) a sosit întârziat de la secţia de circulaţie vecină sau regulatorul de circulaţie vecin şi nu a depăşit durata de parcurs prevăzută în livret sau mersul întocmit pe secţia de circulaţie sau regulatorul propriu;

d) a fost îndrumat timpuriu şi soseşte în staţia de descompunere sau iese de pe secţia de circulaţie cel târziu la ora prevăzută în grafic sau în mersul întocmit;

tren întârziat - trenul care pleacă sau care soseşte mai târziu faţă de orele prevăzute în graficul de circulaţie a trenurilor sau în trasa alocată;

tren îndrumat regulat - trenul format şi expediat de la o staţie la ora prevăzută în graficul de circulaţie a trenurilor sau în trasa alocată; în cazul trenurilor de marfă, se consideră îndrumate regulat şi trenurile formate şi expediate de o staţie timpuriu cu cel mult 60 de minute înainte de ora prevăzută în mers;

tren suplimentar – tren care a circulat în trasa în plus faţă de program sau trasa suplimentară faţă de planul de mers solicitată la programul zilnic;

secţia de circulaţie RC- distanţa sau o parte din distanţa de pe reţeaua unui regulator de circulaţie condusă de un operator de circulaţie pentru care se întocmeşte şi analizează distinct programul de circulaţie a trenurilor prin formularul „informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”;

durata de parcurs – timpul, în minute, scurs de la ora îndrumării până la ora sosirii trenului în staţia de destinaţie sau de descompunere, sau până la ora ieşirii de pe secţia de circulaţie RC, respectiv de la ora intrării pe secţia de circulaţie RC până la ora sosirii în staţia de descompunere sau până la ora ieşirii de pe secţia de circulaţie RC;

distanţa parcursă – lungimea, măsurată în kilometri, pe care un tren a parcurs-o pe o secţie de circulaţie RC, sau de la staţia de expediere la cea de destinaţie sau descompunere;

întârziere - depăşirea orei stabilite prin graficul de circulaţie sau prin mersul RC întocmit de operatorul de circulaţie pentru plecarea, sosirea sau trecerea trenului prin punctele de secţionare, precum şi depăşirea duratei de circulaţie între puncte de secţionare vecine sau pe o secţie de circulaţie;

întârzieri directe - întârzierile pe care un tren le suferă din cauze proprii, independente de circulaţia altor trenuri. Cauzele proprii pot fi provocate de personalul administratorului infrastructurii, de personalul operatorului de transport feroviar, sau de persoane străine de calea ferată, de starea  tehnică a materialului rulant, de starea tehnică a căii sau a instalaţiilor, de lucrările de construcţii, de evenimente feroviare, de forţă majoră sau de executarea unei dispoziţii a administratorului infrastructurii feroviare. Întârzierile directe pot fi provocate de una sau mai multe cauze – simultan sau succesiv – care se localizează la un punct de secţionare sau la o distanţă de circulaţie;

întârzierile directe simultane- întârzierile pe care un tren le suferă în mod simultan, din cauze proprii, independente de circulaţia altor trenuri;

întârzierile directe succesive- întârzierile pe care un tren le suferă în mod succesiv, din cauze proprii, independente de circulaţia altor trenuri;

întârzieri indirecte - întârzierile pe care un tren le suferă datorită dependenţei de  circulaţia altor trenuri. Întârzierile indirecte pot avea următoarele cauze:

a) aşteptări la încrucişări, urmăriri, treceri înainte a altor trenuri;

b) opriri la semnal;

c) aşteptarea legăturii cu alte trenuri de călători;

recâştigare din întârziere – diminuarea întârzierii trenurilor realizată prin scurtarea timpilor de mers sau a timpilor de oprire faţă de cei prevăzuţi în graficul de circulaţie sau în mersul RC întocmit.

ANEXA 2

la Instrucţiunile nr. 099

ÎNDRUMĂTOR PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI

“INFORMARE OPERATIVĂ PRIVIND ANALIZA EFECTUĂRII PROGRAMULUI DE CIRCULAŢIE A TRENURILOR”  ŞI EXEMPLE DE ÎNREGISTRARE A ÎNTÂRZIERILOR FAŢĂ DE GRAFICUL DE CIRCULAŢIE A TRENURILOR

1.Întârzierile dintr-o perioadă de analiză, exprimate în minute se înregistrează pentru fiecare tren, pe cauze, în formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţiei a trenurilor“ (ANEXA 4), iar recâştigările din întârzieri se înregistrează global în acelaşi formular, de asemenea pentru fiecare tren.

Întârzierile directe, pot fi simultane şi succesive:

1.1. Exemplu de întârziere directă simultană:

- un tren întârzie în parcurs, 20 de minute în staţia A din cauza reparaţiei la locomotivă, în acelaşi timp lăcătuşul de revizie face reparaţii la un vagon, operaţie care durează 15 minute, iar magazinerul verifică conţinutul la un vagon, operaţie care durează 30 de minute; întârzierea cea mai mare se evidenţiază în contul ramurii comerciale (col. Mca).

1.2. Exemple de întârziere directă succesivă:

a) Un tren întârzie 10 minute în staţia A din cauza reparaţiei la locomotivă. După terminarea reparaţiei, trenul poate pleca, însă este reţinut de magaziner pentru aranjarea încărcăturii la un vagon, operaţie care durează alte 15 minute. În acest caz întârzierea trenului se evidenţiază: 10 minute din cauza reparaţiei la locomotivă (col. Mtd) şi 15 minute în contul ramurii comerciale (col. Mca).

b) Un tren întârzie 5 minute pe distanţa de circulaţie dintre două puncte de secţionare vecine A şi B între care se află un punct restricţionat. Durata prelungirii timpului de mers din cauza restricţiei este stabilită la 3 minute, deci cele 2 minute diferenţă faţă de întârzierea totală de 5 minute se datorează prelungirii nejustificate a timpului de mers de către mecanic. Tot pe această distanţă de circulaţie, trenul mai suferă o întârziere de 5 minute, fiind oprit la semnalul de intrare al staţiei B, defect pe oprire şi adus în staţie cu ordin de circulaţie. În acest caz trenul se consideră întârziat 3 minute la “restricţii de viteză” (col. Irvp), 2 minute din cauza abaterilor personalului tracţiune (col. Mtap) şi 5 minute din cauza “semnale secţiuni defecte”( col.Isdp).

2. Întârzierile indirecte apar ca urmare a interdependenţei în circulaţie care pune două sau mai multe trenuri într-una din situaţiile de mai jos, în care poate fi încadrată orice analiză a cazurilor concrete de întârziere, datorate dependenţei circulaţiei unui tren faţă de circulaţia altor trenuri:

a) Un tren regulat întârzie din cauza altui tren întârziat:

întârzierea care i se produce, se analizează, ca întârziere indirectă, în sarcina operatorului feroviar  la care se încadrează cauza cu care se prezintă  trenul aşteptat să sosească sau să elibereze distanţa dintre două puncte de secţionare.

b) Un tren regulat întârzie din cauza a două sau mai multe trenuri întârziate:

întârzierea se analizează, ca întârziere indirectă, în sarcina operatorului feroviar la care se încadrează cauza cu care se prezintă ultimul tren aşteptat să sosească.

În continuare, trenul analizat va fi însoţit de iniţiala coloanei la care se încadrează cauza de la trenul care a provocat ultima reţinere, până la apariţia unei noi întârzieri directe.

c) Un tren întârziat îşi sporeşte întârzierea din cauza unui tren întârziat sau regulat:

sporul de întârziere se analizează în sarcina ramurii la care se încadrează cauza cu care s-a prezentat trenul întârziat înainte de sporirea întârzierii.

Formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”

1. Formularul cuprinde un număr de coloane în care se înregistrează elementele necesare pentru calculul indicatorilor ce rezultă din graficul de circulaţie, precum şi pentru analiza întârzierilor faţă de graficul de circulaţie.

2. Datele obţinute direct sau prin prelucrare din evidenţe, se înregistrează în formularul prezentat în ANEXA 4 şi la nivelul structurii centrale a administratorului infrastructurii feroviare.

3. La nivelul regulatoarelor de circulaţie formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” se poate tipări în părţi separate stabilite de conducerea administratorului infrastructurii feroviare.

4. Iniţialele codificate ale cauzelor întârzierilor faţă de grafic pot fi:

4.1.  ÎNTÂRZIERI REPARTIZATE

A) INFRASTRUCTURĂ - în sarcina administratorului de infrastructură feroviară cu rubricile:

abateri personal mişcare	codificat  Iam

abateri personal linii 	codificat  Ial

abateri personal instalaţii	codificat  Iai

restricţii viteză 	codificat  Irv

macaze defecte 	codificat  Imd

semnale, secţiuni defecte	codificat  Isd

alte cauze		codificat  Ie

întârzieri  indirecte	codificat  Iii

B) CĂLĂTORI - în sarcina operatorilor de transport feroviar de călători, cu rubricile:

abateri personal mişcare          	codificat   Cma

abateri personal comercial          	codificat   Cca

abateri personal tracţiune 	codificat   Cta

tracţiune, defectări locomotive 	codificat   Ctd

abateri personal vagoane	codificat   Cva

vagoane, defectări, reparaţii	codificat   Cvd

alte cauze		codificat   Ce

întârzieri indirecte	codificat   Cii

C) MARFĂ - în sarcina operatorilor de transport feroviar de marfă, cu rubricile:

abateri personal mişcare          	codificat   Mma

abateri personal comercial          	codificat   Mca

abateri personal tracţiune 	codificat   Mta

tracţiune, defectări locomotive 	codificat   Mtd

abateri personal vagoane	codificat   Mva

vagoane, defectări, reparaţii	codificat   Mvd

alte cauze		codificat   Me

întârzieri indirecte	codificat   Mii

4.2.   ÎNTÂRZIERI NEREPARTIZATE

EVENIMENTE CF                        		codificat   B

FORŢĂ MAJORĂ                         		codificat   F

ORDIN SUPERIOR                      		codificat  O

ALTE SOCIETĂŢI                       		codificat  D

CĂI FERATE VECINE                 		codificat  H

CONTROL LA FRONTIERA DE STAT                codificat CFS

GREVA			codificat G

5. Operatorii de transport feroviar trebuie să contribuie cu date pentru analiza corectă a întârzierilor   faţă de grafic şi clarificarea lor până la închiderea analizei zilnice.

6. În cazul trenurilor întârziate predate între secţiile de circulaţie sau între regulatoarele de circulaţie de pe aceeaşi regionalã, operatorul de circulaţie care predă trenul, va comunica operatorului de circulaţie primitor iniţiala ultimei cauze de întârziere a trenului în scopul încadrării în continuare a întârzierilor indirecte.

7. Întârzierile înregistrate pe graficul de circulaţie se comunică operativ numai în cazul în care este necesară decizia operatorului de transport feroviar în ceea ce priveşte eliberarea unei linii de circulaţie, asigurarea unui mijloc de ajutor, scoaterea din tren a unui vagon defect sau orice alte întârzieri care pot afecta siguranţa circulaţiei sau pot bloca circulaţia altor trenuri.

8. Formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” se întocmeşte la regulatoarele de circulaţie, la regulatoarele de circulaţie regionale şi la regulatoarele de circulaţie centrale.

La regulatoarele de circulaţie se pot folosi formulare simplificate iar formularul complet va fi folosit numai pentru concentrarea zilnică a datelor.

În fiecare formular aferent fiecărui fel de tren se înregistrează de către operatorul de circulaţie, concentrat pe secţii de circulaţie, câtimea trenurilor şi numărul de tren km.; pentru trenurile de marfã se mai completează în plus pe secţii de circulaţie, prestaţiile: osii km încărcate, osii km goale, tone brute km, tone nete km, tren km.

Totalizarea datelor din formular şi calculul indicatorilor se face de către operatorul de analiză pe total regulator şi pe fel de tren.

9. Datele totalizate şi indicatorii calculaţi pe total regulator şi pe categorii de trenuri se transmit de către regulatoarele de circulaţie diviziilor de trafic regionale, zilnic până la ora 20,00, iar decadic, lunar, şi anual, cel mai târziu până la ora 21,00 a ultimei zile din perioada analizată.

Diviziile de trafic regionale înregistrează datele grupate pe regulatoare şi pe categorii de trenuri. După înregistrare, datele se totalizează, se calculează indicatorii realizaţi pe regională şi pe categorii de trenuri şi operatori de transport feroviar, transmiţându-se în aceeaşi zi la structura centrală a administratorului infrastructurii feroviare.

10. Iniţialele codificate ale cauzelor întârzierilor faţă de grafic de la punctul 4.1 lit. B) şi C) se vor personaliza, ţinându-se cont de numărul de licenţă deţinut de operatorul de transport feroviar, primit odată cu încheierea contractului de acces pe infrastructura feroviară.

11. Indicii folosiţi pentru evidenţierea întârzierilor:

p -  întârzieri în parcurs

a -  abateri ale  personalului

d -  defectări  de material rulant si reparaţii

e - alte cauze

i -  indirecte

Întârzierile vor fi evidenţiate astfel:

a) la îndrumare:

- iniţială - la coloanele unde se înscriu întârzierile nerepartizate pe ramuri;

- iniţială şi indice - la coloanele unde se înscriu întârzierile repartizate pe ramuri;

b) în parcurs:

- iniţială - urmată de indicele “p” (parcurs) la întârzierile nerepartizate pe ramuri;

- iniţială - urmată de doi indici - primul reprezintă repartizarea pe cauze specifice, iar al doilea este litera “p” (parcurs).

12.Precizări privind înregistrarea defalcată pentru unele cauze ale întârzierilor

A) În coloana vagoane defectări, reparaţii: vd

se înregistrează  întârzierile  provocate trenurilor pregătite de reviziile de vagoane prin reducerea vitezei sau prin oprirea lor pe linie sau în staţii, din următoarele cauzele:

a) defectarea frânelor automate;

b) defectarea vagoanelor sau a pieselor la vagoane;

c) remedierea defectelor tehnice de orice natură la vagoane şi la frânele vagoanelor;

d) detaşarea sau înlocuirea vagoanelor din compunerea trenurilor din cauza defectării frânelor şi a diferenţelor la înălţimea tampoanelor, datorate unor defecte tehnice;

e) detaşarea în staţii intermediare a vagoanelor defecte;

f) prelungirea timpului de mers din cauza vagoanelor care prezintă locuri plane sau brocuri în bandaje şi care nu au corespuns la proba frânelor;

g) deschiderea robinetelor semnalelor de alarmă la vagoanele din tren, în timpul mersului, atunci când acestea prezintă defecte tehnice.

În cazul întârzierilor directe provocate trenurilor prin oprirea lor, din cauza vagoanelor frânate, prin deschiderea robinetului semnalului de alarmă la vagoanele din tren în timpul mersului, agentul de tren sau mecanicul de locomotivă la trenurile fără  agent, va comunica  nominal vagonul la care s-a deschis semnalul de alarmă, iar trenul  va continua mersul conform Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006 până la prima staţie în care operatorul de transport feroviar poate efectua proba franei.

Rezultatul probei de frână şi alte menţiuni se vor consemna în foaia de parcurs sub semnătura mecanicului de locomotivã şi a revizorului tehnic de vagoane care a efectuat proba, urmând ca ulterior operatorul feroviar să stabilească vinovaţii şi modul de tratare, iar intarzierea va fi analizată iniţial la ramura vagoane.

Dacă semnalul de alarmã este tras de răufăcători neidentificaţi, întârzierea se va înregistra în coloana “Fp “ – forţă majoră.

Pentru cazurile în care vagonul rămâne într-o staţie unde nu există revizie de vagoane, atunci constatarea se face de IDM cu mecanicul trenului, iar raportarea constatării se face operatorului de circulaţie de către IDM.

B) Întârzieri nerepartizate:

Întârzierile produse de alte societăţi prestatoare de servicii către operatorii de transport feroviar, sau către administratorul de infrastructură, care nu au contract de acces pe infrastructura feroviară, dar care prin activitatea lor produc întârzieri de trenuri se trec în coloana D - „ALTE SOCIETĂŢI”.

Iniţiala D se va folosi şi în cazul întârzierilor de trenuri la îndrumare sau în parcurs, datorită următoarelor cauze:

a)  defectarea materialului rulant aflat în termene de garanţie;

b) neîncărcarea la timp a vagoanelor;

c) nemanevrarea la timp a vagoanelor, în cazul în care aceasta se efectuează cu alte societăţi;

d) închideri de linie, sau alte lucrări care au implicaţii în circulaţia trenurilor şi care se  execută cu terţi;

În coloana „EVENIMENTE FEROVIARE” B sau Bp se înscriu întârzierile provocate de accidente şi evenimente feroviare, precum şi cele provocate din cauza trenurilor care circulă peste orice rang la locul evenimentului;

În coloana „FORŢĂ MAJORĂ” F sau Fp se înscriu întârzierile determinate de fenomene naturale deosebite şi anume: cutremur de pământ, vânt puternic, ploaie torenţială, inundaţii, descărcări electrice naturale, căderi de stânci, ceaţă sau ninsoare deasă, viscol, temperaturi ridicate, care au ca urmare blocarea, deteriorarea sau slăbirea liniilor, a lucrărilor de artă, a terasamentelor şi a instalaţiilor, sau lipsa de vizibilitate care afectează circulaţia trenurilor, furturile dovedite de la instalaţii şi talonările de barieră de către persoane neidentificate, respectiv tragerile semnalului de alarmă de către persoane neidentificate.

În coloana „ORDIN SUPERIOR” O sau Op se înscriu întârzierile provocate trenurilor din grafic, ca urmare a dispoziţiilor date de către conducerea administratorului infrastructurii feroviare la punerea în circulaţie a trenurilor care circulă peste orice rang sau a trenurilor pentru redeschiderea circulaţiei.

ANEXA 3

la Instrucţiunile nr. 099

METODOLOGIA DE CALCUL A INDICATORILOR CARE EXPRIMĂ

CANTITATEA ŞI CALITATEA CIRCULAŢIEI TRENURILOR

1. Indicatorii care exprimă cantitatea şi calitatea activităţii de transport sunt prevăzuţi şi se determină în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

2. Perioada de înregistrare şi calcul a elementelor necesare pentru determinarea indicatorilor este cea corespunzătoare programului de circulaţie, stabilit conform reglementărilor în vigoare.

Calculul şi înregistrarea acestor indicatori se fac zilnic pentru toate trenurile care au circulat în programul expirat la ora stabilită, a zilei în care se face raportarea informării operative privind analiza circulaţiei trenurilor şi anume pentru trenurile:

a) care au început parcurgerea secţiei de circulaţie în programul anterior şi au terminat parcurgerea  acesteia în programul analizat - trenurile reportate şi trenurile restanţă;

b) care au început parcurgerea secţiei de circulaţie în perioada programului analizat şi au parcurs-o complet, în acelaşi program.

(Exemplu: Pentru programul realizat de la 31.III. ora 17.00 până la 1.IV. ora 17.00 elementele de calcul ale indicatorilor şi indicatorii prevăzuţi în aceste instrucţiuni se determină pentru:

- trenurile care au început parcurgerea secţiei de circulaţie în programul din 30.III - 31.III şi au parcurs-o complet în programul din 31.III - 1.IV, adică trenurile reportate;

- trenurile care au început parcurgerea secţiei de circulaţie în programul din 30.III – 31.III, au circulat întârziate şi au ajuns în staţia de destinaţie în programul din 31.III – 1.IV;

- trenurile care au început parcurgerea secţiei RC în programul din 31.III - 1.IV. şi au parcurs-o complet în acelaşi program.

Raportarea acestor date se face începând de la ora 17.00 din 1.IV. până cel târziu la ora 21.00 a aceleiaşi zile).

Prin totalizarea şi prelucrarea datelor din formularul “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor” înregistrate în coloanele corespunzătoare se obţin indicatorii realizaţi în circulaţia trenurilor. Indicatorii rezultaţi din calcul se înregistrează pe rând separat imediat sub totalul coloanei care a servit la determinarea lor, în coloanele intitulate cu denumirea indicatorului respectiv.

A. Regularitatea la îndrumare este dată de procentul de regularitate la îndrumare şi reprezintă raportul dintre totalul trenurilor îndrumate regulat pe regulatorul de circulaţie, regională sau reţea şi totalul trenurilor îndrumate pe distanţa menţionată şi se calculează cu formula:

Acesta se calculează separat pentru trenuri de călători şi de marfă, pentru fiecare operator de transport feroviar, conform art.41.

B. Regularitatea în parcurs reprezintă procentul trenurilor pe regulatorul de circulaţie, regională sau reţea, care au respectat duratele de parcurs pe secţiile de circulaţie stabilite prin graficul de circulaţie sau prin mersul întocmit şi se calculează cu formula:

Calculul se efectuează pentru aceleaşi categorii de trenuri ca la calculul regularităţii la îndrumare.

C. Întârzierea pe 100 tren km reprezintă cantitativ, pe regulator de circulaţie, regională sau reţea, mărimea medie a numărului de minute cu care trenurile circulate au depăşit durata stabilită prin grafic sau prin mersul întocmit pentru parcurgerea secţiilor de circulaţie; se exprimã în minute pe 100 tren km şi se calculează cu formula:

Calculul se efectuează separat pentru trenurile de călători şi separat pentru trenurile de marfă, pe operatori de transport feroviar.

D. Viteza medie comercială a trenurilor este distanţa parcursă în medie de un tren într-o oră de circulaţie, în care se cuprind opririle în toate staţiile intermediare în care trenul a staţionat, exclusiv opririle în staţiile tehnice înscrise în livretele trenurilor de marfă.

La trenurile de călători nu se iau în considerare trenurile speciale şi mixte, iar la trenurile de marfă viteza comercială se calculează pentru trenuri directe, după cum urmează:

E. Masa medie brută a unui tren se exprimă în tone brute pe tren şi se calculează cu formula:

F. Masa medie netă pe tren de marfă se exprimă în tone nete pe tren şi se calculează cu formula:

G. Compunerea medie în osii a trenurilor de marfă circulate se exprimă în număr mediu de osii pe tren şi se calculează cu formula :

ANEXA NR.4

CUPRINS

PAG.

CAPITOLUL I

OBIECTUL INSTRUCŢIUNILOR.................................................................................................1

PARTEA I

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR.......................................................................1

CAPITOLUL II

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR .........1

CAPITOLUL III

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE CĂLĂTORI...........................................2

CAPITOLUL IV

PROGRAMAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE MARFĂ.................................................4

PARTEA A-II-A

ANALIZA TEHNICO-OPERATIVĂ A CIRCULAŢIEI TRENURILOR......................................8

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ANALIZA TEHNICO-OPERATIVĂ

A CIRCULAŢIEI TRENURILOR ................................................................................................. 8

CAPITOLUL VI

URMARIREA ŞI ANALIZA REALIZĂRII PROGRAMULUI DE CIRCULAŢIE	....................9

CAPITOLUL VII

URMĂRIREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎNTÂRZIERILOR FAŢĂ DE GRAFICUL

DE CIRCULAŢIE..........................................................................................................................10

CAPITOLUL VIII

REPARTIZAREA ÎNTÂRZIERILOR PE CAUZE.......................................................................12

CAPITOLUL IX

ANALIZA ŞI TRATAREA ÎNTÂRZIERILOR FAŢĂ DE GRAFICUL DE CIRCULAŢIE	 ......13

PARTEA A-III-A

CAPITOLUL X

SISTEMUL INFORMATIC IRIS – PREZENTARE ŞI MOD DE UTILIZAREA  A APLICAŢIILOR.............................................................................................................................14

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE.....................................................................................................................19

ANEXA 1

DEFINIŢII FOLOSITE ÎN PROGRAMAREA ŞI ANALIZA

TEHNICO-OPERATIVĂ A CIRCULAŢIEI TRENURILOR.......................................................20

ANEXA 2

ÎNDRUMĂTOR PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI

“INFORMARE OPERATIVĂ PRIVIND ANALIZA EFECTUĂRII

PROGRAMULUI DE CIRCULAŢIE A TRENURILOR” ŞI EXEMPLE

DE ÎNREGISTRARE A ÎNTÂRZIERILOR FAŢĂ DE GRAFICUL DE

CIRCULAŢIE A TRENURILOR..................................................................................................23

ANEXA 3

METODOLOGIA DE CALCUL A INDICATORILOR CARE EXPRIMĂ

CANTITATEA ŞI CALITATEA CIRCULAŢIEI TRENURILOR................................................28

ANEXA 4

FORMULARUL “INFORMARE OPERATIVĂ PRIVIND ANALIZA

EFECTUĂRII PROGRAMULUI DE CIRCULAŢIE A TRENURILOR.....................................30

CUPRINS................................................................................................................................ ......31