Anexa 8

la Instrucţiunile nr. 201

Cazurile în care se înmânează mecanicului ordin de circulaţie

Art. 1. - Ordinul de circulaţie completat conform prezentelor instrucţiuni, se înmânează mecanicului în următoarele cazuri:

- în cazul împingerii trenului până la un punct din linie curentă, de către locomotiva nelegată la tren şi frână, cu înapoiere în staţia de unde a fost ataşată;

- la ieşirea convoiului de manevră sau numai a locomotivei care manevrează dincolo de limita incintei staţiei;

- la ieşirea în linie curentă a convoiului de manevră, sau numai a locomotivei care manevrează :

  - pe liniile deservite de un post de macazuri sau post ajutător de mişcare;

  - pe o linie de cale ferată a unui agent economic racordată la linie curentă;

  - dincolo de semnalul de intrare pe secţiile pe care circulaţia trenurilor se face pe bază de instalaţie dispecer fără tehnică de calcul;

    - la depăşirea semnalelor luminoase care ordonă oprirea, care dau indicaţii dubioase sau sunt stinse, respectiv la depăşirea semafoarelor mecanice care ordonă oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, în cazurile prevăzute de Regulamentul de semnalizare CFR;

    - la staţionarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste mărcile de siguranţă – când trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte şi trebuie să staţioneze peste marca de siguranţă;

    - la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta staţiei cât şi în linie curentă;

    - la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de barieră sau post de macazuri din linie curentă sau al unei staţii cu serviciul întrerupt temporar nu se prezintă la telefon;

    - în cazul defectării barierei;

    - când se ataşează locomotivă împingătoare legată ori nelegată la tren sau intercalată;

    - în cazul când se schimbă locomotiva trenului sau numărul de tren;

    - când un tren urmează să oprească în linie curentă unde mersul nu prevede oprire;

    - când în compunerea trenului sunt transporturi excepţionale;

    - când trebuie detaşată locomotiva de dublă tracţiune peste podurile slăbite;

    - când se expediază un tren pe linie dublă sau paralelă, iar pe linia alăturată - paralelă - se fac încărcări/descărcări în şi din vagoane sau se efectuează lucrări;

    - când se defectează parţial frâna automată a trenului, cu arătarea modului de circulaţie a trenului;

    - când temperatura scade sub -15° C în cazul trenurilor care circulă pe linii cu pante caracteristice mai mari de 10 ‰ sau în cazul trenurilor care staţionează în staţii mai mult de o oră, fiind necesară executarea probei complete;

    - când în compunerea trenului sunt vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”;

    - când se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”;

    - când se manevrează un grup de vagoane în curs de încărcare/descărcare cu încărcătura aşezată numai pe o parte;

    - când trenul circulă cu agent la urmă;

    - la depăşirea la manevră a semnalelor luminoase cu indicaţia „roşu”, precum şi a semnalelor luminoase de manevră cu indicaţia „albastru” atunci când aceste semnale nu au parcursuri de manevră centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din funcţie sau în cazul în care se face manevră şi nu se consumă integral parcursul;

    - la îndrumarea trenurilor suplimentare de călători sau marfă după mersuri întocmite cu ocazia îndrumării lor sau în condiţiile de circulaţie din livret a unui tren prevăzut în grafic;

    - la îndrumarea timpurie a trenurilor de marfă;

    - când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20 km/oră;

    - în cazul suprimării opririi trenului într-o staţie în care după mers trenul are prevăzută oprire;

    - expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se află dincolo de semnalul de ieşire;

    - pentru continuarea mersului când trenul este oprit, după darea ordinului de plecare în staţii neînzestrate cu semnal de ieşire;

    - în cazul schimbării sistemului de circulaţie;

    - în cazurile de repunere în funcţiune a blocului de linie automat;

    - la avizarea despre circulaţia unui vehicul fără motor care se poate scoate de pe linie cu braţele;

    - la expedierea trenului pe linie falsă;

    - când funcţionarea tuturor mijloacelor de comunicaţie este întreruptă şi transmiterea avizelor/cererilor se face după formulele A,B,C şi respectiv D;

    - la îndrumarea trenului pe linie curentă închisă;

    - la avizarea restricţiilor de viteză;

    - în cazul circulaţiei trenurilor peste porţiunile de linie supuse inundaţiilor sau care sunt în pericol de a fi inundate ;

    - la modificarea condiţiilor înscrise în BAR;

    - când necesităţile impun oprirea trenului într-o staţie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu dă indicaţii asupra semnalului de ieşire;

    - în cazul restricţiei de viteză în trepte, când paleta galbenă este la o distantă mai mică de 1000 m faţă de paleta galbenă cu dungi în diagonală;

    - când porţiunile de linie slăbite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR;

    - la circulaţia trenurilor pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor;

    - când nu trebuie luate în considerare indicaţiile semnalului de trecere ale postului de mişcare, pentru sensul normal de mers;

    - în cazul circulaţiei trenurilor pe secţii de circulaţie cu puncte de secţionare având serviciul de mişcare suspendat temporar;

    - la înapoierea trenului din linie curentă în condiţiile stabilite de şeful de tren;

    - la darea dispoziţiei privind plecarea locomotivei până la primul post telefonic sau prima staţie, dată de şeful de tren când trenul nu-şi poate continua mersul;

    - în cazul precizării condiţiilor de circulaţie a mijlocului de intervenţie sau a locomotivei de ajutor în linie curentă închisă, respectiv când din două staţii se expediază mijloace de intervenţie în sens contrar, pe linie curentă închisă;

    - la ocuparea liniei curente de către un tren care pleacă dintr-un punct de secţionare fără semnal de ieşire, cu semnal de ieşire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o secţie cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, în urma dispoziţiei operatorului de circulaţie ;

    - în cazurile de limitare de viteză prevăzute de reglementările specifice privind remorcarea şi frânarea trenurilor respectiv în cazul remorcării trenului cu locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevăzute viteze restricţionate;

    - când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV;

    - când IDM a fost avizat despre deteriorări la linie;

    - la expedierea trenului de către acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;

    - pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenului, când agentul unui punct de secţionare sau post de macazuri în linie curentă nu răspunde la apelul operatorului de circulaţie sau când necesitatea schimbării liniei de garare a intervenit după plecarea trenului din ultimul punct de secţionare;

    - când în compunerea trenului se află vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare de viteză;

    - la punerea pe linie şi circulaţia vehiculelor cu şi fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele;

    - la îndrumarea trenurilor compuse numai din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite condiţii de circulaţie de către revizorul tehnic de vagoane;

    - la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe această linie există restricţii de viteză;

    - la darea înapoi a trenului cu depăşirea mărcii de siguranţă de la urma trenului;

    - la înapoierea în staţie a unui tren care circulă pe linie normală sau falsă de pe o secţie dispecer fără tehnică de calcul, după oprirea trenului într-un punct din linie curentă, pentru încărcări-descărcări;

    - la încrucişarea trenurilor în punctele de secţionare înzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei, pentru precizarea ordinii de intrare a trenurilor;

    - la fracţionarea şi gararea trenurilor rămase peste mărcile de siguranţă ale unei staţii pe o secţie cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor;

    - la primirea unui tren pe linie ocupată sau cu marca de siguranţă ocupată în capătul opus;

    - la primirea unui tren în staţie când încuietorile aparatelor de cale, respectiv instalaţiile CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, sunt defecte;

    - în cazul trenurilor cu vagoane care sunt aranjate după vagonul de semnal.

Art. 2. - Se vor aviza prin ordin de circulaţie mecanicul, respectiv şeful de tren şi în alte cazuri necuprinse în prezenta anexă, atunci când siguranţa circulaţiei impune măsuri care trebuie aduse la cunoştinţa personalului de locomotivă şi tren.