# Tabelul 1

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la osiile montate/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Osii de vagoane deraiate |
|  | 1. Vagoanele deraiate trebuie să fie revizuite de către şeful reviziei de vagoane sau împuternicitul acestuia în grad de cel puţin şef de tură, care va controla starea lor tehnică şi va verifica dacă osiile nu sunt strâmbe. 2. Verificarea osiilor constă în măsurarea distanţei dintre feţele interioare ale bandajelor în trei puncte situate la 120º unul faţă de altul, aducându-se pe rând prin rotirea osiei, fiecare dintre cele trei puncte în poziţia cea mai de jos, cât mai aproape de coroana şinei, unde se va efectua măsurătoarea cu ajutorul distanţierului. 3. După efectuarea celor trei măsurători prevăzute la pct. 2, se calculează diferenţa dintre rezultatul maxim şi minim obţinut şi se verifică dacă osia montată corespunde următoarelor condiţii: diferenţa dintre rezultatul maxim şi minim obţinut este mai mică de: 2 mm pentru osiile montate echipate cu cutii de osii pe rulmenţi; 4 mm pentru osiile montate echipate cu cutii de osii pe cuzineţi; rezultatul minim obţinut este de cel puţin: 1357 mm pentru osii cu diametrul de rulare al roţilor mai mare sau egal cu 840 mm; 1359 mm pentru osii cu diametrul de rulare al roţilor mai mic de 840 mm; rezultatul maxim obţinut este cel mult egal cu 1363 mm, indiferent de diametrul de rulare al roţilor; nu se constată alte avarii la aparatul de rulare. 4. Dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de la pct. 3, vagonul se repară provizoriu şi se expediază în stare goală la CIRRTV pentru măsurarea şasiului şi verificarea osiilor pe strung. 5. Dacă cel puţin una din condiţiile precizate la pct. 3, lit. a), b) şi c) nu este îndeplinită, osia se consideră strâmbă şi se înlocuieşte pe loc. 6. Înainte de expedierea vagoanelor deraiate la CIRRTV, se verifică dacă fusurile de osie nu sunt strâmbe printr-o probă de mers cu capacele cutiilor de osie demontate. 7. Dacă se constată că fusurile de osie sunt strâmbe (osia fulează), osia se înlocuieşte pe loc. 8. Pe capacele cutiilor de osie ale osiilor deraiate se va şablona cu vopsea albă litera „D” care se va şterge după verificarea pe strung a osiei respective. 9. Vagoanele străine deraiate se tratează astfel: vagoanele de călători deraiate conform prevederilor Acordului RIC; vagoanele de marfă deraiate conform prevederilor Regulamentului RIV. |
| 2. | Osie strâmbă. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 3. | Distanţa dintre feţele interioare ale bandajelor - sau a părţilor similare bandajului la roţile monobloc - măsurată în poziţia cea mai de jos: mai mică de 1357 mm şi mai mare de 1363 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare de minim 840 mm; mai mică de 1359 mm şi mai mare de 1363 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare mai mic de 840 mm. |
|  | 1. Osia montată se înlocuieşte pe loc. 2. Această prevedere se aplică şi osiilor intermediare ale vagoanelor pe trei osii cu şasiul articulat, dar nu se aplică osiilor intermediare de la vagoanele fără boghiuri şi nici osiilor intermediare ale boghiurilor. |

Tabelul 1

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la osii montate/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 4. | Distanţa dintre feţele exterioare ale buzelor roţilor unei osii măsurată între două puncte situate la 10 mm în exteriorul cercurilor de rulare ale roţilor în vecinătatea nivelului superior al şinelor: mai mică de 1410 mm şi mai mare de 1426 mm pentru roţile care au diametrul cercului de rulare de minim 840 mm; mai mică de 1415 mm şi mai mare 1426 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare cuprins între 330 mm şi 840 mm; mai mică de 1418 mm şi mai mare de 1426 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare de minim 840 mm de la osiile montate ale vagoanelor de marfă pe două osii apte să circule cu viteza maximă de 100 km/h, cu sarcina pe osie de 22,5 t şi cu ampatamentul de minim 8 m. |
|  | 1. Osia montată se înlocuieşte pe loc. 2. Această prevedere se aplică şi osiilor intermediare ale vagoanelor pe trei osii cu şasiul articulat, dar nu se aplică osiilor intermediare de la vagoanele fără boghiuri şi nici osiilor intermediare ale boghiurilor. |
| 5. | Cota qR mai mică sau egală cu 6,5 mm, muchii sau bavuri pe profilul exterior al buzei la o distanţă mai mare de 2 mm de la vârful buzei. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2. Dacă cota qR este mai mică de 6,3 mm sau dacă buza roţii prezintă pe faţa activă bavuri sau muchii, expedierea vagonului la CIRRTV se face numai după o reparaţie provizorie care să asigure o valoare a cotei qR de minim 6,3 mm şi înlăturarea bavurilor sau a muchiilor. 3. Dacă printr-o reparaţie provizorie cota qR nu poate fi asigurată cel puţin la valoarea de 6,3 mm, osia montată se înlocuieşte pe loc. 4. Modul de verificare a cotei qR , calibrul utilizat la această verificare, precum şi situaţiile în care se află buza roţii – acceptabilă sau neacceptabilă – sunt prezentate în Planşa 1 la prezentele instrucţiuni. |
| 6. | Înălţimea buzei roţii măsurată de la cercul de rulare mai mare de 36 mm. |
|  | Vagonul se scoate din circulaţie şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 7. | Grosimea bandajelor roţilor măsurată în planul cercului de rulare mai mică de: 35 mm pentru vagoanele de călători; 35 mm pentru vagoanele de marfă apte să circule cu viteza maximă de 120 km/h în regim SS sau „((”; 30 mm pentru vagoanele de marfă apte să circule în regim S sau în stare goală cu viteza maximă de 120 km/h; 25 mm pentru vagoanele de marfă apte să circule cu viteza maximă de 100 km/h. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2. La roţile monobloc limita de uzură a părţii similare bandajului trebuie să fie marcată printr-un şanţ circular concentric cu cercul de rulare al roţii, cu lăţimea de 6 mm, strunjit pe faţa exterioară a roţii; acest şanţ trebuie să rămână întotdeauna vizibil pe toată lăţimea lui. |
| 8. | Grosimea buzei roţii măsurată la 10 mm deasupra cercului de rulare mai mică de: 22 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare de minim 840 mm; 27,5 mm pentru roţile cu diametrul cercului de rulare cuprins între 630 mm şi 840 mm; |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. |

Tabelul 1

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la osii montate/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 9. | Lăţimea bandajului sau a părţii similare bandajului, inclusiv refularea de material formată pe marginea exterioară a suprafeţei de rulare: mai mare de 140 mm; mai mică de 133 mm. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. |
| 10. | Bandaj slăbit. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV cu frâna automată izolată. 2. Se consideră că un bandaj este slăbit dacă cel puţin una din condiţiile de mai jos este îndeplinită: sunet neclar la lovire cu ciocanul; inel de fixare slăbit; existenţa ruginii între bandaj şi corpul roţii pe o porţiune mai mare de 1/3 din circumferinţă; mărcile de control de pe bandaj şi de pe corpul roţii decalate prin rotire una faţă de alta. |
| 11. | Urme de deplasare transversală a bandajului pe obada roţii. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 12. | Fisură sau crăpătură longitudinală la marginea de fixare sau la marginea de strângere a inelului de fixare a bandajului. |
|  | 1. Dacă fisura sau crăpătura longitudinală nu depăşeşte 1/4 din circumferinţa pe care se află, vagonul se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată izolată. 2. Dacă această limită este depăşită osia montată se înlocuieşte pe loc. 3. Dacă fisurile sau crăpăturile sunt transversale, osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 13. | Inelul de fixare a bandajului fisurat. |
|  | 1. Dacă fisura nu depăşeşte 100 mm şi dacă bandajul nu este slăbit, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV, cu frâna automată izolată. 2. Dacă această limită este depăşită, osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 14. | Orice fisură la racordarea suprafeţei de rulare cu faţa frontală a roţii. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 15. | Locuri plane pe suprafaţa de rulare a roţilor mai mari de: 0,5 mm adâncime sau 30 mm lungime pentru roţile cu diametru cercului de rulare cuprins între 330 mm şi 630 mm; 1 mm adâncime sau 60 mm lungime pentru roţile osiilor cu cutii de osie pe rulmenţi; 2 mm adâncime pentru roţile osiilor cu cutii de osie pe cuzineţi; 30 mm lungime pentru roţile cu diametrul cercului de rulare de minim 630 mm la vagoane apte să circule cu viteză maximă de 160 km/h. |
|  | 1. Dacă mărimea locurilor plane este cuprinsă între: 1 - 3 mm la vagoanele cu cutii de osie pe rulmenţi; 2 - 4 mm la vagoanele cu cutii de osie pe cuzineţi, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu prin polizare, după care se îndrumă în stare goală, cu frâna automată izolată, la CIRRTV, pentru înlocuirea distribuitorului de aer şi repararea definitivă prin strunjire a osiei. |

Tabelul 1

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la osii montate/Mod de tratare |
| --- | --- |
|  | 2. Înainte de repararea definitivă se va verifica: funcţionarea distribuitorului de aer pe vagon; starea de funcţionare a schimbătorului de regim „gol-încărcat”; ventilul de cântărire; modul de reglare a timoneriei de frână. 3. Dacă locurile plane depăşesc cotele maxime prevăzute la pct. 1, osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 16. | Brocuri pe suprafaţa de rulare a roţilor mai mari de: 0,5 mm grosime sau 30 mm lungime pentru roţile cu diametru cercului de rulare cuprins între 330 mm şi 630 mm; 1 mm grosime sau 60 mm lungime pentru roţile osiilor cu cutii de osie pe rulmenţi având diametrul cercului de rulare mai mare 630 mm; 2 mm grosime pentru roţile osiilor cu cutii de osie pe cuzineţi având diametrul cercului de rulare mai mare 630 mm. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren pentru înlăturarea brocurilor prin polizare şi pentru: verificarea stării de funcţionare a frânei; verificarea stării de funcţionare a schimbătorului de regim G-I; verificarea ventilului de cântărire; reglarea timoneriei de frână; înlocuirea distribuitorului de aer. 2. Dacă nu există posibilitatea înlăturării brocurilor prin polizare şi a înlocuirii distribuitorului de aer, vagonul se îndrumă în stare goală, cu frâna automată izolată, la CIRRTV pentru repararea definitivă prin strunjirea osiei. 3. Vagonul îndrumat conform pct. 2 pentru reparaţie, nu trebuie să aibă pe suprafaţa de rulare a roţilor brocuri mai mari de: 3 mm la vagoanele cu cutii de osie pe rulmenţi; 5 mm la vagoanele cu cutii de osie pe cuzineţi. 4. În cazul în care brocurile depăşesc valorile de la pct. 3, se vor reduce sub aceste limite prin tăiere cu dalta. |
| 17. | Defecte pe suprafaţa de rulare a roţilor: solzi, cavităţi, exfolieri, care depăşesc 60 mm în lungime. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2 În situaţia în care este necesară strunjirea suprafeţei de rulare, în cazul roţilor monobloc, se va executa obligatoriu control ultrasonic în direcţie axială şi radială conform metodologiei stabilite. |
| 18. | Supraîncărcări termice ale roţilor monobloc, datorită mersului frânat necomandat, caracterizate prin: degradarea vopselei pe o lăţime de 50 mm sau mai mult în zona de racordare a părţii similare bandajului cu membrana sau urme recente de oxidare în aceeaşi zonă în cazul roţilor nevopsite; topirea saboţilor; deteriorarea suprafeţei de rulare cu adaos de metal. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi la osiile în cauză se verifică distanţa între feţele interioare ale părţilor similare bandajului conform metodologiei prezentate la osiile deraiate. 2. Dacă această distanţă se înscrie în toleranţe, vagonul se notifică şi se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată izolată, pentru verificarea suprafeţei de rulare suprasolicitată termic şi a funcţionării frânei automate. |

Tabelul 1

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la osii montate/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 19. | Supraîncărcări termice ale roţilor cu bandaj, datorită mersului frânat necomandat, caracterizate prin: degajare puternică de radiaţie termică; topirea saboţilor; deteriorarea suprafeţei de rulare cu adaos de metal. |
|  | 1. Frâna automată a vagonului se izolează şi se etichetează cu eticheta model R1 conform Anexei 8 la prezentele instrucţiuni. 2. În staţii cu revizori tehnici de vagoane se înlocuieşte distribuitorul de aer şi se verifică: funcţionarea schimbătorului de regim G-P; funcţionarea schimbătorului de regim G-I; reglarea timoneriei de frână; strângerea bandajelor. 3. Dacă înlocuirea pe loc a distribuitorului de aer nu este posibilă, nu sunt bandaje slăbite, iar vagonul poate circula în tren cu frâna automată izolată şi etichetată cu model R1, se lasă în circulaţie până la CIRRTV. |
| 20. | Lipsa marcajelor la exteriorul roţii cu bandaj, situate în 4 puncte la 90° unul faţă de altul. |
|  | Dacă refacerea pe loc a marcajului nu este posibilă, iar vagonul este încărcat, acesta se notifică, iar după descărcare va fi îndrumat la CIRRTV. |
| 21 | Fisură în corpul osiei. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 22. | Rosături circulare pe corpul osiei având muchii ascuţite indiferent de adâncimea acestora. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 23. | Rosături circulare pe corpul osiei fără muchii ascuţite mai mari de 1 mm. |
|  | 1. Dacă adâncimea rosăturilor este cuprinsă între 1 si 5 mm, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2. Dacă adâncimea rosăturilor este mai mare de 5 mm, osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 24. | Fus de osie rizat la osia pe cuzineţi. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi după ce se repară provizoriu, se îndrumă în stare goală la CIRRTV. |
| 25. | Urme de deplasare a roţii pe osie. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 26. | Fisură la butucul roţii. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 27. | Fisură radială sau circulară în discul roţii. |
|  | 1. Dacă fisurile sunt mai mici de: 100 mm pentru fisura radială; 1/4 din circumferinţa pe care se întinde pentru fisura circulară, vagonul se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2. Dacă aceste limite sunt depăşite, osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 28. | Fisură în orice parte a roţii monobloc. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |
| 29. | Orice defect la osia montată, remediat prin sudură. |
|  | Osia montată se înlocuieşte pe loc. |

Tabelul 2

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la cutiile de osie/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Crăpături la cutia de osie care permit scurgerea lubrifiantului, pătrunderea prafului sau a apei. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă în stare goală la CIRRTV pentru înlocuirea cutiei de osie. |
| 2. | Scurgeri de lubrifiant din cutiile de osie pe rulmenţi. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, pentru constatare şi reparaţie. |
| 3. | Flancurile cutiei de osie încadrează glisierele plăcii de gardă sau părţile corespunzătoare ale boghiului în orice poziţie a cutiei, mai puţin de 5 mm. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 4. | Părţile cutiei de osie care fixează cuzinetul, rupte sau uzate. |
|  | Cutia de osie se înlocuieşte pe loc. |
| 5. | Cuzinet crăpat, cu compoziţia desprinsă sau uzată astfel încât nu asigură funcţionarea normală. |
|  | Cuzinetul se înlocuieşte pe loc. |
| 6. | Carcasa, perniţa sau vasul de ulei nu asigură ungerea normală. |
|  | Piesele defecte se înlocuiesc pe loc. |
| 7. | Cutii de osie încălzite anormal. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se procedează astfel: la cutiile de osie pe rulmenţi se face constatarea stării rulmenţilor şi se stabileşte dacă osia se înlocuieşte pe loc sau dacă vagonul se dirijează la CIRRTV. la cutiile de osie pe cuzineţi se examinează cuzinetul şi aparatul de ungere, iar dacă fusul de osie nu este rizat, vagonul se repară pe loc. 2. Se consideră o cutie de osie încălzită anormal, când dosul palmei nu poate fi menţinut pe cutia de osie. |
| 8. | Şuruburi lipsă sau forfecate la carcasa inferioară a cutiei de osie. |
|  | Se completează sau se înlocuiesc şuruburile lipsă, respectiv forfecate. |
| 9. | În cazul vagoanelor pentru transportat TIR-uri tip RO-LA cu roţi mici, la care temperatura cutiei de osie se măsoară cu aparate specifice: diferenţa de temperatură dintre două cutii de osie de la acelaşi vagon, mai mare de 20º C; temperatura unei cutii de osie, mai mare de 120º C; pierderi de vaselină din cutia de osie sau temperatura cutiei de osie este în domeniul 70-100º C şi se aude zgomot anormal în cutia de osie. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la unitatea specializată pentru reparaţii. |

Tabelul 3

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la suspensie/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Una din primele trei foi ale arcului de suspensie în foi, ruptă sau crăpată. |
|  | Arcul de suspensie se înlocuieşte pe loc. |
| 2. | O foaie din restul foilor ruptă sau crăpată. |
|  | 1. Arcul de suspensie se înlocuieşte pe loc. 2. În mod excepţional, când vagonul este încărcat, se admite ca el să circule până la staţia de destinaţie dacă foaia intermediară este ruptă sau crăpată la o distanţă de la mijlocul arcului mai mare de un sfert din lungimea foii, cu condiţia ca partea ruptă să nu lipsească. |
| 3. | Deplasarea faţă de legătură a foilor arcului de suspensie, cu mai mult de 10 mm. |
|  | Arcul de suspensie se înlocuieşte pe loc. |
| 4. | Arcuri de suspensie cu număr diferit de foi, sau cu caracteristici constructive diferite, la acelaşi vagon. |
|  | Arcurile de suspensie necorespunzătoare se înlocuiesc pe loc. |
| 5. | Arcuri de suspensie din foi, având distanţa dintre legătură şi părţile cutiei, şasiului sau ale ramei boghiului, mai mică de 15 mm. |
|  | Se verifică starea de încărcare a vagonului şi dacă aceasta este corespunzătoare, arcurile de suspensie defecte se înlocuiesc pe loc. |
| 6. | Ruperea, crăparea sau slăbirea legăturii arcului de suspensie. |
|  | Arcul de suspensie se înlocuieşte pe loc. |
| 7. | Amortizor ineficace la boghiul Y-25 Cs. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. 2. Dacă boghiul are un singur amortizor ineficace, iar vagonul este încărcat, acesta va fi notificat şi avizat ca după descărcare să fie îndrumat la CIRRTV. 3. Se consideră amortizor ineficace la boghiul Y-25Cs, când pălăria arcului este în contact cu cadrul boghiului. |
| 8. | Un inel interior sau exterior de la amortizorul Lenoir, rupt sau lipsă. |
|  | Se înlocuieşte sau se completează inelul rupt sau lipsă. |
| 9. | Amortizor care prezintă indicii de funcţionare defectuoasă ca: urme de frecare pe corp, scurgeri evidente de lichid. |
|  | Se înlocuieşte amortizorul defect. |
| 10. | Ruptură la arcul elicoidal de la suspensia vagonului sau boghiului. |
|  | 1. Arcul elicoidal se înlocuieşte pe loc. 2. În cazul când înlocuirea nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV. |
| 11. | Ruperea, crăparea sau deformarea suportului arcului de suspensie. |
|  | 1. Suportul se înlocuieşte sau se repară pe loc. 2. În cazul când înlocuirea nu este posibilă, vagonul se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 12. | Nituri slăbite sau rupte la suportul arcului de suspensie. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se repară prin înlocuirea niturilor. 2. În cazul când vagonul este încărcat şi are cel mult două nituri slăbite sau rupte, poate fi reparat în corpul trenului, prin înlocuirea lor cu şuruburi. |
| 13. | Buloane, agrafe, inele sau eclise la arcul de suspensie, rupte, crăpate, lipsă sau cu uzuri vizibile. |
|  | Piesele defecte sau necorespunzătoare se înlocuiesc pe loc, iar cele care lipsesc se completează. |
| 14. | Arcuri de suspensie reparate prin sudură. |
|  | Arcul de suspensie se înlocuieşte pe loc. |

Tabelul 3

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la suspensie/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 15. | Urme proaspete de contact între: legătura arcului sau alte piese ale suspensiei şi şasiul vagonului sau rama boghiului; roţi şi cutie sau şasiu. |
|  | Se verifică starea de încărcare a vagonului şi dacă aceasta este corespunzătoare, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 4

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la aparatele de ciocnire/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Lipsa unui tampon sau a pieselor care asigură tamponul contra căderii. |
|  | Tamponul sau piesele lipsă se completează pe loc. |
| 2. | Unul sau mai multe şuruburi de fixare a tamponului lipsă sau slăbite. |
|  | Şuruburile lipsă se completează pe loc iar cele slăbite se strâng. |
| 3. | Tampon rupt, strâmb sau înţepenit astfel încât nu se poate deplasa în cutie. |
|  | Tamponul defect se înlocuieşte pe loc. |
| 4. | Ambele tampoane de la un capăt al vagonului au talerul plan sau au talerul bombat. |
|  | 1. Dacă ambele tampoane au talere plane, se înlocuieşte pe loc unul dintre tampoane. 2. Dacă ambele tampoane au talere bombate, trebuie să fie identice, iar raza de curbură a talerului să fie de cel puţin 1500 mm, în caz contrar tamponul necorespunzător se înlocuieşte pe loc. |
| 5. | Crăpături la părţile cilindrice ale cutiei precum şi la corpul tamponului mai mari de 1/4 din circumferinţa pe care se întind. |
|  | Tamponul defect se înlocuieşte pe loc. |
| 6. | Arc de tampon rupt sau avariat care determină o cursă fără rezistenţă mai mare de 15 mm la cel mult un tampon de la fiecare extremitate a vagonului. |
|  | 1. Tamponul defect se înlocuieşte pe loc. 2. Dacă la revizia tehnică în tranzit se constată astfel de defecte, iar înlăturarea lor pe loc nu este posibilă, vagonul se notifică şi se lasă să circule până la staţia de destinaţie, după care se îndrumă la CIRRTV. |
| 7. | Înălţimea centrului tampoanelor, măsurată pe verticală de la nivelul superior al şinelor: mai mare de 1065 mm la vagoanele de călători şi marfă în stare goală; mai mică de 980 mm la vagoanele de călători sub sarcina maximă; mai mică de 940 mm la vagoanele de marfă sub sarcina maximă; mai mică de 960 mm la vagoane pentru transportat autoturisme sub sarcina maximă. |
|  | 1. Dacă înlăturarea pe loc a defectului nu este posibilă, vagonul se îndrumă în stare goală la CIRRTV, în partea din urmă a trenului. 2. Dacă înălţimea centrelor tampoanelor este sub limita inferioară datorită încărcăturii, se va cere personalului OTF transbordarea sau aranjarea încărcăturii, după caz. |
| 8. | Diferenţa de înălţime între centrele tampoanelor, mai mare de: 100 mm la două vagoane faţă în faţă; 90 mm între locomotiva împingătoare şi ultimul vagon din tren. |
|  | 1. Se cere aranjarea vagonului la urma trenului. 2. În cazul când vagonul nu îndeplineşte condiţiile vagonului de semnal, acesta se aranjează înaintea vagonului de semnal. 3. Înaintea vagonului de semnal se pot aranja cel mult două vagoane cu diferenţa de înălţime a centrelor tampoanelor mai mare de 100 mm. 4. În cazul când se foloseşte locomotivă împingătoare, nu se admite introducerea în tren a acestor vagoane. |
| 9. | Mai mult de 1/3 din numărul niturilor de fixare ale talerului tamponului, slăbite. |
|  | Tamponul defect se înlocuieşte pe loc. |
| 10. | Slăbirea sau pierderea penelor de ghidare a corpului tamponului. |
|  | Se strâng şi se asigură şuruburile penelor de ghidare, iar penele lipsă se completează. |

Tabelul 4

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la suspensie/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 11. | Talerul de tampon fixat prin sudură, prezintă o crăpătură mai mare de 1/4 din lungimea cordonului de sudură. |
|  | Tamponul defect se înlocuieşte pe loc. |
| 12. | Tampoane de tipuri constructive diferite la acelaşi capăt al vagonului. |
|  | Tamponul necorespunzător se înlocuieşte pe loc. |

Tabelul 5

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la aparatele de tracţiune şi legare/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Fisuri, crăpături sau avarii la aparatele de legare ori la cârligele de tracţiune, ce fac imposibilă legarea cu un alt vagon sau care împiedică buna lor funcţionare. |
|  | Aparatul de legare sau cârligul de tracţiune defect se înlocuieşte pe loc. |
| 2. | Tija cârligului de tracţiune şi piesele de ghidare prezintă uzuri sau deformaţii care permit rotirea cârligului în jurul axei sale. |
|  | Piesa defectă se repară sau se înlocuieşte pe loc. |
| 3. | Piesele aparatelor de tracţiune şi legare fisurate, crăpate, rupte, lipsă sau reparate prin sudură. |
|  | 1. Piesele defecte se înlocuiesc, iar cele lipsă se completează pe loc. 2. Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 4. | Şurubul aparatului de legare strâmb, uzat sau înţepenit astfel încât nu mai permite strângerea. |
|  | Aparatul de legare se înlocuieşte pe loc. |
| 5. | Arc volut, elicoidal, inelar, sau cu elemente elastice din cauciuc, la aparatul de tracţiune discontinuu, rupt sau cu defecte care împiedică funcţionarea normală a acestuia. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 6. | Ruperea sau avarierea arcului de la aparatul de tracţiune continuu care împiedică legarea regulamentară a vagoanelor. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 6

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la şasiu şi boghiuri/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Fisuri transversale mai mari de 1/2 din lăţimea unei aripi situate în: aripa longeroanelor; aripa traverselor frontale; traversa pivotului; traverse intermediare asupra cărora acţionează aparatul de tracţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 2. | Fisuri la şasiul vagoanelor de călători situate în: longeroane; traverse frontale; traversa pivotului; traverse intermediare asupra cărora acţionează aparatul de tracţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 3. | Fisuri longitudinale la şasiul vagoanelor de marfă, mai mari de 150 mm situate în: longeroane; traverse frontale; traversa pivotului; traverse intermediare asupra cărora acţionează aparatul de tracţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 4. | Fisuri longitudinale la longeroanele vagoanelor de marfă, mai mari de 100 mm situate în dreptul suporturilor de arc. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 5. | Crăpături transversale mai mari de 1/2 din secţiunea traverselor intermediare, a diagonalelor şi contradiagonalelor, asupra cărora nu acţionează aparatul de tracţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 6. | Fisuri sau deformaţii la boghiuri situate în: longeroane; traverse; piese de suspendare şi asigurare a traverselor dansante. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 7. | Ruperea unui bulon de fixare a cutiilor de osie sau de la coloanele cadrului boghiului. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 8. | Fisuri, crăpături sau rupturi în cordoanele de sudură de asamblare a elementelor şasiului sau boghiului. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 9. | Deformarea longeroanelor vagoanelor de marfă în stare goală, măsurată în plan vertical, mai mare de: 20 mm pentru zona delimitată de ampatamentul vagonului; 10 mm pentru zona consolelor. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 10. | Deformarea longeroanelor vagoanelor de marfă în stare goală, măsurată în plan orizontal, mai mare de 15 mm atât pentru zona delimitată de ampatament cât şi pentru zona consolelor. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 6

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la şasiu şi boghiuri/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 11. | Deformaţia traverselor frontale la vagoanele de marfă, măsurată în plan vertical, mai mare de 10 mm la capetele traversei. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 12. | Deformaţia traverselor frontale la vagoanele de marfă, măsurată în plan orizontal mai mare de: 2 mm în zona de aşezare a tălpii tampoanelor; 10 mm în zona aparatului de tracţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 13. | Rupturi sau crăpături la tiranţii sau barele de consolidare a şasiului. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 14. | Semiplaca de gardă strâmbă, slăbită, cu placa de uzură lipsă, cu nituri rupte, sau cu o crăpătură ce se întinde pe mai mult de 1/4 din secţiune. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 15. | Crăpături sau rupturi la piesele de susţinere şi siguranţă a generatoarelor electrice şi cutiilor de acumulatoare sau lipsa acestor piese. |
|  | Dacă repararea nu este posibilă, vagonul se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV cu generatoarele sau cutiile de acumulatoare demontate de la vagon. |
| 16. | Legătura plăcii de gardă slăbită, ruptă sau lipsă. |
|  | Se strâng şuruburile slăbite, se înlocuieşte legătura ruptă sau se completează, după caz. |
| 17. | Suporturi la scară, trepte sau mânere sub tampon lipsă, crăpate, rupte sau deformate. |
|  | Se completează piesele lipsă, iar piesele defecte se înlocuiesc sau se repară pe loc. |
| 18. | Una sau mai multe legături electrice de punere la masă la vagoane prevăzute din construcţie cu legături electrice, rupte sau lipsă. |
|  | Legăturile electrice de punere la masă se înlocuiesc sau se completează. |
| 19. | Un braţ de conducere radial de la boghiul Minden-Deutz slăbit, crăpat sau rupt. |
|  | Braţul de conducere slăbit se strânge, iar cel defect se înlocuieşte pe loc. |
| 20. | Jocul însumat între pietrele de frecare de pe ambele părţi ale boghiului: mai mic de 6 mm sau mai mare de 24 mm la vagoanele de marfă; mai mare de 2 mm la vagoanele de călători. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. 2. Vagoanele care nu sunt prevăzute din construcţie cu jocuri la pietrele de frecare sau au numai jocuri de montaj (vagoane pe boghiuri Minden-Deutz, GP 200, PKP, Gorlitz V, Gorlitz V modificat, boghiul pe 2 osii de la T.E.) fac excepţie de la această prevedere. |
| 21. | Suporturile pietrelor de frecare, pietrele de frecare şi resorturile pietrelor de frecare lipsă sau rupte. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 22. | Distanţele minime de la nivelul superior al şinelor până la părţile cele mai de jos ale vagonului, mai mici de: 150 mm pentru piesele situate în afara osiilor extreme, care şi în curbe rămân în spaţiul parcurs de roţi; 55 mm pentru piesele situate între osiile extreme, care şi în curbe rămân în spaţiul parcurs de roţi; |

Tabelul 6

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la şasiu şi boghiuri/Mod de tratare |
| --- | --- |
|  | 140 mm pentru piesele aparatului de legare, acuplările de frână, sau alte acuplări, înşurubate sau atârnate; 130 mm pentru restul pieselor fixe. |
|  | Dacă părţile respective nu pot fi ridicate prin suspendare în suporturi, vagonul se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 23. | Plăcuţa de uzură din oţel manganos la boghiul Y-25 Cs, ruptă sau desprinsă din sudură. |
|  | Vagonul se notifică, cu indicaţia ca vagonul încărcat, după descărcare, să fie îndrumat la CIRRTV. |
| 24. | Unul sau mai multe blocuri amortizoare sau limitatoare de joc al traversei crapodine de la boghiul Minden-Deutz sau Gorlitz, lipsă sau cu plăci de uzură desprinse. |
|  | Dacă remedierea pe loc a defectului nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 7

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la cutia vagonului/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Rupturi la îmbinările stâlpilor cutiei cu şasiul. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 2. | Stâlpi, grinzi, diagonale şi frizuri rupte. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 3. | Defecte la pereţi, podele, acoperiş fix sau mobil, părţi mobile şi vracuri care pot provoca căderea lor, degradarea sau pierderea încărcăturii. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 4. | Defecte la uşile rulante, şine de rulare, bare de ghidare, la clape şi nivelatoare sau la dispozitivele de închidere, din care cauză acestea nu sunt asigurate contra căderii sau deschiderii. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 5. | Învelitoare la acoperiş desprinsă, ruptă sau lipsă. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 6. | Defecte la ţepuşe, la suporturile de repaus ale acestora, la pereţii mobili sau la uşile vagonului, care pot provoca ieşirea acestora din gabarit sau pierderea încărcăturii. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 7. | Defecte sau lipsuri la cutiile de ţepuşe sau la suporturile de fixare a acestora, care pot conduce la căderea lor în parcurs. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 8. | Ciocul cârligului de susţinere a clapelor de descărcare de la vagoanele Eacs nu asigură sprijinirea clapei pe o lungime de cel puţin 10 mm, la cele cu 14 clape, respectiv 20 mm, la cele cu 16 clape. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV după ce s-au asigurat clapele împotriva deschiderii. 2. Dacă vagonul este încărcat, iar încărcătura nu este expusă căderii în parcurs, vagonul se notifică, se asigură clapele împotriva deschiderii şi se lasă în circulaţie până la staţia de destinaţie, urmând ca după descărcare să fie trimis la CIRRTV. |
| 9. | Uşi, obloane, clape sau ţepuşe lipsă. |
|  | Dacă piesele lipsă nu se pot completa pe loc, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 10. | Scări de urcare şi balustrade lipsă, rupte, crăpate sau strâmbe. |
|  | Piesele defecte se repară sau se înlocuiesc pe loc, iar cele lipsă se completează. |
| 11. | Stâlpi rupţi la ghereta frânei sau ghereta de frână deplasată. |
|  | Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 7

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la şasiu şi boghiuri/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 12. | Defecte la recipientul vagoanelor cisternă, la dispozitivele de închidere, de umplere sau golire ale acestora, care produc pierderi din conţinut. |
|  | 1. Dacă repararea pe loc nu este posibilă, vagonul se îndrumă în stare goală la CIRRTV. 2. Atunci când înlăturarea defectelor impune spălarea interioară a recipientului, vagonul va fi îndrumat mai înainte la staţia de spălare. |
| 13. | Mai mult de 1/10 din şuruburile sau niturile de fixare a recipientului pe şasiu, rupte sau lipsă. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 14. | Crăpături în suporturile rezervorului sau ale tiranţilor de legătură, mai mari de 1/4 din secţiunea acestora. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 15. | Fisură în cordoanele de sudură ale rezervorului. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. 2. Atunci când înlăturarea defectelor impune spălarea interioară a recipientului, vagonul va fi îndrumat mai înainte la staţia de spălare. |
| 16. | Lipsuri sau defecte la instalaţia de răcire sau de scurgere a vagoanelor frigorifice sau refrigerente. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 17. | Diferenţă de înălţime sau defecte la punţile de intercomunicaţie, la balustradele acestora sau la burdufuri, care pun în pericol viaţa călătorilor. |
|  | Defectele se înlătură pe loc. |
| 18. | Defecte la mobilier, uşi, ferestre, instalaţii sanitare şi la rezervoare de apă. |
|  | Defectele se înlătură pe loc. |
| 19. | Înclinarea cutiei vagonului, măsurată în dreptul şasiului, mai mare de: 75 mm la vagoanele de marfă acoperite; 50 mm la vagoanele de călători. |
|  | Dacă înclinarea cutiei nu este provocată de arcurile de suspensie moi sau de încărcătura aşezată pe aceeaşi parte, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 20. | Table apărătoare contra scânteilor desprinse, lipsă, sparte sau montate direct pe podeaua vagonului. |
|  | 1. Defectul se înlătură pe loc. 2. Dacă la revizia tehnică în tranzit remedierea pe loc nu este posibilă, vagonul se îndrumă până la staţia de destinaţie cu frâna automată izolată şi notificat, ca după descărcare să fie îndrumat la CIRRTV. |
| 21. | Instalaţia de descărcare a vagoanelor Ucs cu defecte care nu permit descărcarea pneumatică. |
|  | După descărcare, vagonul se notifică şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 22. | La vagoanele Tals şi Fals: instalaţia pneumatică de descărcare defectă; clape neetanşe care permit scurgerea din conţinut; barele de acţionare a instalaţiei pneumatice, strâmbe sau lipsă; şuruburile de fixare a clapelor, strâmbe sau lipsă; bolţuri sau cârligele de la clape, rupte sau lipsă. |
|  | Vagonul se scoate din tren, se repară provizoriu şi se îndrumă la CIRRTV. |

Tabelul 8

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la instalaţia de frână/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Piese lipsă, deformate sau rupte la timoneria frânei, la dispozitivele de siguranţă, la buloanele de articulaţie şi la etrierii de siguranţă, care pot provoca căderea pieselor frânei. |
|  | Dacă repararea sau înlocuirea pe loc nu este posibilă, vagonul se îndrumă cu frâna automată izolată la CIRRTV după ce a fost reparat provizoriu. |
| 2. | Leviere sau bare de la timoneria frânei care freacă pe osii. |
|  | Defectele se înlătură pe loc. |
| 3. | Suport amortizor la bara regulatorului automat de timonerie SAB tip DRV, lipsă sau cu defecte care împiedică funcţionarea normală (numai la vagoanele prevăzute din construcţie cu suporturi). |
|  | Defectele se înlătură pe loc. |
| 4. | Timoneria de frână nu realizează strângerea tuturor saboţilor pe roţi. |
|  | Dacă remedierea defectelor nu este posibilă în corpul trenului, vagonul se notifică cu menţiunea ca după descărcare sau descompunere a trenului, dacă vagonul este gol, să fie îndrumat la CIRRTV. |
| 5. | Grosimea sabotului măsurată în partea cea mai subţire, mai mică de: 20 mm la vagoanele de călători; 10 mm la vagoanele de marfă; 20 mm la vagoanele care circulă în trenuri europene exprese de marfă (TEEM); 35 mm la vagoane cu boghiuri transpuse; Grosimea garniturii de frecare mai mică de 5 mm - la frâna cu discuri, inclusiv la vagoanele RO-LA cu roţi mici. |
|  | Saboţii sau garniturile de frână cu grosimea sub aceste limite se înlocuiesc pe loc. |
| 6. | Saboţi de frână din materiale nemetalice care prezintă: spărturi radiale pornind de la suprafaţa de frecare până la marginea metalică, cu excepţia zonei teoretice de dilatare; exfolieri vizibile ale materialului de frecare pe mai mult de ¼ din lungimea sabotului sau incluziuni metalice. |
|  | Saboţii se înlocuiesc pe loc. |
| 7. | Jocul însumat între discul de frână şi garniturile de frecare: mai mic de 1 mm şi mai mare de 3 mm pentru vagoane de călători şi marfă; mai mic de 2 mm şi mai mare de 5 mm pentru vagoanele RO-LA cu roţi mici cu diametrul cercului de rulare 330 ( 380 mm. |
|  | Defectul se remediază pe loc; dacă remedierea pe loc a defectului nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV. |
| 8. | Saboţi de frână deplasaţi transversal şi care se aplică în afara profilului de rulare al roţii. |
|  | Defectul se remediază pe loc, astfel încât suprafaţa activă a sabotului să fie în întregime în contact cu suprafaţa de rulare a roţii. |
| 9. | Defecte la: distribuitoare de aer, robinete, rezervoare, cilindri de frână, conducte secundare şi semiacuplări de aer, care împiedică funcţionarea corespunzătoare a frânei proprii sau funcţionarea frânelor la vagoanele vecine. |
|  | Dacă înlăturarea pe loc a defectelor nu este posibilă şi vagonul poate circula în tren cu frâna automată izolată, se notifică cu menţiunea ca după descărcare sau descompunere a trenului, dacă vagonul este gol, să fie îndrumat la CIRRTV. |

Tabelul 8

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la instalaţia de frână/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 10. | Regulator centrifugal sau dispozitiv antipatinaj defect, şuruburi slăbite sau lipsă. |
|  | Se înlocuieşte pe loc regulatorul sau dispozitivul antipatinaj defect, iar şuruburile slăbite se strâng şi cele lipsă se completează. |
| 11. | Conducta generală de aer ruptă, crăpată, obturată sau strangulată. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 12. | Termenul reviziei intermediare a frânei expirat la vagoanele de marfă. |
|  | 1. În staţiile cu revizori tehnici de vagoane, vagoanele goale se notifică şi se scot din tren pentru executarea reviziei intermediare a frânei. 2. Vagoanele încărcate se notifică, cu indicaţia ca după descărcare, să fie îndrumate la CIRRTV; în acest caz, frâna automată se lasă în acţiune. |
| 13. | Discul de frână uzat până la limita indicată pe disc de semnul de uzură. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, pentru înlocuirea osiei sau discului de frână, după caz. |
| 14. | Mai mult de un riz circular cu lăţimea mai mare de 5 mm şi adâncimea mai mare de 1 mm la discul de frână, inclusiv la vagoanele RO-LA cu roţi mici. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV pentru strunjirea discului de frână sau înlocuirea osiei, după caz. |
| 15. | Uzură de formă concavă a suprafeţei discului de frână, pe porţiunea de frecare a garniturii, mai mare de 1,5 mm, inclusiv la vagoanele RO-LA cu roţi mici. |
|  | 1. Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă cu frâna automată în acţiune cu vechile garnituri, la CIRRTV pentru strunjirea discului de frână, înlocuirea acestuia sau înlocuirea osiei. 2. După strunjire se vor înlocui ambele garnituri de frână cu altele noi. |
| 16. | Fisură continuă de la marginea interioară către marginea exterioară a discului de frână, sau fisură mai mare de 50 mm pe suprafaţa de frecare a acestuia, inclusiv la vagoanele RO-LA cu roţi mici. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată a vagonului sau boghiului respectiv izolată, pentru: strunjirea discului, înlocuirea acestuia sau înlocuirea osiei, după caz. |
| 17. | Crăpături radiale sau circulare pe discul de frână, indiferent de mărimea lor. |
|  | Vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată a vagonului sau boghiului respectiv izolată, pentru înlocuirea discului de frână sau a osiei, după caz. |
| 18. | Crăpături în butucul discului de frână. |
|  | Dacă înlocuirea pe loc a osiei nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată a vagonului sau boghiului respectiv izolată, pentru înlocuirea osiei. |
| 19. | Deplasarea laterală sau rotirea butucului discului de frână pe osie, constatată prin decalarea semnelor de marcaj. |
|  | Dacă înlocuirea pe loc a osiei nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată a vagonului sau boghiului respectiv izolată, pentru înlocuirea osiei. |
| 20. | Deplasarea sau fularea discului de frână pe butucul discului (se constată prin acţionare manuală). |
|  | Discul de frână sau osia se înlocuieşte pe loc, după caz. |

Tabelul 8

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la instalaţia de frână/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 21. | Lipsa şplinturilor, şuruburilor, bucşelor elastice din butucul discului de frână sau a altor elemente de asigurare. |
|  | 1. Splinturile, şuruburile, bucşele elastice sau alte elemente de asigurare lipsă, se completează pe loc. 2. Dacă nu este posibil, vagonul se îndrumă la CIRRTV, cu frâna automată a vagonului sau boghiului respectiv, izolată. |
| 22. | Bara reglabilă de la timonerie neasigurată sau cu contrapiuliţele slăbite. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 23. | La verificarea presiunii în cilindrii de frână, ambele manometre de pe părţile laterale ale boghiului sau vagonului înregistrează valori sub 0,6 bar la frâna - KE-GP-A(D) - la o scădere a presiunii de 0,6 bar în conducta generală de aer. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 24. | Indicatoarele laterale de frână „ROŞU-VERDE”, blocate pe una din poziţii. |
|  | 1. În staţii cu revizori tehnici de vagoane defectul se remediază pe loc. 2. În staţii fără revizori tehnici de vagoane se permite îndrumarea vagonului cu frâna în acţiune dacă presiunea indicată la manometrele de control de pe părţile laterale ale boghiului înregistrează valori de cel puţin 0,6 bar, la o scădere a presiunii de 0,6 bar în conducta generală de aer. |
| 25. | Lungimea cursei pistonului de la cilindrul de frână pentru vagoanele de călători, la o frânare totală, în afara următoarelor limite: a) vagoane pe patru osii echipate cu frână automată tip KES şi regulator automat de timonerie SAB tip DRV; 100-120 mm b) vagoane etajate echipate cu frână automată tip KE-2C-ALP-SL şi regulator automat de timonerie SAB tip DA-2 sau SAB tip DRV: vagon gol; vagon încărcat la capacitate maximă; 105-115 mm 125-160 mm c) vagoane etajate echipate cu frână cu disc, distribuitor de aer tip KE-GP-A(D), cilindru de frână de 10 ţoli şi regulator automat de timonerie încorporat în cilindrul de frână, la presiunea de 3,8 bar: la boghiul cu frână de mână; la boghiul fără frână de mână; peste 40 mm peste 30 mm d) vagoane echipate cu frână cu disc, inclusiv vagoanele RO-LA cu roţi mici; peste 20 mm e) vagoane SZD transpuse: echipate cu saboţi din fontă şi saboţi nemetalici cu autoregulator; echipate cu saboţi din fontă şi saboţi nemetalici fără autoregulator; echipate cu distribuitoare de aer de tip KE, Oerlikon, Dako, cu autoregulator; echipate cu distribuitoare de aer de tip KE, Oerlikon, Dako, fără autoregulator. 130-160 mm 130-180 mm 105-115 mm 105-125 mm |
|  | Defectele se înlătură pe loc; la frânarea de serviciu cu o scădere a presiunii în conducta generală de aer de 0,6 ÷ 0,7 bar, lungimea cursei pistonului de la cilindrul de frână este mai mică cu 15 ÷ 20 mm faţă de lungimea corespunzătoare obţinută la frânarea totală. |

Tabelul 8

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte şi uzuri la instalaţia de frână/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 26. | Lungimea cursei pistonului de la cilindrul de frână, pentru vagoanele de marfă, la o frânare totală, în afara următoarelor limite: a) vagoane cu regulator automat de timonerie SAB tip D: vagon gol; vagon încărcat; 105-115 mm 130-140 mm b) vagoane pe două osii cu regulator de timonerie tip D, care au cifra de comutare mai mare de 20 tone: vagon gol; vagon încărcat; 50-90 mm 130-160 mm c) vagoane pe patru osii cu frână asimetrică: vagon gol; vagon încărcat; 105-115 mm 130-155 mm d) vagoane cu frână Westinghouse sau alte tipuri de frână, fără regulator automat de timonerie SAB, tip D; 105-130 mm e) vagoane echipate cu frână tip KE-GP-SL şi regulator automat de timonerie SAB, tip DRV: vagon pe două osii gol; vagon pe două osii încărcat; vagon pe patru osii gol; vagon Eacs modernizat gol; vagon pe patru osii inclusiv Eacs modernizat încărcat; 60-100 mm 120-130 mm 80-120 mm 50-100 mm 130-140 mm f) vagoane SZD transpuse: echipate cu saboţi din fontă şi autoregulator; echipate cu saboţi din fontă fără autoregulator; echipate cu saboţi nemetalici şi autoregulator; echipate cu saboţi nemetalici fără autoregulator; 75-120 mm 75-175 mm 60-100 mm 60-130 mm g) vagoane echipate cu frână KE-2C-AL-SL şi regulator automat de timonerie SAB tip DRV: vagon gol; vagon încărcat; 90-120 mm 130-140 mm h) vagoane Ucs cu ampatamentul de 5 m: vagon gol; vagon încărcat; 50-90 mm 140-150 mm i) vagoane pentru transport TIR-uri tip RO-LA cu roţi mici: vagon gol; vagon încărcat. peste 20 mm peste 20 mm |
|  | Defectele se înlătură pe loc; la frânarea de serviciu cu o scădere a presiunii în conducta generală de aer de 0,6 ÷ 0,7 bar, lungimea cursei pistonului de la cilindrul de frână este mai mică cu 15 ÷ 20 mm faţă de lungimea corespunzătoare obţinută la frânarea totală. |

Tabelul 9

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la instalaţiile de încălzire, ventilaţie şi climatizare/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Acuplări flexibile, semiacuplări metalice, robinete frontale sau conducte cu defecte care provoacă pierderi de abur sau care nu asigură funcţionarea normală a instalaţiei de încălzire. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 2. | Radiatoare si robinete de distribuţie, defecte sau cu piese lipsă. |
|  | Se înlătură defectele sau se completează piesele lipsă pe loc. |
| 3. | Sobe şi burlane de sobe defecte sau neizolate, care nu asigură încălzirea normală sau prezintă pericol de incendiu. |
|  | Dacă înlăturarea pe loc a defectelor nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, cu instalaţia de încălzire scoasă din funcţiune. |
| 4. | Instalaţia de încălzire, ventilaţie şi climatizare nu funcţionează. |
|  | 1. Se verifică: poziţia manetei comutatorului general al instalaţiei de încălzire electrică, aflată în exteriorul vagonului, pe partea laterală; poziţia întrerupătorului principal de la tabloul de comandă; poziţia siguranţelor automate din tablou; funcţionarea motorului ventilator în poziţia „ventilaţie” a întrerupătorului; tensiunea bateriei de acumulatoare; indicaţia becurilor semnalizatoare; intrarea aburului în încălzitor. 2. După stabilirea defectului, se trece la remedierea lui pe loc, în corpul trenului. 3. În cazul când remedierea defectului în corpul trenului nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV. |
| 5. | Regulatoare de abur reglate necorespunzător. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 6. | Ventilul electromagnetic înfundat sau îngheţat. |
|  | Se curăţă sita sau se dezgheaţă cu jet de abur. |
| 7. | Oale de condens sau evacuatoare rapide reglate necorespunzător sau defecte. |
|  | Defectul se remediază pe loc. |
| 8. | Oale de condens crăpate sau sparte. |
|  | Oalele de condens defecte se înlocuiesc pe loc. |
| 9. | Compartiment neîncălzit sau supraîncălzit. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 10. | Cupla electrică de înaltă tensiune defectă, ruptă sau lipsă. |
|  | Se înlocuieşte sau se completează pe loc. |

Tabelul 10

la Instrucţiunile nr. 250

| Nr. Crt. | Defecte la instalaţia electrică de iluminat/Mod de tratare |
| --- | --- |
| 1. | Becuri, tuburi fluorescente sau siguranţe arse sau lipsă. |
|  | Se înlocuiesc sau se completează pe loc. |
| 2. | Curea de dinam ruptă, lipsă sau neîntinsă, şaiba de dinam deplasată sau defectă. |
|  | Defectul se înlătură pe loc. |
| 3. | Regulatoare de tensiune, relee electronice de timp sau limitatoare de tensiune defecte. |
|  | Defectele se înlătură pe loc. |
| 4. | Acumulatoare electrice descărcate sau defecte. |
|  | Se înlocuiesc pe loc. |
| 5. | Instalaţia de iluminat prezintă defecte ce pot provoca incendierea vagonului, cum sunt: conductoare neizolate; siguranţe necalibrate; siguranţe automate blocate; relee blocate mecanic; punţi improvizate; modificări neautorizate. |
|  | Dacă înlăturarea pe loc a defectelor nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV, cu instalaţia de iluminat scoasă din funcţiune. |
| 6. | Prezoane rupte, lipsă sau slăbite, la carcasa angrenajului de transmisie cu roţi conice. |
|  | Dacă înlăturarea pe loc a defectelor nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV cu carcasa demontată. |
| 7. | Carcasa angrenajului cu roţi conice încălzită anormal sau cu pierderi de ulei. |
|  | Daca înlăturarea defectului în corpul trenului nu este posibilă, vagonul se scoate din tren şi se îndrumă la CIRRTV cu angrenajul demontat. |
| 8. | Ax cardanic de transmisie sau cu cuplaje elastice, deformat, rupt sau cu articulaţii uzate. |
|  | Axul de transmisie se înlocuieşte pe loc. |
| 9. | Generatorul de curent încălzit anormal, blocat sau nu debitează. |
|  | 1. Generatorul se înlocuieşte pe loc. 2. Dacă înlocuirea pe loc nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV cu axul de transmisie demontat. |
| 10. | Instalaţia de iluminat nu funcţionează. |
|  | 1. Defectele se înlătură pe loc. 2. Dacă la revizia tehnică în tranzit remedierea defectelor nu este posibilă, vagonul se lasă să circule până la staţia de destinaţie, după care vagonul se îndrumă la CIRRTV. |
| 11. | Aparatele de alimentare cu energie electrică din conducta principală de înaltă tensiune, defecte. |
|  | Dacă înlăturarea pe loc a defectelor nu este posibilă, vagonul se îndrumă la CIRRTV. |